АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО          ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план  Задонского сельского поселения

Азовского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 50 от 07.04.2008 г.

Обоснование генерального плана

Пояснительная записка

07/04-08-ГП

Том II

Ростов-на-Дону

2011

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план  Задонского сельского поселения

Азовского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 50 от 07.04.2008 г.

Обоснование генерального плана

Пояснительная записка

07/04-08-ГП

Том II

Директор                                                                   Т. Г. Морозова

Главный архитектор

проекта                                                                      А.К. Симонянц

Ростов-на-Дону

2011

Состав авторского коллектива:

Архитектурно – планировочная часть

Главный архитектор проекта                                                             А.К.Симонянц

Архитектор                                                                                           Д.В.Рундин

Экономическая часть

Начальник отдела инвестиционных программ                                 Е.И.Ананьев

Главный специалист                                                                            С.А.Орлинский

Ведущий специалист                                                                            К.Н.Мищенко

Специалист 1 категории                                                                      К.А.Евтишина

Специалист 1 категории                                                                      Е.Д.Осерская

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка

территории, инженерное оборудование

Начальник отдела транспортной и инженерной

инфраструктуры                                                                                    Н. Б.Смирнов

Главный инженер проекта                                                                   Н.Ю.Зинченко

Главный инженер проекта                                                                   И.А.Кондаков

Инженер                                                                                                 Ю.А.Серба

Инженер                                                                                                 А.А.Коршунова

Инженер                                                                                                 М.В.Кривченко

Проект выполнен в соответствии с действующими техническими нормативами,

в том числе Ростовской области и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

| Оглавление |
| --- |
|  | Генеральный план Задонского сельского поселения Азовского района Ростовской области |  |
| Том II | Обоснование генерального плана Задонского сельского поселения Азовского района Ростовской области | стр. |
| 1 | Предисловие | 5 |
| 1.1 | Введение | 5 |
| 1.2 | Общие сведения о территории Задонского сельского поселения | 6 |
| 2 | Цели и задачи проекта | 9 |
| 3 | Природно-ресурсный потенциал | 10 |
| 3.1 | Климат | 10 |
| 3.2 | Рельеф | 10 |
| 3.3 | Инженерно-геологическая оценка территории | 11 |
| 3.4 | Минеральные ресурсы | 12 |
| 3.5 | Гидрография | 13 |
| 3.6 | Земельные ресурсы | 13 |
| 3.7 | Растительность и животный мир | 14 |
| 3.8 | Ландшафтно-рекреационный потенциал | 15 |
| 4 | Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения генерального плана | 17 |
| 4.1 | Оценка состояния и использования территории | 17 |
| 4.2 | Система расселения | 19 |
| 4.3 | Население | 27 |
| 4.4 | Жилищный фонд | 30 |
| 4.5 | Система культурно-бытового обслуживания населения | 32 |
| 4.6 | Трудовые ресурсы | 59 |
| 4.7 | Сфера экономики | 60 |
| 4.8 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории | 67 |
| 4.9 | Санитарная очистка территории | 74 |
| 4.10 | Транспортная инфраструктура | 78 |
| 4.11 | Инженерная инфраструктура | 84 |
| 5 | Охрана окружающей среды | 101 |
| 6 | Архитектурно-планировочная организация территории | 129 |
| 7 | Функциональное зонирование территории | 131 |
| 8 | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 133 |
| 9 | Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана Задонского сельского поселения | 155 |
| 10 | Правовая база, используемая при разработке проектной документации | 163 |

Том II.  Обоснование генерального плана Задонского сельского

поселения Азовского района Ростовской области

1. Предисловие

1.1   Введение

В целях утверждения проекта генерального плана Задонского сельского поселения подготовлены соответствующие материалы по обоснованию проектных решений.

## Данный проект является градорегулирующим документом, в котором заложены основные положения схем - схемы Территориального планирования Азовского района Ростовской области, выполненной институтом РосНИПИУрбанистики по развитию территории, применительно к юго-западной части Азовского района, в том числе Задонского сельского поселения, схемы территориального планирования рекреационного комплекса прибрежных территорий Азовского моря и Нижнего Дона.

## Генеральный план разработан с учетом нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ростовской области и Азовского района, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности.

## Создание условий устойчивого развития территории, обеспечение ее рационального использования при развитии социально-производственной сферы с  учетом интересов населения поселения является главной идеей проекта.

Принятие  проектных решений в проекте произведено при помощи анализа социально-экономического потенциала района, где выявлены факторы, способствующие развитию территории.

Для  успешного и интенсивного развития Задонского сельского поселения требуется устранить основное противоречие – несоответствие уровней реального состояния  социально-экономической и инженерно-транспортной сфер и требуемого.

Состав  проекта определен на основании областного закона № 793-ЗС от 02.11.2007г., постановления Главы Азовского района «О разработке генеральных планов сельских поселений Азовского района» № 1970 от 29.12.2007 г., задания  на разработку Генерального плана  Задонского сельского поселения, утвержденного Главой Администрации Азовского района В.Н. Бевзюк - 15.02.2008 г. и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области А.М. Бояриновым - 15.02.2008 г.

1.2  Общие сведения о территории Задонского сельского поселения

Краткая историческая справка.

Азовский район подразделяется на 18 сельских поселений. В 1935 году район был разделен на Азовский, Александровский и Самарский районы, но в 1963 г. их объединили. Одним из сельских поселений, входящих в район, является Задонское, в состав которого входит 13 населенных пунктов:

Новотроицкое (Анастасиевка, Антоновка) - село на левом берегу р.Эльбузд, основано на бывших владениях Д.В.Змиева Антоном Дорофеевичем Говорецким в период между 1810 и 1820гг. Официальное  название Анастасиевка впервые встречено в документах 1820г. Современное наименование Новотроицкое – церковного происхождения, его появление связано с постройкой здесь в 1893г. церкви живительного источника.

Задонский (деревня Задонская, Малая Змиева)  - хутор на левом берегу р.Кагальник (напротив с.Самарское), основано на землях Д.В.Змиева. В документах упоминается с 1840г.

Победа (Ново-Александровка, Липовка, Победа, Веселая, Веселая Победа, Большая Змиева) - село на левом берегу р.Кагальник. Образовалось в результате слияния двух деревень – Веселой и Победы. Обе деревни возникли в первые десятилетия XIXв., но Победа, - под другим названием – Ново-Александровка – в документах встречается раньше деревни Веселой.

Левобережный (Александровка, Змиева, Большая Змиева) – хутор на левом берегу р.Кагальник, основан в конце XVIII в. как помещичья усадьба, поначалу назывался по имени владельца – Змиева, затем с 1802г. – сельцо Александровка. Усадьба Змиева так и не превратилась в крупный населенный пункт, а осталась неприметным хутором. Переименование Александровки  обусловлено стремлением избежать одинаковых названий в пределах одной административной единицы (Азовского района).

Еремеевка (Новоселовка (Новоселье), Беляевка, Федоровка) – деревня на левом берегу р.Кагальник, своего рода агломерация населенных пунктов (Песчаный, Захаровка, Андреевка (Семеновка), Валериевский, Херсония, Верная (Верочкино)), возникших в 1796г.

Зеленый Мыс (Зеленое, Земская, Тиммермановка) – хутор на левом берегу р.Кагальник, на мысе вблизи с.Васильево-Петровка. Возник в конце XVIIIв. первоначально – для  занятия скотоводством (коневодством).

Васильево-Петровка (Василе-Петровка, Васильево-Петровская, Спичакова, Спичакова-Петровская, Васильевка, Петровская Третья, Петровская Садомцева, Новоселовка) – хутор на левом берегу р.Кагальник, на суходолье. Ведет свое начало с 1844г. Название Васильево-Петровская утверждено в 1861г.

Географическое положение. Административно территория сельского поселения расположена в юго-восточной части Азовского района к югу от гг.Батайска и Ростова-на-Дону.

Физико-географическое положение. Территория поселения расположена в азиатской части Ростовской области к югу от нижнего течения р.Дон. Она находится в пределах заболоченной поймы и первой надпойменной террасы на левом берегу среднего течения р.Кагальник при слиянии с р.Эльбузд. Эти реки образуют северную и восточную – естественную - границу территории поселения.

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, уровень однопроцентной затопляемости  территории  поселения водами р.Кагальник и р.Эльбузд в радиусе 3-х км от слияния двух рек в период весеннего половодья  возможен в пределах до 10,97м (1% затопляемость) и десятипроцентной затопляемости – в пределах до 8,82м по Балтийской системе высот. Эта угроза является основным лимитирующим фактором в размещении производительных сил поселения и поэтому позволяет отнести северную прирусловую часть  территории поселения к зоне проблемного освоения под капитальные сооружения (площадки нуждаются в подсыпке грунта до безопасных отметок).

Территория поселения расположена в 35км от Азовского моря, однако его влияние на климат в пределах поселения практически отсутствует. Решающее значение в процессе климатообразования этой территории имеют глобальные факторы и, в частности, положение поселения в пределах юга Ростовской области - южнее «оси Воейкова». Эти земли расположены на западной периферии обширного аридного пояса Евразии, вдали от океанов.

Важное значение для природного комплекса территории поселения имеет его положение в пределах типичной степной зоны.

Геополитическое положение. Геополитическое положение поселения определяется близостью (43км) к стратегически важному пункту – г.Ростову-на-Дону (воротам Кавказа) и наличием в пределах территории поселения стратегически важной международной автомагистрали «Север – Юг» - Европейского транспортного коридора № 9  Хельсинки – Новороссийск, частью которого является магистраль М-4 «Дон», проходящая по восточной окраине поселения, а также железнодорожной магистрали Москва – Ростов – Кавказ, проходящей по центральной части территории поселения, и железной дороги Ростов – Староминская (и далее на Тимашевск -  Новороссийск и Ейск), проходящей по её западной части.

Экономико-географическое положение. Территория поселения имеет высокую степень удобства экономико-географического положения благодаря пространственно-временной близости его селений к гг.Ростову, Батайску и Азову, их вхождению в состав Ростовской - одной из наиболее крупных и развитых агломераций страны, наличию хорошо развитой дорожной сети, представленной автомагистралью М-4 «Дон»,  железнодорожной магистралью из Москвы на Кавказ и железной дорогой из Ростова на Ейск и Новороссийск.

Источником электроэнергии для потребителей в пределах поселения является крупнейшая на юге страны тепловая электростанция - Новочеркасская ГРЭС, расположенная в 99 км от поселения.

Для экономики поселения, специализирующейся на пригородном сельском хозяйстве, положение в пределах Ростовской агломерации (с общим населением около 2млн чел.) очень удобно, т.к. позволяет использовать обширные рынки сбыта скоропортящейся и нетранспортабельной пищевой продукции в соседних городах.

Близость поселения к городам  внутренней зоны агломерации позволяет предприятиям и организациям этих городов использовать более низкие ставки аренды земли и стоимости местной рабочей силы для размещения в пределах территории поселения своих складских помещений и ремонтно-сервисных служб. Развитие этого направления в функциональной специализации экономики поселения имеет хорошие перспективы.

Экистическое положение. Особенности экистического положения поселения определяются его   ролью в составе Ростовской агломерации в целом, а также его положением относительно г.Ростова-на-Дону (расстояние – 43 км), райцентра г.Азова (расстояние 34 км) и соседнего города Батайска (расстояние – 27 км). Поселение расположено в пределах среднего пояса агломерации (наряду с Азовом и Новочеркасском и примерно на равном с ними расстоянии от Ростова).

Территориально-временная близость селений к Батайску, Азову и Ростову позволяет сельскому населению активно участвовать в маятниковой миграции, а горожанам – селиться в этих селениях для постоянного проживания, а также трудиться на арендуемых и дачных участках земли или в иных сферах деятельности, оставаясь жителями соседних городов. Тесная интеграция горожан и селян на основе взаимной маятниковой миграции способствует углублению разделения труда между ними на основе специализации на личностном уровне, что способствует повышению производительности труда и уровня жизни населения.

Удобное экистическое положение и территориально-временная близость Задонского поселения по отношению к Ростову лежат в основе сценария его развития как южного компонента в пределах Ростовской агломерации. Реализация этого сценария осуществима на основе имеющихся ресурсов поселения - сравнительно более дешёвые земельные, водные и трудовые ресурсы в сочетании с наличием важных железнодорожных и автомагистралей и возможностью создания более дешёвого и комфортного жилья для работников планируемых промышленных зон в соседнем Самарском сельском поселении.

Соседство центра сельского поселения х.Задонского и ряда других селений с крупным селом, бывшим райцентром Самарским (10,5 тыс.чел.), во многом определяет их тесноту связей на повседневном уровне.

2.  Цели  и задачи проекта

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ  разработка  генерального плана Задонского сельского поселения направлена на определение назначения его территориальных единиц в совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. Стратегическая цель генерального плана сельского поселения – обеспечение условий для устойчивого развития  территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной  инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений.

Целью разработки проекта генерального плана Задонского сельского поселения является установление требований и ограничений по использованию территории поселения для осуществления градостроительной деятельности и обеспечения устойчивого развития территорий при помощи комплексного решения вопросов территориального планирования в целях планирования размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Выполнение поставленных целей на основе анализа состояния территориальной социально-экономической системы сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития обеспечивается решением градостроительных задач:

- планировочной организации территории;

- зонирования территории поселения с установлением зон различного

функционального назначения и ограничений на их использование

при осуществлении градостроительной деятельности;

- развития социальной инфраструктуры;

- развития рекреационно-туристической инфраструктуры;

- развития транспортной и инженерной инфраструктуры;

- выявления и оценки природного и экономического потенциала территории

и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- выявления мер по улучшению экологической обстановки с выделением

территорий, выполняющих защитные и санитарно-гигиенические

функции   окружающей среды;

- выявления явных и скрытых источников  чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера  и  предложение мер по защите территории поселения

от их воздействия;

- иные меры по развитию производительных сил поселения.

Залогом  выполнения основной цели проекта – последовательного повышения уровня и качества жизни населения Задонского сельского поселения - является решение поставленных проектом задач. Рациональные решения задач по планировочной организации и функциональному зонированию территории поселения определяют максимальное раскрытие социально-экономического и рекреационного потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Реализация перечня мероприятий, разработанных в составе проекта, позволит решить поставленные задачи.

3.  Природно-ресурсный потенциал

3.1  Климат

Территория Задонского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которой характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето, в отдельные годы наблюдается засуха.

Климат формируется под влиянием циклонической деятельности воздушных масс, повторяемость которых составляет в году: арктических – 11%, умеренных – 68%, тропических – 21%. Зимой и летом преобладает континентальный умеренный воздух.

Климат смягчен вследствие влияния Азово-Черноморской акватории. Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет около +90С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации 3200-33000С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе -5…-60С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -33…-350С. Снежный покров становится устойчивым в конце декабря – начале января. В связи с частыми оттепелями (45-50 дней за холодный период) снежный покров за зиму неоднократно тает и вновь образуется. За зиму его средняя из максимальных высот составляет 20см.

Лето жаркое, средняя месячная температура воздуха в июле – августе составляет +22,5…+23,50С. Максимальная температура достигает +38…+ 400С. Безморозный период длится до второй декады октября и продолжается от 180 до 200дней.

Годовая сумма осадков - от 450 до 500мм. В холодное время года характерны моросящие обложные осадки.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,44-0,55. В теплый период часто наблюдаются суховеи. Насчитывается до 75 дней с суховеями. Относительная влажность воздуха в течение года значительная. В холодный период года она составляет 80-90%, в теплый 55-75%.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные). Среднегодовая скорость ветра составляет 4,7-4,8м/с. Среднемесячные значения достигают 5,5-6м/с в феврале-марте и уменьшаются до 3,6м/с в июле.

3.2  Рельеф

Территория сельского поселения расположена в пределах Азово-Кубанской тектонической впадины. Ее формирование происходило в условиях тектонических опусканий, начиная с раннего мела, сменившихся в четвертичное время поднятиями. Поэтому равнина сложена мощной толщей песчано-глинистых отложений верхнемелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возраста.

Территория сельского поселения расположена в пределах Доно-Егорлыкской денудационной возвышенной равнины. Равнина с поверхности сложена мощной толщей лессовидных суглинков. Ее поверхность плоская, слабо расчлененная. В долинах рек прослеживается несколько террас. Средняя высота равнины - 80-100м над уровнем моря.

С поверхности получили развитие современные аллювиально-морские суглинки, глины, супеси, пески, современные аллювиальные пески, супеси и суглинки, а также верхнечетвертичные аллювиально-морские и озерно-морские суглинки. Ввиду близкого залегания подземных вод грунты находятся в водонасыщенном состоянии и обладают пониженной несущей способностью, что крайне важно учитывать при закладке фундамента строений.

Территория отличается слабым проявлением экзогенных геологических процессов. В пределах Доно-Егорлыкской равнины наибольшее развитие получили эоловые и суффозионно-просадочные процессы.

При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах должны быть предусмотрены все мероприятия, предотвращающие просадочные явления (армирование грунтов бетонными растворами, полная прорезка сваями просадочной толщи, предварительное уплотнение грунтов и т.д.).

3.3  Инженерно-геологическая оценка территории.

В геологическом строении территории сельского поселения принимают участие отложения четвертичного и палеогенового возраста. На водоразделах это суглинки и глины, в пойме реки – суглинки и пески. Четвертичные отложения подстилаются палеогеновыми песками и глинами. Толщина покровных суглинков составляет около 7м.

Техногенные условия. Застройка поселений, прокладка автомобильных и железных дорог привели к изменению гидрогеологических условий рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

Влияние на природу и геологическую среду оказывают  коммуникационные  инженерные сооружения, которые  создают химическое, тепловое и механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Природные условия территории Задонского сельского поселения по инженерно-геологическим условиям относятся  к третьей категории сложности.

Гидрогеологические условия. Глубина залегания грунтовых вод - 11,9-14,9 м на водоразделах и не глубже 5м - в долинах рек.

Учитывая литологические и геоморфологические условия территории, можно считать, что резкого изменения гидрогеологических условий не ожидается. Изменение уровня грунтовых вод возможно в пределах сезонных колебаний. Амплитуда сезонных колебаний по опыту наблюдений достигает 1,0-2,0м.

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в грунты.

Грунтовые воды имеют общую минерализацию от 2480,0 до 3350,0 мг/л. Содержание сульфатов в пересчете на S042- от 1098,6 до 1520,0 мг/л, хлоридов в пересчете на Сl от 198,8 до 259,2 мг/л при содержании НС03- от 6,2 до 8,4 мг-экв/л.

По содержанию водородного показателя pH воды являются слабоагрессивными  по отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости. По содержанию агрессивной углекислоты, магнезитовых солей и едких щелочей грунтовые воды являются неагрессивными  по отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости.

Физико-механические характеристики грунтов. В толще грунтов, слагающих территорию поселения по генетическому принципу, номенклатурному виду и особенностям физико-механических свойств грунтов, выделено 3 инженерно-геологических элемента. Не выделены в отдельные инженерно-геологические элементы грунты почвенно-гумусированного комплекса и насыпные грунты.

По степени агрессивного воздействия на конструкции из бетона, железобетона и углеродной стали грунты неагрессивны.

По сейсмической опасности сельское поселение относится к шестибалльной зоне. Грунты Задонского сельского поселения по сейсмическим свойствам относятся к III категории.

Специфические грунты. К специфическим грунтам относятся просадочные.

Просадочные грунты представлены суглинками. Глубина проявления просадочных свойств достигает 12,67 м. Просадка грунта под собственным весом при замачивании составляет 3,12-4,72 см.

При проектировании необходимо учитывать возможность замачивания просадосных грунтов, что приведет к ухудшению деформационных и просадочных характеристик грунтов.  Тип грунтовых условий по просадочности – первый.

3.4   Минеральные ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы представлены запасами нерудных полезных ископаемых и углеводородов.

По данным ФГУ ТФИ по природным ресурсам и охране окружающей среды  МПР России по ЮФО на территории Задонского сельского поселения расположены: один карьер по добыче строительного песка, запасы которого составляют 2467 тыс.м3; месторождение суглинков с запасами 66 тыс.м3 и месторождение газа, общий объем которого по прогнозам составляет 1,508 млн. м3 (таблица 1).

Таблица 1

| Объекты | Месторожде-ние | Местоположе-ние | Вид полез-ных ископа емых | Фонд недр | Пло-щадь | Состоя-ние | Пери-метр участ-ка м.п | Пло- щадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок, суглинок, глина (ТПИ) |
| 10 | Каяльское | 0,3 км к юго-западу от окр.п.Каяльский на левом берегу р.Эльбузд | песок | Разраба-тывается ООО «САП», лицензия РСТ 0942 ТЭ. | 26.5 га | А+В+С1 - 2467 тыс. куб.м | 2642, 783 | 265027, 4 |
| 11 | Степнянское | 2,4 км к ВЮВ от х.Степнянский на левом берегу р.Эльбузд | сугли-нок | Не учтено ТБЗ | 1.01 га | А+В+С1 - 66 тыс. куб.м | 426, 2577 | 10110, 53 |
| Углеводородные (Ув) |
| 3 | Бирючье месторожде-ние | Распределенный фонд (право пользования приостановлено) | газ | северо-западную часть Задонско-го с/п, западную часть Самарско-го с/п | 8323,84 га | А+В+С1-1,508 млрд. куб.м. | 34248,46 | 83238462 |

3.5   Гидрография

Положение территории поселения в пределах степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети. Через Задонское сельское поселение протекают р.Эльбузд и р.Кагальник.

Реки имеют равнинный характер. Долины рек широкие, с пологими склонами, с отчетливо выраженными поймами, которые местами заболочены.

Русла преимущественно прямые, не расчлененные, с озерными расширениями на плёсовых участках. Скорость течения рек 0,1-0,2 м/с в межень и 1,0-1,5 м/с в половодье. Берега высотой 1-1,5м, зачастую крутые, обрывистые. Дно покрыто вязким илом, в прибрежной части поросло тростником и осокой.

Естественный водный режим в значительной мере искажен прудами.

Пруды Задонского сельского поселения.

Таблица 2

| Название | Местоположение | Использование |
| --- | --- | --- |
| На балке Бурханова | 9км от устья балки,13 км юго-западнее п.Задонский (северо-восточная окраина х.Бурханова) | Водопой скота |
| Каяновский | 7км от устья б. Бурханова, 10 км юго-западней п. Задонский, 3,5 км юго-западнее х. Ельбузд | - |
| Захарий | 8 км от устья б. Бирючья, 8 км юго-западнее п. Задонский. | Любительский лов |

3.6  Земельные ресурсы

Территория поселения расположена в зоне распространения черноземов обыкновенных карбонатных. По содержанию гумуса южные черноземы относятся к малогумусным (4,6%), мощность гумусового горизонта - 70 см, запасы - 325 т/га.

Общая площадь земель Задонского сельского поселения в административных границах  составляет 227,82 км2. Из них, земли сельскохозяйственного назначения составляют  91,2%, земли поселений (населенных пунктов) – 3,7%, земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения – 1,6%, водного фонда – около 1,3%, лесного фонда – 2,2%. В поселении насчитывается 13 сельских населенных пунктов, общей площадью – 8,5 км2.

Распределение земельного фонда поселения по категориям земель на 01.01.2007г.

Таблица 3

| Категории земель | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 20780 | 91,2 |
| Земли населенных пунктов | 849 | 3,7 |
| Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения | 371 | 1,6 |
| Земли лесного фонда | 496 | 2,2 |
| Земли водного фонда | 286 | 1,3 |
| Прочие земли (запаса) | - | - |
| Итого земель в административных границах | 22782 | 100 |

Рис.1  Структура сельхозугодий

В структуре сельхозугодий сельского поселения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья. В результате земельной реформы в ведение сельских органов самоуправления переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и других целей. Площадь земель, находящихся в ведении сельских органов самоуправления, увеличивается. Увеличение площади произошло в связи с передачей в ведение органов местного самоуправления земель, ранее входивших в состав земель сельскохозяйственного назначения.

3.7   Растительность и животный мир

Азовский район располагается на территории Азово-Егорлыкского ботанико-географического района. Для этого района характерно господство разнотравно-дерновинно-злаковых степей.

Территория поселения полностью безлесная, местами встречаются кустарниковые формации в балках. Луга представлены западным подтипом лугов среднего и недостаточного увлажнения. По склонам балок развиты умеренно сухие дерновинно-злаковые степи с растительностью степных солонцов.

Поселение расположено в подзоне типчаково-ковыльной степи. Степи поселения относятся к типичным (настоящим) степям. Основу злакового травостоя здесь составляют крупнодерновинные ковыли. Среди мелкодерновинных узколистных злаков большую фитоценотическую роль играют ковылок, или ковыль Лессинга, типчак, менее обилен тонконог. В составе злакового травостоя постоянно присутствуют рыхлодерновинные и корневищные степные широколистные злаки.

Животный мир характеризуется высоким видовым разнообразием. Обилие представителей фауны объясняется соседством степных участков с пойменными территориями, прибрежной полосой Таганрогского залива и искусственными лесными насаждениями. Степная фауна представлена млекопитающими, птицами, пресмыкающимися,  насекомыми.

Некоторые из представителей фауны занесены в Красную книгу Ростовской области.

Животный мир претерпел  значительные изменения в результате длительного разностороннего воздействия человека. Наиболее значительные изменения произошли вследствие распашки. Рыхление почвы и смена растительного покрова создали для многих животных неблагоприятную обстановку и привели к сокращению численности или даже к полному исчезновению некоторых видов.

3.8  Ландшафтно-рекреационный потенциал

По ландшафтному районированию территория Задонского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (степных) ландшафтов. Комплексная характеристика территории с выводом для интегральных целей территориального развития приведена ниже, в таблице 4.

Принцип оценки ландшафтов для функционального использования территории:

I – наиболее благоприятные;

II – благоприятные;

III – выборочно благоприятные;

IV – непригодные.

Реки в пределах поселения не пригодны для купания и организации водных видов спорта из-за маловодности летом и недопустимого для рекреации санитарно-эпидемиологического состоянием воды. Ростовский центр Госсанэпиднадзора купаться в них не рекомендует.

Оценка ландшафтов

Таблица 4

| Подтип | Природные ландшафты | Функциональное значение | Комплексная характеристика | Интегрированные цели территориального развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство | Сельское хозяйство | Лесное хозяйство | Рекреация |  |  |
|  |  |  |  |  | Многофункциональный отдых | Туризм | Любительский промысел |  |  |
| Степной | Лёссовые ступен-чатые равнины с суффозионно-про-садочными форма-ми с богатой разнотравно-дерно-винной степью на черноземах | II | I | II | IV | IV | II | Высокоинтенсивное сельское хозяйство Деградация зе-мель, обуслов-ленная эрозией и дефляцией Оптимальная система лесных полос, преоб-ладание спелых и переспелых насаждений в лесополосах | Сохранение существующего экстенсивного сельскохозяйственного использова-ния и состояния Охрана и сохране-ниестаровозраст-ных посадок в лесополосах Улучшение плодородия земель. |
|  | Лёссовые равнины с лощинно-балоч-ным расчленением с богатой степью на черноземах обыкновенных | II | I | II | III | II | II |  |  |
| Луговой | Пойма с остепнен-ными лугами на преимущественно лугово-чернозем-ных почвах | II | III | II | II | II | I | 1. Высокий средо- формирующий потенциал. 2. Регулирование стока. 3.Охрана поверхностных вод и ценных пойменных долинных ландшафтов. | Экстенсивное использование развивается и поддерживается посредством индивидуальных проектов. Многофункцио-нальная рекреация, развитие любительского промысла. |
|  | Пойма с засоленными лугами на комплексных почвах | III | IV | IV | III | II | II |  |  |

На территории поселения расположены курганы как отдельно стоящие, так и их группы, которые отнесены к памятникам археологии и могут быть использованы для целей культурно-познавательного отдыха.

Наибольшей рекреационной ценностью обладают речные ландшафты с искусственными древесно-кустарниковыми насаждениями. На этой территории может активно развиваться отдых выходного дня, любительский и спортивный лов рыбы.

4.  Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения

генерального плана

4.1  Оценка состояния и использования территории

Комплексная оценка территории Задонского сельского поселения и градостроительный анализ выполняются с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций. Выявлены следующие категории потенциального  градостроительного развития и ограничения использования территории:

-территории, благоприятные для градостроительного развития;

-территории ограничения строительства по рельефу;

-территории зон с особыми условиями использования;

-территории ограниченного градостроительного развития.

Система планировочных ограничений на территории Задонского сельского поселения выявлена на основании требований нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории:

Нанесены  водоохранные  зоны с выделением нормативной прибрежной полосы рек Кагальник и Эльбузд и прилегающих к ним балок, зонами затопления паводками  1% обеспеченности от существующих водотоков, зонами возможного потенциального затопления.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы для водных объектов. Размер (ширина) водоохраной зоны:  р.Кагальник (длина водотока 154 км) составляет - 200 м, р.Эльбу́зд (длина водотока 109 км) составляет - 200 м, пруда (озера) Захарий - 50м. Размер (ширина) прибрежных защитных полос принята – 40м.

В границах водоохранных зонах запрещается:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления;

- радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых

веществ;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по

дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих

твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация  хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей;

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны;

- проведение лесопосадок и залужение пашни;

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

Перечень мероприятий определяется в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения минимальные размеры водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяется санитарными правилами и нормами.

В зону затопления попадают: до 5% территории х.Победа, п.Каяльский и х.Ельбузд;

5-10% территории х.Еремеевка и х.Задонский; 10-20% территории с.Васильево-Петровское, х.Песчаный и х.Левобережный; 50-60% территории х.Зеленый Мыс и с.Новотроицкое.

На территории поселения имеются 19 памятников археологии у которых нанесены охранные зоны.

Железные и автомобильные дороги создают зоны акустического дискомфорта для прилегающей к ним застройки.

Выделены санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных предприятий, ЛЭП, магистральных газо-нефтепроводов и иных объектов.

На территории Задонского сельского поселения существуют несанкционированные свалки: в х.Задонский, х.Победа, х.Песчаный и с.Новотроицкое. Проводятся  работы по их ликвидации.

Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку ТБО, расположенную на территории Самарского сельского поселения. Местоположение см. ниже раздел

Жидкие бытовые отходы вывозятся на поля фильтрации, которые находятся на территории Самарского сельского поселения.  К  расчетному сроку поля фильтрации будут рекультивированы, построены очистные сооружения канализации.

На территории Задонского сельского поселения функционируют производственные предприятия, имеющие следующие параметры санитарно-защитных зон (СЗЗ): ООО АСЮР «Каяльский»- животноводство (разведение свиней) - 300 м; песчаный карьер п.Каяльский – 300 м; мясопереработка (колбасный цех) в п.Каяльский – 50 м; маслоцех в х.Задонский -  100 м; мукомольный цех в с.Новотроицкое – 100 м; карамельный цех в х.Победа – 50 м; и др.

Совершенствование технологий производства, замена устаревшего оборудования, разработка специальных мероприятий, позволят сократить СЗЗ.

Существующие источники питьевого водоснабжения в большинстве случаев не отвечают санитарным нормам. Поэтому, проектом генерального плана предлагается, на расчетный срок, выполнить подключение систем водоснабжения сельского поселения к водоводу подземных вод от южных территорий, строительство которого предусмотрено схемой территориального развития Ростовской области для водоснабжения юго-западной части области.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

4.2  Система расселения

Радикальные изменения в жизнедеятельности общества приводят к изменению особенностей его расселения. Характер расселения в случае его полного соответствия задачам и запросам развития социально-экономического блока сельского поселения оказывает позитивное воздействие, в случае его существенного несоответствия этим потребностям он оказывает негативное воздействие.

Типология селений и их расселения. Типология селений и сельского расселения включает два направления исследования: 1) типологию селений и  2) типологию их территориальных  группировок, т.е. сельского расселения.

Типология селений разрабатывается  на основе анализа истории их генезиса, топографического положения, функциональной  типологии, людности и планировочных форм.

Типология сельского расселения разрабатывается на основе анализа типов заселения территории, густоты сельских населённых пунктов, экистической обстановки (населённости территории), степени интенсивности освоения территории и наличия системы сельского расселения.

Типология  селений:

а) Генетическая типология. Генетическая типология селений основывается на особенностях их происхождения, что позволяет выявить причины специфики планировочной структуры селений.

Из 13 селений Задонского поселения два селения являются посёлками (Каяльский и Васильево-Петровский), два – сёлами (Новотроицкое и Васильево-Петровское) и девять – хуторами.

Относительная близость селений к соседним городам Ростовской агломерации позволяет им пополнять контингент своих жителей безотносительно к количеству созданных вакансий и расширению их функций, т.к. постоянно растущая часть работающего населения селений – около половины - трудится вне пределов селений, в соседних городах и сёлах. Близость селений к Ростову, другим большим городам его агломерации и крупному райцентру с.Самарскому (10,5тыс.чел.) по мере роста степени автомобилизации населения превращается в главную перспективу развития селений данного поселения на перспективу.

В х.Задонском представлены все указанные факторы развития, что позволило обеспечить предпосылки для выполнения функций центра поселения и концентрации к настоящему времени 1,1 тысяч человек. Вследствие этих причин вокруг центра поселения образовалось значительное количество селений.

Село Новотроицкое возникло в начале ХIХв. между 1810 и 1820гг. в качестве деревни (селения). Хутор Задонский упоминается с 1840г. в качестве деревни. Хутор Победа возник в результате слияния двух деревень – Весёлой и Победы в начале 60-х гг. ХIХв. в одно село Победа. Обе деревни возникли в первые десятилетия ХIХв. Хутор Левобережный основан в конце ХVIIIв. как помещичья усадьба. По переписи 1796г. в нём зарегистрировано 33 двора. С 1802г. это было сельцо Александровка. Здесь был господский дом и фабрика по производству чулок и перчаток. Однако усадьба не выросла в крупное селение, а осталась неприметным хутором. Хутор Еремеевка возник в 1796г. в качестве небольшой деревни. В дальнейшем она вобрала в себя ряд соседних деревень и хуторов, которые на ранних картах показывались как самостоятельные селения. Хутор Зелёный Мыс возник в конце ХVIIIв., первоначально – для занятия хозяина хутора -  помещика - скотоводством (коневодство). Село Васильево-Петровское ведёт свое начало с 1844г. в качестве деревни Васильевка на земле сельца Петровское.

б) Топографическое положение населённых пунктов. Важное значение для оценки перспектив селений имеет их положение по отношению к объектам гидрографической сети, лесным  массивам, основным элементам рельефа и т.п. С этим связаны различия в конфигурации земельных массивов, их положение относительно соседних селений, планировка, водоснабжение, микроклимат.

В степных районах юга страны отчётливо наблюдается тяготение сельских населённых пунктов к речным долинам и балкам, где легче получить воду для хозяйственно-бытовых нужд. Вследствие этого здесь преобладают приречные типы селений. Приречные селения, расположенные в пойме реки, называются припойменными.

Северные и восточные границы сельского поселения проходят по рр.Эльбузд и Кагальник. Все селения расположены на левом коренном берегу реки Кагальник и на обоих берегах р.Эльбузд на землях, поднимающихся над низменной заболоченной поймой. Большинство селений данного поселения являются припойменными, за исключением  х.Степнянского, п.Васильево-Петровского и западного селитебного участка х.Ельбузд. Небольшой хутор Галагановка расположен на берегу малого водотока, идущего по балке. В условиях сухостепного ландшафта приречное положение селений существенно разнообразит пейзаж и придаёт ему живописный вид, а селениям – дополнительные преимущества в их конкурентоспособности по сравнению с селениями, расположенными вдали от рек и водоёмов. Вдоль рек в их поймах расположено несколько озёр-стариц. Пойма сильно заболочена и покрыта влажными лугами и камышом. В период весеннего половодья пойма нередко покрывается талой водой и движущимся по реке льдом.

Естественные лесные массивы в пределах водораздельной территории сельского поселения в условиях сухостепного климата отсутствуют, но имеется несколько ленточных зелёных полос вдоль берегов рек и множество крупных садовых массивов, в том числе старых заброшенных садов.

в) Функциональная типология. Структура занятости самодеятельного населения отражает экономическую основу существования  селения.

Доля лиц, занятых непосредственно в аграрной сфере, сокращается и соответственно возрастает доля лиц, занятых вне этой сферы. Этому процессу  в селениях, расположенных в  пригородной зоне г.Ростова-на-Дону, способствует также рост степени транспортной подвижности сельского населения, позволяющий ему трудиться вне аграрной сферы  - в ближайших городах и селениях. Кроме того, этому  процессу способствует и положение селений в пригородной зоне крупных городов, что  обеспечивает им повышенную инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность на фоне опережающего роста цен на земельные участки непосредственно в городах. Вследствие этого в селениях пригородной зоны г.Ростова-на-Дону активизируется строительство промышленных, складских и ремонтных объектов, обслуживающих предприятия и организации соседних крупных городов. Наличие свободных и дешёвых земельных ресурсов (пространственные ресурсы) в селениях пригородной зоны всё в большей степени определяет их специализацию в территориально-отраслевом разделении труда.

В Задонском поселении нет явных центров с неоспоримым преобладанием в экономическом развитии и людности. Крупнейшие селения по числу жителей – х.Победа и с.Новотроицкое (по 1,5тыс. чел.) – не являются центрами поселения, им является третье по числу жителей селение – х.Задонский (1,1 тыс. чел.), поэтому обслуживающие функции распределены между этими тремя селениями поселения, но в первую очередь они сконцентрированы в центре соседнего поселения - в с.Самарском (10,5тыс. чел.). Оно продолжает выполнять функции главного местного центра обслуживания  населения в системе Задонского поселения, поскольку с 1935г. до 1963г. оно являлось районным центром и во многом сохранило продуценты услуг районного уровня. В селениях Задонского поселения, и прежде всего в приречных, представлены все указанные категории и группы работников.

Все три селения-лидера в поселении относятся к селениям смешанного типа, в частности, аграрно-индустриального подтипа. Значительная часть их занятого населения трудится в соседних городах Ростовской агломерации и прежде всего в г.Ростове (удалённом на 43км), вне аграрной сферы деятельности, а также в соседних селениях и прежде всего – в с.Самарском, а также в с.Новобатайске Кагальницкого района (на местной птицефабрике).

В  селениях Задонского сельского поселения среди населения, занятого на объектах в пределах поселения, преобладает занятость в аграрной сфере, т.е. его селения относятся к сельскохозяйственному типу селений,  в частности, к земледельческо-животноводческому подтипу. Доля маятниковых мигрантов  и бывших горожан среди местного населения  в них меньше, чем в соседнем селе Самарском. Маятниковые мигранты из поселения, работающие в соседних городах, трудятся в различных сферах деятельности, но предпочитают посменные рабочие дежурства с режимом работы «сутки-трое» с тем, чтобы реже выезжать в город - два раза в неделю - в целях экономии средств на транспортных расходах. В данном случае их селения выполняют спальные функции для крупного города.

Местные селения имеют преимущественно аграрный профиль хозяйства с отдельными  небольшими промышленными предприятиями в виде цехов (по 2 – 10 чел. персонала), выросшими преимущественно на базе переработки сельскохозяйственного сырья и действующими с ориентацией на нужды Ростовской агломерации.

На дачно-садоводческих участках в пределах поселения на сезонной или круглогодичной основе проживают преимущественно ростовчане, занимающиеся в тёплую половину года выращиванием садово-огородных культур (дачно-рекреационные функции местных селений).

г)  Людность  селений. В отличие от обычных селений, людность селений в пригородной зоне крупных городов, помимо известных факторов, определяется также степенью повседневной  транспортно-временной доступности  крупных городов для маятниковых мигрантов.

Большинство селений непосредственно связаны с земельными ресурсами, что требует максимального  сближения  мест проживания - постоянного или временного -  и  мест приложения труда. Вследствие этого мелкоселенное расселение в наибольшей мере отвечает особенностям территориально рассредоточенного размещения земельных ресурсов и аграрного производства. Этому способствует и раздача в последние годы  мелких земельных наделов семьям фермеров. Однако малые размеры селений создают большие трудности в обеспечении требуемого уровня обслуживания сельских жителей, концентрации производства и повышения производительности труда.

Следовательно, на рост и развитие селений определяющее влияние оказывает тип использования площади сельхозугодий, степень концентрации трудовых затрат  в расчёте на единицу этой площади, посезонный режим затрат труда, а также степень доступности для маятниковых мигрантов соседних и прежде всего крупных городов.

В начале 2010 г. в  х.Победа проживало  1526 чел., в  с.Новотроицкое   - 1491                 чел.,  в х.Задонский – 1093 чел., в остальных 10 селениях проживало в каждом менее 1 тыс.чел., в целом по поселению – 8 286 чел. Средняя людность этих селений составляет 637 чел., но в пределах х.Галагановка нет постоянного населения и семейных пар, там временно проживает 10 чел., которые нигде не трудятся и не числятся (т.н. «бомжи»). В Ростовской области средняя людность сельских населённых пунктов составляет  635 чел., что в  целом соответствует параметрам  средней людности  селений в данном поселении. Сосредоточение населения сельского поселения в селениях вокруг с.Самарского при наличии пешеходной доступности между селениями позволяет концентрировать в селе Самарское основную часть продуцентов услуг для всего населения этих двух поселений.

Данное сельское поселение имеет концентрацию населения, аналогичную среднеобластной. Это объясняется относительной территориальной и временной близостью его селений к трём городам и прежде всего – к Ростову-на-Дону и их транспортной и временной доступностью для маятниковых мигрантов. Процесс субурбанизации в Ростовской агломерации находится лишь в начальной стадии своего развития, поэтому концентрация людности в населённых пунктах пригородной зоны Ростова в перспективе будет усиливаться.

В отдельных случаях немаловажное значение для роста средней людности селений имеет и этно-конфессиональный фактор. Это влияние особенно заметно в случае резкого контраста в уровне рождаемости между крупными этно-конфессиональными  группами населения, относящимися к различным цивилизациям. В Задонском поселении в начале 90-х гг. ХХв. было принято на постоянное жительство 15 семей турок-месхетинцев – беженцев из Узбекистана – мусульман-суннитов, имеющих повышенные показатели в рождаемости. К началу 2010г. их число за неполных двадцать лет уже превысило 0,6 тыс.чел. Они проживают в каждом втором селении данного поселения и в значительной мере определяют возникновение параметров естественного прироста и омоложения возрастной  структуры населения этих селений.

д) Типология селений по особенностям их планировочных форм. В основе этой типологии  лежит общая конфигурация и структура плана населённых пунктов (взаиморасположение застроенных участков, улиц и функциональных зон).  Планировочные формы селений сводятся к нескольким типам:  линейным, кучевым (беспорядочным), квартальным и селениям со свободной планировкой.

Все селения данного поселения размещены на возвышенных участках поймы и первой надпойменной террасы. В них доминирует усадебная застройка с односемейными домами.

Исторически донские селения строились по единому регулярному плану с одинаковой шириной улиц и кварталов. Селения, выросшие вдоль степных трактов, обычно имеют простую линейную двустороннюю форму планировки.

Большинство селений данного поселения возникли на берегу рр. Кагальник и Эльбузд неподалеку от тракта из Ростова на Кавказ,  начинало своё развитие с прибрежной застройки, переросшей по мере развития селений в нынешнюю квартальную и полуквартальную. Сложность планировочной структуре приречных селений придаёт наличие речных меандр. Приречная часть селений вписывается в сложный рисунок овражной сети и крутого откоса на берегу реки, отделяющего надпойменную террасу от низменной болотистой поймы. Крутой изгиб откоса в сторону рек выклинивает ряд улиц и кварталов. Преобладает квартальная форма расселения с нарезкой кварталов  укрупнённых параметров. Селения имеют большие перспективы  как для увеличения их селитебной площади, так и для уплотнения застройки и увеличения численности населения.

По мере развития селений  их планировка переросла линейную форму в квартальную и полуквартальную форму планировки. Хутор Ельбузд включает две самостоятельные селитебные площадки по обе стороны от автомагистрали М-4 «Дон» на удалении 3 км между ними. Оба селитебных участка имеют связь с автомагистралью М-4 «Дон» по широтным автодорогам местного значения.

Типология сельского расселения:

а) Типы заселения территории. Анализ типов заселения территории включает рассмотрение степени равномерности или очаговости заселения. В пригородной зоне г.Ростова-на-Дону сложился особый тип заселения: на фоне интенсивного земледельческого освоения и заселения территории с высокой плотностью населения имеется мощное экистическое ядро из группы городов с центром в Ростове  и обширная периферийная зона, тяготеющая к ядру. Это важнейшее отличие пригородного типа заселения, обособляющее его от остальных районов на периферии области.

Для  особенностей заселения Задонского сельского поселения характерно экистическое единство двух соседних поселений – Самарского и Задонского, имеющих единую    градообразующую базу, единый рынок труда и единую систему расселения  во главе с селом Самарское. Для этой единой сельской системы расселения характерна концентрация населения в немногих селениях, расположенных группой вокруг с.Самарское (10,5тыс. чел.), в каждом из которых проживает около 1,0 – 1,5тыс. чел.

Для Задонского поселения свойственна среднеразвитая сеть селений, вытянутых цепочкой вдоль речной доминантной оси местной системы расселения.

б) Густота населенных пунктов. Густота сельских населённых пунктов  демонстрирует плотность их сети, степень равномерности заселения, социально-экономической освоенности сельской территории и комфортности проживания. На современную плотность расселения сельских населённых пунктов и плотность их населения прежде всего оказывает влияние  сеть населённых пунктов, унаследованная от прошлых эпох.

Земли Задонского сельского поселения расположены вблизи от южных окраин г.Батайска, города-спутника окружного (и в том числе областного) центра – г.Ростова-на-Дону. Поэтому в дополнение к аграрным природным ресурсам как главному  градообразующему фактору развития селений этого поселения прибавилась высокая степень удобства географического положения в пригородной зоне города-миллионника, обеспечивающая минимизацию величины издержек в процессе производства. Поэтому по мере приближения земель сельских поселений к Ростову возрастает степень удобства  их географического положения и их инвестиционная привлекательность.

Несмотря на территориальную близость земель поселения к г.Ростову-на-Дону  очерёдность развития селений Задонского поселения в ряду вариантов развития Ростовской агломерации будет зависеть от степени конкурентоспособности проекта его развития.

Соблюдение очерёдности  в реализации этапов  развития Ростовской агломерации на практике наиболее вероятно будет выглядеть не как жёсткая последовательность во времени с привязкой к срокам, а как реализация необходимости  соблюдения  очерёдности через случайность. Очерёдность реализации этапов будет формироваться с учётом конъюнктуры местного рынка жилья, степени готовности  каждого участка, возможностей и  сроков перевода земель сельхозназначения под жилищное и производственное строительство, степени готовности, проработанности и обоснованности проекта, наличия инвестиционных, материальных и трудовых ресурсов.

Помимо постоянно обитаемых селений, в данных поселениях имеются и сезонно обитаемые или эпизодически посещаемые пункты, используемые с целью приближения  сезонного местопребывания  населения к сезонным местам трудовой деятельности. Это дополнительные жилые и производственные объекты.  К ним относятся  садоводческие и дачные участки, полевые станы, МТМ, летники, животноводческие фермы, посещаемые как местным, так и приезжим населением (в основном дачниками из г.Ростова-на-Дону).

На садоводческих участках, как правило, сезонно проживают ростовчане.  Некоторые  из них построили капитальные коттеджи со всеми городскими видами удобств для круглогодичного проживания всей семьи. Часть из них стремятся получить здесь прописку, используя права, предоставленные им недавними поправками в законодательстве (так называемая «дачная амнистия»).

Семейные хутора-однодворки  в пределах поселения отсутствуют, но в перспективе  в связи с развитием фермерского движения и значительным удалением селений от периферийной зоны по периметру земель поселения подобные хутора могут возникнуть вдоль рек и около автодорог.

в) Система расселения. Система расселения  сельского поселения – территориально  целостная и функционально взаимосвязанная система его селений, а иногда – и тяготеющих к ним селений соседних поселений.

По масштабам и степени сложности система расселения Задонского сельского  поселения занимает низшую ступень в иерархии систем расселения и является  поселенной. В свою очередь система расселения Задонского сельского поселения является органической частью межпоселенной системы расселения Самарского и Задонского поселений, локальной системы расселения Азовского района, а также одновременно - Ростовской агломерации,  которая служит ядром  региональной системы расселения Ростовской области.

Система сельского расселения поселения включает сеть компактно расположенных селений сельского поселения в пределах контактной территории, объединённых общностью производственных связей, транспортной сети,  системы  обслуживания населения, имеющего высокую степень подвижности на основе  роста числа личных транспортных средств у активной части его населения и развития общественных видов транспорта. Особенности системы сельского расселения во многом определяют параметры транспортных и временных издержек в повседневных хозяйственных связях между её селениями.

Одним из важнейших критериев выделения контактных территорий служит показатель транспортной доступности, который выражается в усреднённых затратах  времени на преодоление расстояния от центра до крайнего пункта локальной системы  сельского расселения при ежедневных и периодических поездках населения. Допустимые пределы затрат времени в  рамках сельской системы расселения поселения не превышают 0,5часа, в пределах крупногородской  (и в том числе Ростовской) агломерации – в пределах 1,0-1,5 часов в один конец. Вследствие этого обстоятельства в рамках поселенной, межпоселенной и агломерационной системы расселения существует возможность ежедневного личного общения всех представителей  активной  части  её населения.

Межпоселенная система расселения включает группу соседних селений прежде всего Задонского (пять из тринадцати селений), а также Самарского сельских поселений. Компактное расселение группы селений в пределах расстояния, не превышающего пятикилометровую зону, обеспечивает их повседневную доступность и контактность в суточном режиме жизнедеятельности их населения. Это позволяет концентрировать все основные продуценты повседневных и периодических услуг в центральном селении этой системы – центре обслуживания местного уровня - с.Самарское.

Самарская межпоселенная система сельского расселения входит во внутреннюю зону Ростовской агломерации и поэтому перспективы развития межпоселенной системы расселения во многом зависят от перспектив развития вышестоящей системы расселения – Ростовской агломерации.

4.3  Население

Численность населения Задонского сельского поселения по состоянию на 01.01.10г. – 8286 человек, что от общей численности населения Азовского района (93,5тыс. чел.) составляет  8,7%. На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Задонское поселение входит в число сельских поселений с положительной динамикой численности населения. Исключения составляют поселок Васильево-Петровский, а так же хутора Степнянский и Галагановка.

Динамика численности постоянного населения Задонского сельского поселения приведена на рисунке 2.

Рис.2 Динамика численности постоянного населения за период 2000-2010 гг., чел.

За 11 лет, с 2000 по 2009 год, как и в предыдущие годы, численность населения колебалась, сохраняя тренд  к   увеличению.  Среднегодовое увеличение численности составляет 69 человек.

Миграционный отток населения обуславливает негативные демографические тендениции и оказывает сдерживающее влияние на рост численности населения.

Половозрастная структура. Доля мужчин в целом по поселению на 01.01.09г. составила около 45,7% населения. Соотношение мужчин и женщин соответствует общим показателям в стране с  преобладанием женского населения.

Рис. 3 Соотношение численности мужчин и женщин Задонского сельского поселения.

В половой структуре населения прослеживаеются положительные сдвиги в балансе мужского и женского населения к равному их соотношению.

Возрастная структура задонского сельского поселения существенно отличается от областных соотношений возрастных групп. Наблюдается существенная диспропорция между группами лиц моложе трудоспособного населения и лицами старше трудоспособного населения.

Рис. 4  Соотношение возрастных категорий населения Задонского сельского поселения

в 2000-2007 годах.

Сложившаяся возрастная диспропорция в перспективе будет оказывать негативное влияние на динамику численности населения, так как группы лиц младше трудоспособно возраста бдет недостаточно, чтобы восполнить демографичнские потери поселения в резкльтате естественной убыли населения.

Расчет перспективной численности населения на первую очередь   (2015 год) и на расчетный срок генерального плана (2030г.) произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения с пролонгацией выявленных тенденций.

Расчет перспективной численности населения Задонского сельского  поселения производится по следующей формуле:

Sпер.= St × (1+K общ.пр./ 100)t,

где      Sпер.  - расчетная численность населения через t лет, человек;

St - фактическая численность населения;

К общ. пр. – коэффициент общего прироста населения;

t – число лет, на которое прогнозируется расчет.

При прогнозировании учитывалось изменение динамики численности населения в положительную сторону за счет улучшения уровня жизни населения и социально-экономических условий поселения.

Общая численность населения на первую очередь составляет:

Sпер.(2015)  = 8286×(1+0,868509098/100)5= 8652

Общая численность населения на расчетный срок составляет:

Sпер.(2030)  = 8286×(1+0,868509098/100)20= 9720

Обобщенные данные о перспективной численности населения Задонского сельского поселения представлены в таблице 5.

Таблица 5

|  | По состоянию на 01.01.2010 г. | Проектные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь до 2015 г. | На прогнозный срок генерального плана до 2030 г. |
| Численность населения, чел. | 8286 | 8652 | 9720 |
| Прирост, убыль, чел. | - | 366 | 1434 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Задонского с.п. приведены в сводной таблице 6.

Сводная таблица перспективной численности населения в разрезе населенных пунктов

Таблица 6

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2010 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки генерального плана |
|  |  | 2015г. | 2030г. |
| х. Победа | 1526 | 1588 | 1735 |
| с. Новотроицкое | 1491 | 1591 | 1846 |
| х. Задонский | 1093 | 1143 | 1280 |
| п. Каяльский | 981 | 981 | 984 |
| х. Песчаный | 734 | 784 | 962 |
| х. Еремеевка | 620 | 699 | 937 |
| с. Васильево-Петровское | 517 | 541 | 621 |
| х Ельбузд | 385 | 389 | 405 |
| п. Васильево-Петровский | 304 | 291 | 254 |
| х. Степнянский | 285 | 281 | 270 |
| х. Левобережный | 212 | 222 | 263 |
| х. Зеленый Мыс | 128 | 134 | 158 |
| х. Галагановка | 10 | 8 | 5 |
| Всего по Задонскому сельскому поселению | 8286 | 8652 | 9720 |

Таким образом, увеличение численности населения на срок генерального плана  в 20 лет (до 2030 года) составляет 1434 человек. Улучшение демографической ситуации возможно в населенных пунктах, имеющих наиболее выгодное экономико-географическое положение и расположенных в непосредственной близости от автодорог и водных объектов.

4.4  Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Задонского сельского поселения  -  145,49 тыс. кв. м., в том числе:

- в частной собственности граждан – 131,17 тыс. кв.м. (90,2%);

- в муниципальной собственности – 14,32 тыс. кв.м. (9,8%)

Жилищный фонд поселения представлен в основном малоэтажной застройкой. Ее доля в общем жилищном фонде поселения составляет 98%. В ее составе: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (71%) и многоквартирные жилые дома (29%).

Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении достаточно высоки. В период с 2006 по 2009 год темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении и Ростовской области практически не отличались. Среднегодовой ввод жилья за 3 года составил 1400 кв.м/год.

Рис. 5  Динамика ввода жилищного фонда

Износ жилищного фонда незначителен. Ветхое и аварийное жилье со степенью износа более 70% на территории поселения отсутствует.

Обеспеченность населения  жильем находится на низком уровне. В поселении на одного жителя приходится 17,6 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3 кв. м. При этом в данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 14 семей. Исходя из коэффициента семейности 2,7 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 кв.м на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. Для обеспечения жильем всех категорий льготников необходимо построить 800 кв.м социального жилья. Проектом предусмотрено 8 двухквартирных одноэтажных  домов. Площадь приквартирного участка 400 кв.м. В соответствие с системой расселения муниципальное жилье будет сосредоточено в 3 центрах обслуживания: х. Задонский, п. Каяльский и х. Еремеевка.

На перспективу генеральным планом предусматривается ликвидация жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах. Общая площадь жилищного фонда на выморачиваемых территориях составляет 6,05 тыс.кв.м. На расчетный срок предусматривается полное возмещение ликвидированного жилищного фонда, из которого 4,05 тыс.кв.м – в первую очередь. Новый жилищный фонд предполагается включить в фонд муниципального жилья и предоставлять на социальной основе.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Для расчета принят среднегодовой ввод жилищного фонда в поселении, который составляет 1400 кв.м/год.

Исходя из расчета на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 29,87 тыс. кв.м.

На 1 очередь строительства предполагается введение 6,97 тыс.кв.м частных жилых домов и 4,83 тыс кв.м муниципального жилья.

Из всего вводимого жилья по 21% - в с. Новотроицкое и х. Еремеевка, 15% - в х. Победа, 12% - в х. Песчаный, 11% - в х. Задонский, 6% - в с. Васильево-Петровское, 4 % - в п. Каяльский, по 3% - в п. Васильево-Петровский и х. Левобережный, по 2% - в х. Ельбузд и Зеленый Мыс.

На Расчетный срок предполагается введение 20,9 тыс.кв.м частных жилых домов и 2,0 тыс. кв.м муниципального жилья. Из них 21% - в с. Новотроицкое, 20% - в х. Еремеевка, 14% - в х. Песчаный, 13% - в х. Победа, 12% - в х. Задонский,  9% - в п. Васильево-Петровский, 6% - в с. Васильево-Петровское, 3% - в х. Левобережный, 2% - в х. Зеленый Мыс. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 174,14 тыс. кв.м, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения на 19,7% по сравнению  с современным состоянием.

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда

Задонского сельского поселения.

Таблица 7

| № п/п | Населенный пункт | Существующий жилой фонд по стр-ре застройки, тыс.м2 | Сущ. сохр. жилой фонд, тыс.м2 | Проектируемый жилой фонд, тыс.м2 | Итого ново-го стр-ва тыс.м2 | Итого по насел. пункту тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расч. cрок |  |  |
|  |  | Инд. жил. дома | Много квар. жилые дома | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальный | Част ный | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | х. Победа | 22,37 | 8,51 | 30,88 | 30,04 | 0,84 | 0,98 | 1,82 | 2,94 | 4,76 | 34,80 |
| 2 | с. Новотроицкое | 19,95 | 4,45 | 24,40 | 23,71 | 0,69 | 1,67 | 2,36 | 5,02 | 7,38 | 31,09 |
| 3 | х. Задонский | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 16,76 | 0,42 | 0,88 | 1,30 | 2,64 | 3,94 | 20,70 |
| 4 | п. Каяльский | 2,40 | 16,54 | 18,94 | 18,79 | 0,44 | 0 | 0,44 | 0 | 0,44 | 19,23 |
| 5 | х. Песчаный | 10,21 | 1,80 | 12,01 | 11,01 | 1,00 | 1,08 | 2,08 | 3,22 | 5,30 | 16,31 |
| 6 | х. Еремеевка | 6,91 | 0,37 | 7,28 | 6,90 | 0,58 | 1,49 | 2,07 | 4,47 | 6,54 | 13,44 |
| 7 | с. Васильево Петровское | 4,36 | 1,37 | 5,73 | 5,55 | 0,18 | 0,49 | 0,67 | 1,46 | 2,13 | 7,68 |
| 8 | х. Ельбузд | 3,26 | 5,45 | 8,71 | 8,55 | 0,16 | 0 | 0,16 | 0 | 0,16 | 8,71 |
| 9 | п. Васильево- Петровский | 0,00 | 9,26 | 9,26 | 7,01 | 0,25 | 0 | 0,25 | 2 | 2,25 | 9,26 |
| 10 | х. Степнянский | 2,80 | 1,79 | 4,59 | 4,58 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 4,59 |
| 11 | х. Левобережный | 3,57 | 0,00 | 3,57 | 3,46 | 0,11 | 0,24 | 0,35 | 0,72 | 1,07 | 4,53 |
| 12 | х. Зеленый Мыс | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 2,55 | 0,15 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,72 | 3,27 |
| 13 | х. Галагановка | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,53 |
| Всего: по сельскому поселению | 95,95 | 49,54 | 145,49 | 139,44 | 4,83 | 6,97 | 11,80 | 22,9 | 34,70 | 174,14 |

Показатели жилого фонда по структуре застройки Задонского сельского

поселения.

Таблица 8

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд (тыс.м2) |
| --- | --- |
|  | Сущест-вующий | I очередь | Расчетный срок |
|  |  | Сохраня- емый | Новое стр-во | Сохраня-емый | Новое стр-во |
| Населенный пункт |
| Индивид. жилые дома | 95,95 | 92,31 | 11,80 | 104,11 | 22,90 |
| Малоэтаж. многоквар. жилые дома (1-3 этажа) | 49,54 | 47,13 | 0,00 | 47,13 | 0,00 |
| Жилые дома средней этажности (4-10 этажей) | - | - | - | - | - |
| Итого: по сельскому поселению: | 145,49 | 139,44 | 11,80 | 151,24 | 22,90 |
|  |  | 151,24 | 174,14 |
| Ср. обеспеч. населения жилой площадью, м2/чел. | 17,6 | 17,6 | 17,9 |

4.5   Система культурно-бытового обслуживания Задонского сельского

поселения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Чтобы сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, необходимо создание ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволит в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

Всего выделяется 3 ступени:

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения (начальная или основная школы, детский сад-ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие общественного питания, фельдшерско-акушерский пункт, низовые предприятия бытового обслуживания)

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (дом культуры, больница, поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и др.).

3 ступень – учреждения эпизодического пользования (специализированные учебные заведения и больницы, крупные специализированные торговые центры, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и др.)., посещаемые населением реже одного раза в месяц, размещение которых целесообразно в межрайонных и областных центрах.

Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные и введенные в действие Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 г. № 2.

В условиях засушливого климата юга страны в пределах сухостепного ландшафта среди селений доминирует приречной (включая припойменный) тип расселения. В Задонском с.п. из имеющихся в наличии 13 селений, 10 селений располагаются вдоль левого берега рек Эльбузд и Кагальник, образуя дугообразную цепочку селений. Указанная экистическая структура линейного типа вытянулась вдоль этих рек примерно на 26 км, что обуславливает затруднения в обслуживании населения, проживающего в селениях, удалённых от центрального селения, а также тормозит их деловую активность.

Несмотря на своё центральное положение в этой цепочке, административный центр поселения - х.Задонский (1,1 тыс.жит.) - не в состоянии стать центром обслуживания этих селений на должном уровне по целому ряду причин. Во-первых, его экономический и сервисный потенциал не отвечают потребностям центра поселения (в нём нет даже школы), во-вторых, его демографический и трудовой потенциал в иерархии селений – лишь третий по числу жителей, в-третьих, в х.Задонском нет требуемых резервов свободной территории для создания необходимых объектов экономического и сервисного потенциала всего поселения и в-четвёртых, эти функции с успехом выполняет с.Самарское (10,5тыс.чел.) – бывший райцентр, расположенный через реку от х.Задонского.

В этих обстоятельствах оптимизация условий доступа населения к продуцентам услуг должна включать полицентрическое развитие этого сельского поселения по принципу выделения 3-х центров внутрипоселенческого уровня, объективно сложившихся в поселении на базе х.Победа, п.Каяльский и х.Еремеевка.

Деконцентрация центров обслуживания с необходимым набором продуцентов услуг позволит  более равномерно концентрировать деловую и общественную активность населения и обеспечит минимизацию материальных, трудовых, финансовых и временных затрат на удовлетворение совокупных потребностей местного населения.

Это позволит: - существенно сократить протяжённость среднего транспортного плеча в маршрутах школьных автобусов - 3 км., (минимизируются расходы на доставку детей в школы, в целом всего населения – в торговые, деловые и развлекательные центры); - обеспечить пешеходную доступность (для подавляющего большинства населения наличие 3-х центров обслуживания), что избавит потенциальных потребителей от транспортной зависимости (графика движения общественного транспорта); - обеспечить оптимизацию уровня обслуживания местного населения (в перспективе, каждое из этих 3-х зон расселения по своему демографическому потенциалу, около 2,5 – 3 тыс. чел., будет соответствовать среднему масштабу сельских поселений области).

В состав зоны I включены: х. Песчаный, х. Еремеевка, с. Васильево-Петровское, п. Васильево-Петровский, х. Зеленый Мыс. В составе зоны II - х. Победа, х. Задонский, х. Левобережный. Зона III  включает п. Каяльский, х. Ельбузд, с. Новотроицкое, х. Степнянский, х. Галагановка. Потребность в учреждениях эпизодичекого обслуживания удовлетворяют районные центры – г.г. Азов, Батайск и областной центр – г. Ростов-на-Дону.

Здравоохранение и социальное обслуживание.

Здравоохранение на территории Задонского сельского поселения осуществляют 5 фельдшерско-акушерских пунктов: 2 объекта в I зоне, 1 - во II зоне, 2 - в III. Обеспеченность Задонского сельского поселения учреждениями здравоохранения является недостаточной.

Потребность Задонского сельского поселения в медицинских учреждениях на перспективу показана в таблице 9.

Потребность в учреждениях здравоохранения на перспективу.

Таблица 9

|  | Больницы, коек | Поликлиники, посещений в смену | Фельд.акушер. пункты (ФАП), объектов | Аптеки, м2 общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 98 | 214 | 11 | 136 |
| Современное состояние | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 очередь (2015 г.) | 98 | 214 | 11 | 150 |
| Расч. срок (2030 г.) | 98 | 214 | 11 | 150 |

В дальнейшем для развития системы здравоохранения поселения первоочередными направлениями развития являются:

- строительство больницы с поликлиническим отделением в х. Задонский;

- капитальный ремонт и благоустройство существующих ФАПов в х. Победа,

с. Новотроицкое, п. Каяльский, х. Песчаный, с. Васильево-Петровское,

х. Степнянский;

- строительство фельдшерско-акушерских пунктов во всех населенных пунктах  с

численностью жителей более 200 человек

- создание сети аптечных пунктов;

- расширение штата медперсонала.

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в таблице 10.

Проектируемые учреждения здравоохранения.

Таблица 10

| Учреждения, предприя- тия, сооружения | Вместимость | Размер зе- мельного уч-ка, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I зона |
| Фельдшерско-акушерский пункт с аптекой |  | 2000 | х. Еремеевка |
| Фельдшерско-акушерский пункт с аптекой |  | 2000 | п. Васильево-Петровский |
| Аптечный пункт |  | 25 | х. Песчаный |
| Аптечный пункт |  | 25 | с. Васильево-Петровское |
| II зона |
| Больница с поликлиническим отделением и аптекой | 98 коек 214 посещ./смену | 22600 | х. Задонский |
| Фельдшерско-акушерский пункт с аптекой |  | 2000 | х. Левобережный |
| III зона |
| Фельдшерско-акушерский пункт с аптекой |  | 2000 | п. Каяльский |
| Фельдшерско-акушерский пункт с аптекой |  | 2000 | х. Ельбузд |
| Аптечный пункт |  | 25 | с. Новотроицкое |
| Аптечный пункт |  | 25 | х. Степнянский |

В I зоне предусматривается строительство 2 фельдшерско-акушерских пунтов с аптекой и 2-х аптечных пунктов при фельдшерско-акушерских пунктах, во II зоне - больницы с поликлиническим отделением и  аптекой, обслуживающей поселение в целом, в III зоне – 2 фельдшерско-акушерских пунтов с аптекой и 2-х аптечных пунктов при фельдшерско-акушерских пунктах.

Образование.

Образовательные услуги в поселении предоставляются дошкольными и школьными учреждениями - это 4 детских сада, 8 школ и детская школа искусств. Из них в  I зоне: детский сад, 2 начальных и 1 общеобразовательная школы. Во II зоне - детский сад, начальная школа, средняя общеобразовательная школа и школа искусств. В III – 2 детских сада и 2 общеобразовательных школы.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями Задонского сельского поселения является недостаточной. Число детей в дошкольных общеобразовательных учреждениях превышает имеющееся число мест. По школам число учащихся так же превышает предельную наполняемость.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Потребность Задонского сельского поселения в учреждениях образования на перспективу представлена в таблице 11.

Потребность в учреждениях образования на перспективу.

Таблица 11

|  | Детские дошкольные учреждения, мест | Общеобразовательные школы, мест | Внешкольные учреждения, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 272 | 1147 | 107 |
| Современное состояние | 205 | 820 | 320 |
| 1 очередь (2015 г.) | 342 | 1020 | 320 |
| Расчетный срок (2030 г.) | 342 | 1270 | 320 |

Проектируемые учреждения образования и размеры земельных участков представлены в таблице 12.

Проектируемые учреждения образования.

Таблица 12

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вместимость | Размер зе- мельного уч-ка, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I зона |
| Детский сад, совмещенный с квартирой для обслуживающего персонала | 25 мест | 1000 | х. Песчаный |
| Детский сад, совмещенный с квартирой для обслуживающего персонала | 25 мест | 1000 | х. Еремеевка |
| Детский сад, совмещенный с квартирой для обслуживающего персонала | 25 мест | 1000 | с. Васильево-Петровское |
| Основная общеобразовательная школа | 150 мест | 7500 | х. Песчаный |
| Начальная школа | 50 мест | 2500 | х. Еремеевка |
| II зона |
| Детский сад, совмещенный с квартирой для обслуживающего персонала | 12 мест | 480 | х. Левобережный |
| Детский ясли-сад на 2 группы | 45 мест | 1800 | х. Задонский |
| Основная общеобразовательная школа | 150 мест | 7500 | х. Задонский |
| III зона |
| Детский сад, совмещенный с начальной школой | 50 мест 80 мест | 6000 | х. Ельбузд |

Начальная школа в х. Еремеевка находится в санитарно-защитной зоне железной дороги. Поэтому на первую очередь реализации генерального плана предполагается ее ликвидация и строительство в хуторе новой начальной школы.

Генеральным планом предусматривается строительство в I зоне - 3 детских садов, начальной и основной общеобразовательной школы, во II зоне – 2 детских садов и основной общеобразовательной школы, в III зоне – детского сада, совмещенного с начальной школой.

Культура.

На территории поселения учреждения культуры представлены 3 Домами культуры и 3 библиотеками. В каждой зоне имеется по одному дому культуре и библиотеке.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях культуры произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Потребность в учреждениях культуры на перспективу.

Таблица 13

|  | Клубы, посетительские места | Библиотеки, тыс экз. |
| --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 778 | 39 |
| Современное состояние | 580 | 18 |
| 1 очередь (2015 г.) | 660 | 25 |
| Расчетный срок (2030 г.) | 810 | 38 |

Проектируемые учреждения культуры и размеры земельных участков представлены в таблице 14.

Проектируемые учреждения культуры.

Таблица 14

| Учреждения, предприя-тия, сооружения | Вместимость | Размер земель- ного уч-ка, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I зона |
| Дом культуры с библиотекой, спортивным залом и бассейном | 75 мест | 4200 | х. Еремеевка |
| Дом культуры | 75 мест | 3750 | с. Васильево-Петровское |
| III зона |
| Дом культуры с библиотекой | 80 мест | 4000 | с. Новотроицкое |

Генеральным планом предусматривается строительство в I зоне - дома культуры с библиотекой, спортивным залом и бассейном в х. Еремеевка, а также дома культуры в с. Васильево- Петровское, в III зоне – дома культуры с библиотекой в с. Новотроицкое.

Местными властями намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Их целью является сохранение и развитие культурного потенциала поселения, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать – пополнение фонда школьных библиотек, капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы.

Физическая культура и спорт.

На территории Задонского сельского поселения учреждения физической культуры и спорта представлены 3 стадионами (по 1 в каждой зоне) и спортивным залом в  х. Победа.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях физической культуры и спорта произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Потребность в учреждениях физической культуры и спорта на перспективу.

Таблица15

|  | Спортивные залы общего пользования, кв. м пола | Плоскостные спорт. сооружения, кв. м | Бассейны, кв.м зеркала воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 680 | 8748 | 194 |
| Современное состояние | 800 | 22080 | 0 |
| 1 очередь (2015 г.) | 800 | 22080 | 0 |
| Расчетный срок (2030 г.) | 1500 | 24096 | 300 |

Проектируемые учреждения физической культуры и спорта и размеры земельных участков представлены в таблице 16.

Проектируемые учреждения физической культуры и спорта.

Таблица16

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вместимость | Размер земельного участка, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I зона |
| Дом культуры со спортивным залом и бассейном | 75 мест | 4200 | х. Еремеевка |
| Площадка для мини-футбола |  | 1008 | х. Еремеевка |
| II зона |
| Площадка для мини-футбола |  | 1008 | х. Задонский |
| III зона |
| Спортивный зал с бассейном |  | 500 | с. Новотроицкое |

В I зоне предусматривается строительство дома культуры со спортивным залом и бассейном и площадки для мини-футбола, во II зоне – реконструкция спортивного зала с пристройкой бассейна, а также строительство площадки для мини-футбола, в III зоне – строительство спортивного зала с бассейном при школе в с. Новотроицкое.

Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

- развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг.

- обеспечение     непрерывности     и     преемственности     физического

- воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

- расширение сети  кружков по различным видам физкультуры и спорта как на платной, так и на бесплатной основе;

- оснащение   учреждений   современным   оборудованием, применение современных тренажеров.

Бытовое обслуживание.

На территории поселения действует 42 предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Среди них: 18 магазинов, 12 павильонов, 7 автозаправочных станций, 1 столовая.

Проектируемые предприятия бытового обслуживания и размер земельных участков представлены в таблице 17.

Проектируемые учреждения бытового обслуживания.

Таблица 17

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вместимость | Размер земельного участка,м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I зона |
| Магазин продовольственных товаров |  | 145 | 2 объекта в х. Песчаный |
| Магазин продовольственных товаров |  | 150 | 3 объекта в х. Еремеевка |
| Магазин продовольственных товаров |  | 75 | с. Васильево-Петровское |
| Магазин продовольственных товаров |  | 45 | п. Васильево-Петровский |
| Магазин продовольственных товаров |  | 65 | х. Зеленый Мыс |
| Кафе | 45 | 900 | х. Песчаный |
| Кафе | 45 | 900 | х. Еремеевка |
| Кафе | 30 | 600 | с. Васильево-Петровское |
| Банно-прачечный комплекс |  | 8000 | х. Еремеевка |
| Отделение сбербанка |  | 500 | х. Еремеевка |
| II зона |
| Магазин продовольственных товаров |  | 110 | х. Левобережный |
| Магазин продовольственных товаров |  | 150 | 3 объекта в х. Задонский |
| Кафе | 40 | 800 | х. Победа |
| Кафе | 50 | 1000 | х. Задонский |
| Кафе | 15 | 300 | х. Левобережный |
| Банно-прачечный комплекс |  | 8000 | х. Победа |
| Отделение сбербанка |  | 500 | х. Задонский |
| Отделение ЖКО |  | 3000 | х. Задонский |
| Отделение милиции |  | 3000 | х. Задонский |
| III зона |
| Магазин продовольственных товаров |  | 145 | 2 объекта в п. Каяльский |
| Магазин продовольственных товаров |  | 50 | х. Ельбузд |
| Магазин продовольственных товаров |  | 50 | х. Степнянский |
| Кафе | 40 | 800 | п. Каяльский |
| Кафе | 25 | 500 | х. Ельбузд |
| Кафе | 75 | 1500 | с. Новотроицкое |
| Банно-прачечный комплекс |  | 8000 | п. Каяльский |

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях бытового обслуживания произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» и представлен в таблице 18.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания Задонского сельского поселения.

Таблица 18

| Населенный пункт | Нор-ма на 1000 чел. | Ед. изм. | Суще-ству-ющее число мест | Необходимая вместимость | Новое строительство | Пло- щадь уч-ка, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1-ю очередь 2015г. | на расч. срок 2030г. | на 1-ю очередь 2015г. | на расч. срок 2030г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения |
| I зона |
| х. Песчаный | 28 | место | 0 | 22 | 27 | 25 | - | 1000 | Детский сад, совмещ. с кварти-рой для обслуж. персонала |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 20 | 26 | 25 | - | 1000 | Детский сад, совмещ. с кварти-рой для обслуж. персонала |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 15 | 17 | 25 | - | 1000 | Детский сад, совмещ. с кварти-рой для обслуж. персонала |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 14 | 8 | 7 | 0 | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 14 | 69 | 82 | 75 | - | 3000 |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 92 | 44 | 49 | - | - | - |  |
| х.Задонский |  |  | 0 | 32 | 36 | 45 | - | 1800 | Детский ясли-сад на 2 группы |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 6 | 7 | 12 | - | 480 | Детский сад, совмещ. с кварти-рой для обслуж. персонала |
| Итого по II зоне |  |  | 92 | 83 | 92 | 57 | - | 2280 |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 57 | 27 | 28 | - | - |  |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 11 | 11 | 50 | - | 6000 | Ясли-сад с начальной школой |
| с. Новотроицкое |  |  | 42 | 45 | 52 | - | - |  |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 8 | 8 | - | - |  |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |
| Итого по III зоне |  |  | 99 | 91 | 98 | 50 | - | 6000 |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 205 | 242 | 272 | 182 | - | 11280 |  |
| Общеобразовательные школы |
| I зона |
| х. Песчаный | 118 | место | 25 | 93 | 114 | - | 150 | 7500 |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 82 | 111 | 50 | - | 2500 |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 115 | 64 | 73 | - | - |  |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 7 | 34 | 30 | - | - |  |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 16 | 19 | - | - |  |  |
| Итого по I зоне |  |  | 147 | 289 | 346 | 50 | 150 | 10000 |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 364 | 187 | 205 | - | - |  |  |
| х.Задонский |  |  | 0 | 135 | 151 | 150 | - | 7500 |  |
| х. Левобережный |  |  | 3 | 26 | 31 | - | - |  |  |
| Итого по II зоне |  |  | 367 | 348 | 387 | 150 | - | 7500 |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 193 | 116 | 116 | - | - |  |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 46 | 48 | 80 | - | - | Ясли-сад с начальной школой |
| с. Новотроицкое |  |  | 113 | 188 | 218 | - | 100 | 5000 | За счет реконстр. существ. здания |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 33 | 32 | - | - |  |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - |  |  |
| Итого по III зоне |  |  | 306 | 384 | 414 | 80 | 100 | 5000 |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 820 | 1021 | 1147 | 230 | 250 | 22500 |  |
| Внешкольные учреждения |
| I зона |
| х. Песчаный | 11 | место | 0 | 9 | 11 | - | - | - |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 8 | 10 | - | - | - |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 6 | 7 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 1 | 2 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 27 | 32 | - | - | - |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 320 | 17 | 19 | - | - | - |  |
| х.Задонский |  |  | 0 | 13 | 14 | - | - | - |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 2 | 3 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 320 | 32 | 36 | - | - | - |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 11 | 11 | - | - | - |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 4 | 4 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 18 | 20 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 0 | 36 | 39 | - | - | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 320 | 95 | 107 | - | - | - |  |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| Фельдшерско-акушерские пункты |
| I зона |
| х. Песчаный | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2000 |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2000 |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 4000 |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х.Задонский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2000 |  |
| Итого по II зоне |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2000 |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2000 |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2000 |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 4000 |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 5 | 10 | 10 | 5 | - | 10000 |  |
| Поликлиники |
| I зона |
| х. Песчаный | 22 | посеще- ний в смену | 0 | 17 | 21 | - | - | - |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 15 | 21 | - | - | - |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 12 | 14 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 6 | 6 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 54 | 65 | - | - | - |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 0 | 35 | 38 | - | - | - |  |
| х.Задонский |  |  | 0 | 25 | 28 | 214 | - | 22600 | Комплекс больни-ца-поликлиника |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 5 | 6 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 0 | 65 | 72 | 214 | - | 22600 |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 22 | 22 | - | - | - |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 9 | 9 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 35 | 41 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 6 | 6 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 0 | 72 | 77 | - | - | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 0 | 190 | 214 | - | - | - |  |
| Больницы |
| I зона |
| х. Песчаный | 10,1 | коек | 0 | 8 | 10 | - | - | - |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 7 | 9 | - | - | - |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 5 | 6 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 1 | 2 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 25 | 30 | - | - | - |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 0 | 16 | 18 | - | - | - |  |
| х.Задонский |  |  | 0 | 12 | 13 | 98 | - | - | Комплекс больни-ца-поликлиника |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 2 | 3 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 0 | 30 | 33 | 98 | - | - |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 10 | 10 | - | - | - |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 4 | 4 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 16 | 19 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 0 | 33 | 35 | - | - | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 0 | 87 | 98 | 98 | - | - |  |
| Аптеки |
| I зона |
| х. Песчаный | 14 | кв.м общей пло-щади | 0 | 11 | 13 | 15 | - | 25 | В составе ФАП |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 10 | 13 | 15 | - | 25 | В составе ФАП |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 8 | 9 | 15 | - | 25 | В составе ФАП |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 4 | 4 | 15 | - | 25 | В составе ФАП |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 34 | 41 | 60 | - | 100 |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 0 | 22 | 24 | 15 | - | 25 | В составе ФАП |
| х.Задонский |  |  | 0 | 16 | 18 | 15 | - | 25 | В составе комп-лекса больница-поликлиника |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 3 | 4 | 15 | - | 25 | В составе ФАП |
| Итого по II зоне |  |  | 0 | 41 | 46 | 45 | - | 75 |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 14 | 14 | 15 | - | 25 | В составе ФАП |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 5 | 6 | 15 | - | 25 | В составе ФАП |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 22 | 26 | 15 | - | 25 | В составе ФАП |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 4 | 4 | 15 | - | 25 | В составе ФАП |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 0 | 46 | 49 | 60 | - | 100 |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 0 | 121 | 136 | 165 | - | 275 |  |
| III. Учреждения культуры и искусства |
| Клубы посетительские |
| I зона |
| х. Песчаный | 80 | место | 80 | 63 | 77 | - | - | - |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 56 | 75 | - | 75 | 4200 | Дом культуры с библиотекой,спорт. залом и бассейном |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 43 | 50 | - | 75 | 3750 |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 23 | 20 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 11 | 13 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 80 | 196 | 235 | - | 150 | 7950 |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 300 | 127 | 139 | - | - | - |  |
| х.Задонский |  |  | 0 | 91 | 102 | - | - | - |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 18 | 21 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 300 | 236 | 262 | - | - | - |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 200 | 78 | 79 | - | - | - |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 31 | 32 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 127 | 148 | 80 | - | 4000 |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 22 | 22 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 1 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 200 | 260 | 281 | 80 | - | 4000 |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 580 | 692 | 778 | 80 | 150 | 11950 |  |
| Библиотеки |
| I зона |
| х. Песчаный | 4 | тыс.ед. хране-ния | 0 | 3 | 4 | - | - |  |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 3 | 4 | - | 5,5 |  | В составе ДК |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 1 | 2 | 2 | - | 5,5 |  | За счет пополне-ния книжного фонда |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - |  |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - |  |  |
| Итого по I зоне |  |  | 1 | 10 | 12 | - | 11 |  |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 11 | 6 | 7 | - | 2 | - | За счет пополне-ния книжного фонда |
| х.Задонский |  |  | 0 | 5 | 5 | - | - | - |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 11 | 12 | 13 | - | 2 | - |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 6 | 4 | 4 | - | - | - |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 6 | 7 | 7 | - | - | В составе ДК |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 6 | 13 | 14 | 7 | - | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 18 | 35 | 39 | 7 | 13 |  |  |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения |
| Плоскостные сооружения |
| I зона |
| х. Песчаный | 900 | кв.м | 0 | 706 | 866 | - | 1008 | 1008 |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 629 | 843 | - | - | - |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 7360 | 487 | 559 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 262 | 229 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 121 | 142 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 7360 | 2204 | 2639 | - | 1008 | 1008 |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 7360 | 1429 | 1562 | - | - | - |  |
| х.Задонский |  |  | 0 | 1029 | 1152 | - | 1008 | 1008 |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 200 | 237 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 7360 | 2658 | 2950 | - | 1008 | 1008 |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 883 | 886 | - | - | - |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 350 | 365 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 7360 | 1432 | 1661 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 253 | 243 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 7 | 5 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 7360 | 2925 | 3159 | - | - | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 22080 | 7787 | 8748 | - | 2016 | 2016 |  |
| Спортивные залы общего пользования |
| I зона |
| х. Песчаный | 70 | кв.м площади пола зала | 0 | 55 | 67 | - | - | - |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 49 | 66 | - | 250 | - | В составе ДК |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 38 | 43 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 20 | 18 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 9 | 11 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 171 | 205 | - | 250 | - |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 800 | 111 | 121 | - | 200 | - | В составе ДК |
| х.Задонский |  |  | 0 | 80 | 90 | - | - | - |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 16 | 18 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 800 | 207 | 229 | - | 200 | - |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 69 | 69 | - | - | - |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 27 | 28 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 111 | 129 | - | 250 | - | Пристройка к зданию школы |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 20 | 19 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 1 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 0 | 228 | 246 | - | 250 | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 800 | 606 | 680 | - | 700 | - |  |
| Бассейны |
| I зона |
| х. Песчаный | 20 | кв.м зеркала воды | 0 | 16 | 19 | - | - | - |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 14 | 19 | - | 100 | - | В составе спортивного зала |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 11 | 12 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 6 | 5 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 49 | 59 | - | 100 | - |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 0 | 32 | 35 | - | 100 | - | В составе спортив-ного зала |
| х.Задонский |  |  | 0 | 23 | 26 | - | - | - |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 4 | 5 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 0 | 59 | 66 | - | 100 | - |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 20 | 20 | - |  |  |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 8 | 8 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 32 | 37 | - | 100 | - | В составе спортив-ного зала |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 6 | 5 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 0 | 65 | 70 | - | 100 | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 0 | 173 | 194 | - | 300 | - |  |
| V. Объекты торговли и общественного питания |
| Магазины продовольственных и не продовольственных товаров |
| I зона |
| х. Песчаный | 280 | кв. м торг. площ. | 66 | 220 | 269 | - | 200 | 290 |  |
| х. Еремеевка |  |  | 41 | 196 | 262 | - | 300 | 450 |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 126 | 151 | 174 | - | 50 | 75 |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 41 | 81 | 71 | - | 30 | 45 |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 38 | 44 | 45 | - | 65 |  |
| Итого по I зоне |  |  | 274 | 686 | 821 | 45 | 580 | 925 |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 2680 | 445 | 486 | - | - | - |  |
| х.Задонский |  |  | 123 | 320 | 358 | - | 300 | 450 |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 62 | 74 | 75 | - | 110 |  |
| Итого по II зоне |  |  | 2803 | 827 | 918 | 75 | 300 | 560 |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 82 | 275 | 276 | - | 200 | 290 |  |
| х. Ельбузд |  |  | 82 | 109 | 113 | - | 35 | 50 |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 614 | 445 | 517 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 41 | 79 | 76 | - | 35 | 50 |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 2 | 1 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 819 | 910 | 983 | - | 270 | 390 |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 3896 | 2423 | 2722 | 120 | 1150 | 1875 |  |
| Предприятия общественного питания |
| I зона |
| х. Песчаный | 40 | поса-дочное место | 0 | 31 | 38 | 45 | - | 900 |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 28 | 37 | - | 45 | 900 |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 22 | 25 | - | 30 | 600 |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 12 | 10 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 5 | 6 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 98 | 117 | - | 120 | 2400 |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 25 | 64 | 69 | - | 40 | 800 |  |
| х.Задонский |  |  | 0 | 46 | 51 | - | 50 | 1000 |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 9 | 11 | - | 15 | 300 |  |
| Итого по II зоне |  |  | 25 | 118 | 131 | - | 105 | 2100 |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 39 | 39 | - | 40 | 800 |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 16 | 16 | - | 25 | 500 |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 64 | 74 | - | 75 | 1500 |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 11 | 11 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 0 | 130 | 140 | - | 140 | 2800 |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 25 | 346 | 389 | - | 365 | 7300 |  |
| VI. Учреждения бытового и коммунального обслуживания |
| Прачечные |
| I зона |
| х. Песчаный | 110 | кг/ смену | 0 | 86 | 106 | - | 323 | 8000 | Банно-прачечный комплекс |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 77 | 103 | - | - | - |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 60 | 68 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 32 | 28 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 15 | 17 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 269 | 323 | - | 323 | 8000 |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 0 | 175 | 191 | - | 361 | 8000 | Банно-прачечный комплекс |
| х.Задонский |  |  | 0 | 126 | 141 | - | - | - |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 24 | 29 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 0 | 325 | 361 | - | 361 | 8000 |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 108 | 108 | - | 386 | 8000 | Банно-прачечный комплекс |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 43 | 45 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 175 | 203 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 31 | 30 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 0 | 358 | 386 | - | 386 | 8000 |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 0 | 952 | 1069 | - | 1070 | 24000 |  |
| Химчистки |
| I зона |
| х. Песчаный | 7,4 | кг/ смену | 0 | 6 | 7 | - | 22 | - | Банно-прачечный комплекс |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 5 | 7 | - | - | - |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 4 | 5 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 18 | 22 | - | 22 | - |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 0 | 12 | 13 | - | 24 | - | Банно-прачечный комплекс |
| х.Задонский |  |  | 0 | 8 | 9 | - | - | - |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 0 | 22 | 24 | - | 24 | - |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 7 | 7 | - | 26 | - | Банно-прачечный комплекс |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 12 | 14 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 0 | 24 | 26 | - | 26 | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 0 | 64 | 72 | - | 72 | - |  |
| Банно-оздоровительные комплексы |
| I зона |
| х. Песчаный | 5 | помыв. место | 0 | 4 | 5 | - | 15 | - | Банно-прачечный комплекс |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 3 | 5 | - | - | - |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 12 | 15 | - | 15 | - |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 0 | 8 | 9 | - | 16 | - | Банно-прачечный комплекс |
| х.Задонский |  |  | 0 | 6 | 6 | - | - | - |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 0 | 15 | 16 | - | 16 | - |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 5 | 5 | - | 18 | - | Банно-прачечный комплекс |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 8 | 9 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 0 | 16 | 18 | - | 18 | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 0 | 43 | 49 | - | 49 | - |  |
| Кладбища |
| I зона |
| х. Песчаный | 0,2 | га | 0,38 | 0,19 | 0,23 | - | - | - |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0,74 | 0,17 | 0,22 | - | - | - |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0,62 | 0,13 | 0,15 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 0,07 | 0,06 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0,55 | 0,03 | 0,04 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 2,29 | 0,59 | 0,70 | - | - | - |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 1,02 | 0,38 | 0,42 | - | - | - |  |
| х.Задонский |  |  | 0,77 | 0,27 | 0,31 | - | - | - |  |
| х. Левобережный |  |  | 0,62 | 0,05 | 0,06 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 2,41 | 0,71 | 0,79 | - | - | - |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0,00 | 0,24 | 0,24 | - | - | - |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0,12 | 0,09 | 0,10 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 1,67 | 0,38 | 0,44 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 0,00 | 0,07 | 0,06 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 1,79 | 0,78 | 0,84 | - | - | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 6,49 | 2,08 | 2,33 | - | - | - |  |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учрежедния |
| Административно-управленческие учреждения |
| I зона |
| х. Песчаный | 1 | объект | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х.Задонский |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Отделения сбербанка |
| I зона |
| х. Песчаный | 0,5 | объект | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 500 |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 500 |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х.Задонский |  |  | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 500 |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 500 |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 1000 |  |
| Отделения связи |
| I зона |
| х. Песчаный | 1 на 8-25 тыс. жит. | объект | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х.Задонский |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации |
| I зона |
| х. Песчаный | 1 на 20 тыс. жит. | объект | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х.Задонский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Отделения милиции |
| I зона |
| х. Песчаный | 1 | объект | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Еремеевка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| с. Васильево- Петровское |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| п. Васильево- Петровский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Зеленый Мыс |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по I зоне |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| II зона |
| х.Победа |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х.Задонский |  |  | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 3000 |  |
| х. Левобережный |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по II зоне |  |  | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 3000 |  |
| III зона |
| п. Каяльский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Ельбузд |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| с. Новотроицкое |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х. Степнянский |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| х.Галагановка |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по III зоне |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сель-скому поселе-нию |  |  | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 3000 |  |

Сводная таблица

существующих и проектируемых объектов капитального строительства Задонского сельского поселения

Таблица 19

| № | Объекты КБО | I зона | II зона | III зона | Итого: по посе-лению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х. Песчаный | х. Еремеевка | с.Васильево-Петровское | п.Васильево- Петровский | х. Зеленый Мыс | х. Победа | х. Левобережный | х. Задонский | п. Каяльский | х. Ельбузд | х. Степнянский | с. Новотроицкое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| А. Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения |
| - существующие: |
| 1 | Детский сад |  |  |  | 1/ 14 |  | 1/ 92 |  |  | 1/ 57 |  |  | 1/ 42 | 4/ 205 |
| - проектируемые: |
| 1 очередь (2015 г.) |
| 1 | Детский сад, с квартирой обслуж. пер. | 1/25/1000 | 1/25/ 1000 | 1/25/ 1000 |  |  |  | 1/12/ 480 | 1/45/ 1800 |  |  |  |  | 5/132/ 5280 |
| 2 | Ясли-сад с начальной школой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/50/ 80/ 6000 |  |  | 1/50/ 80/ 6000 |
|  | Итого: (про-ектируемые) | 1/25/1000 | 1/25/ 1000 | 1/25/ 1000 |  |  |  | 1/12/ 480 | 1/45/ 1800 |  | 1/50/ 80/ 6000 |  |  | 6/182/11280 |
|  | Всего: по на-селенным пунктам: | 1/ 25 | 1/ 25 | 1/ 25 | 1/ 14 |  | 1/ 92 | 1/ 12 | 1/ 45 | 1/ 57 | 1/ 50 |  | 1/ 42 | 10/ 387 |
| Общеобразовательные школы |
| - существующие: |
| 1 | Начальная школа | 1/25 |  |  | 1/7 |  |  | 1/3 |  |  |  |  |  | 3/35 |
| 2 | Основная общеобра-зовательная школа |  |  | 1/115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/113 | 2/228 |
| 3 | Средняя общеобра-зовательная школа |  |  |  |  |  | 1/364 |  |  | 1/193 |  |  |  | 2/557 |
|  | Итого: (су-ществующие) | 1/25 |  | 1/115 | 1/7 |  | 1/364 | 1/3 |  | 1/193 |  |  | 1/113 | 7/820 |
| - проектируемые: |
| 1 очередь (2015 г.) |
| 1 | Основная общеобра-зовательная школа |  | 1/50/2500 |  |  |  |  |  | 1/150/ 7500 |  |  |  |  | 2/200/10000 |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | Основная общеобра-зовательная школа | 1/150/7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р/100/5000 | 1, Р/ 250/ 12500 |
|  | Итого: (про-ектируемые) | 1/150/7500 | 1/50/2500 |  |  |  |  |  | 1/150/ 7500 |  |  |  | Р/100/5000 | 3,Р/ 450/ 22500 |
|  | Всего: по на-селенным пунктам: | 2/ 175 | 1/ 50 | 1/ 115 | 1/ 7 |  | 1/ 364 | 1/ 3 | 1/ 150 | 1/ 193 |  |  | 1/ 213 | 10/ 1270 |
| Внешкольные учреждения |
| - существующие: |
| 1 | Школа искусств |  |  |  |  |  | 1/320 |  |  |  |  |  |  | 1/320 |
| Б. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| Фельдшерско-акушерские пункты |
| - существующие: |
| 1 | ФАП | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 |
| - проектируемые: |
| 1 очередь (2015 г.) |
| 1 | ФАП |  | 1/ 2000 |  | 1/ 2000 |  |  | 1/ 2000 |  | 1/ 2000 | 1/ 2000 |  |  | 5/ 10000 |
|  | Всего: по на-селенным пунктам: | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Больницы |
| - проектируемые: |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | Больница с поликл. отд. |  |  |  |  |  |  |  | 1/98/ 214/ 22600 |  |  |  |  | 1/98/ 214/ 22600 |
| Аптеки |
| - проектируемые: |
| 1 очередь (2015 г.) |
| 1 | Аптека | 1/ 25 | 1/ 25 | 1/ 25 | 1/ 25 |  | 1/ 25 | 1/ 25 | 1/ 25 | 1/ 25 | 1/ 25 | 1/ 25 | 1/ 25 | 11/ 275 |
| В. Учреждения культуры и искусства |
| Клубы посетительские |
| - существующие: |
| 1 | Дом культуры | 1/80 |  |  |  |  | 1/300 |  |  | 1/200 |  |  |  | 3/580 |
| - проектируемые: |
| 1 очередь (2015 г.) |
| 1 | Дом культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/80/4000 | 1/80/ 4000 |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | Дом культуры |  |  | 1/75/ 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/75/ 3750 |
| 2 | ДК с библио-текой, спорт. залом и бас-сейном |  | 1/75/ 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/75/ 4200 |
|  | Итого: (про-ектируемые) |  | 1/75/ 4200 | 1/75/ 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/80/4000 | 3/230/11950 |
|  | Всего: по на-селенным пунктам: | 1/80 | 1/75 | 1/75 |  |  | 1/300 |  |  | 1/200 |  |  | 1/80 | 6/810 |
| Библиотеки |
| - существующие: |
| 1 | Библиотека |  |  | 1/1 |  |  | 1/11 |  |  | 1/6 |  |  |  | 3/18 |
| - проектируемые: |
| 1 очередь (2015 г.) |
| 1 | Библиотека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/7 | 1/7 |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | Библиотека |  | 1/5,5 | Р/5,5 |  |  | Р/2 |  |  |  |  |  |  | 1,2Р/13 |
|  | Итого: (про-ектируемые) |  | 1/5,5 | Р/5,5 |  |  | Р/2 |  |  |  |  |  | 1/7 | 2,2Р/20 |
|  | Всего: по на-селенным пунктам: |  | 1/5,5 | 1,Р/ 6,5 |  |  | 1,Р/ 13 |  |  | 1/6 |  |  | 1/7 | 5,2Р/38 |
| Г. Физкультурно-спортивные сооружения |
| Плоскостные сооружения |
| - существующие: |
| 1 | Спортивные площадки |  |  | 1/ 7360 |  |  | 1/ 7360 |  |  |  |  |  | 1/ 7360 | 3/ 22080 |
| - проектируемые: |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | Спортивные площадки |  | 1/ 1008 |  |  |  |  |  | 1/ 1008 | 1/ 1008 | 1/ 1008 |  |  | 4/ 4032 |
|  | Всего: по на-селенным пунктам: |  | 1/ 1008 | 1/ 7360 |  |  | 1/ 7360 |  | 1/ 1008 |  |  |  | 1/ 7360 | 7/ 26112 |
| Спортивные залы общего пользования |
| - существующие: |
| 1 | Спортивный зал |  |  |  |  |  | 1/ 800 |  |  |  |  |  |  | 1/ 800 |
| - проектируемые: |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | Спортивный зал с бассейн. |  |  |  |  |  | Р/ 200 |  |  |  |  |  | 1/ 500 | 1,Р / 700 |
|  | Всего: по на-селенным пунктам: |  |  |  |  |  | 1/ 1000 |  |  |  |  |  | 1/ 500 | 2/ 1500 |
| Д. Объекты торговли и общественного питания |
| Магазины продовольственных товаров |
| - существующие: |
| 1 | Магазин прод. товар. | 2/ 66 | 1/ 41 | 2/ 126 | 1/ 41 |  | 7/ 2680 |  | 3/ 123 | 2/ 82 | 2/ 82 | 1/ 41 | 2/ 614 | 23/ 3896 |
| - проектируемые: |
| 1 очередь (2015 г.) |
| 1 | Магазин прод. товар. |  |  |  |  | 1/ 65 |  | 1/ 110 |  |  |  |  |  | 2/ 175 |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | Магазин прод.товар. | 2/ 290 | 3/ 450 | 1/ 75 | 1/ 45 |  |  |  | 3/ 450 | 2/ 290 | 1/ 50 | 1/ 50 |  | 14/ 1700 |
|  | Итого: (про-ектируемые) | 2/ 290 | 3/ 450 | 1/ 75 | 1/ 45 | 1/ 65 |  | 1/ 110 | 3/ 450 | 2/ 290 | 1/ 50 | 1/ 50 |  | 16/ 1875 |
|  | Всего: по на-селенным пунктам: | 4/ 356 | 4/ 491 | 3/ 201 | 2/ 86 | 1/ 65 | 7/ 2680 | 1/ 110 | 4/ 573 | 4/ 372 | 3/ 132 | 2/ 91 | 2/ 614 | 39/ 5771 |
| Предприятия общественного питания |
| - существующие: |
| 1 | Кафе |  |  |  |  |  | 1/25 |  |  |  |  |  |  | 1/25 |
| - проектируемые: |
| 1 очередь (2015 г.) |
| 1 | Кафе | 1/45/900 |  |  |  |  |  |  | 1/50/ 1000 |  |  |  | 1/75/ 1500 | 3/170/3400 |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | Кафе |  | 1/45/900 | 1/30/ 600 |  |  | 1/40/ 800 | 1/15/ 300 |  | 1/40/ 800 | 1/25/ 500 |  |  | 6/195/3900 |
|  | Итого: (про-ектируемые) | 1/45/900 | 1/45/ 900 | 1/30/ 600 |  |  | 1/40/ 800 | 1/15/ 300 | 1/50/ 1000 | 1/40/ 800 | 1/25/ 500 |  | 1/75/ 1500 | 9/365/7300 |
|  | Всего: по на-селенным пунктам: | 1/ 45 | 1/ 45 | 1/ 30 |  |  | 2/ 65 | 1/ 15 | 1/ 50 | 1/ 40 | 1/ 25 |  | 1/ 75 | 10/ 390 |
| Е. Учреждения бытового и коммунального обслуживания |
| Кладбища |
| - существующие: |
| 1 | Кладбище | 1/ 0,38 | 1/ 0,74 | 1/ 0,62 | 1/ 0,22 | 1/0,55 | 1/ 1,02 | 1/ 0,62 | 1/ 0,77 |  | 1/ 0,12 | 1/ 0,26 | 1/ 1,67 | 11/ 6,97 |
| - проектируемые: |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | Кладбище | 1/ 0,5 |  |  |  |  | 1/ 1,88 |  | Р/ 0,99 |  |  |  |  | 2,Р/ 3,37 |
|  | Всего: по на-селенным пунктам: | 2/ 0,88 | 1/ 0,74 | 1/ 0,62 | 1/ 0,22 | 1/0,55 | 2/ 2,9 | 1/ 0,62 | 1,Р/ 1,76 |  | 1/ 0,12 | 1/ 0,26 | 1/ 1,67 | 13,Р/ 10,34 |
| Прачечные |
| - проектируемые: |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | Банно-прачеч-ный комплекс |  | 1/ 8000 |  |  |  | 1/ 8000 |  |  | 1/ 8000 |  |  |  | 3/ 24000 |
| Ж. Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| Административно-управленческие учреждения |
| - существующие: |
| 1 | Администра-ция сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Отделения связи |
| - существующие: |
| 1 | Почтовое отделение |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Отделения сбербанка |
| - существующие: |
| 1 | Отделение сбербанка |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| - проектируемые: |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | Отделение сбербанка |  | 1/ 500 |  |  |  |  |  | 1/ 500 |  |  |  |  | 2/ 1000 |
|  | Всего: по на-селенным пунктам: |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 |
| Жилищно-эксплуатационные организации |
| - проектируемые: |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | ЖКО |  |  |  |  |  | 1/ 3000 |  |  |  |  |  |  | 1/ 3000 |
| Отделение милиции |
| - проектируемые: |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | Отделение милиции |  |  |  |  |  |  |  | 1/ 3000 |  |  |  |  | 1/ 3000 |
| Пожарное депо |
| - проектируемые: |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | Пожарное депо |  | 1/2 5500 |  |  |  | 1/2 5500 |  |  | 1/1 2000 |  |  |  | 3/5 14000 |
| АТП |
| - проектируемые: |
| Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | АТП |  |  |  |  |  | 1/ 1600 |  |  |  |  |  |  | 1/ 1600 |

Примечание:  1/25/1000 - означает:     кол-во объектов/25/1000;  1/расч. кол-во на ед,изм./1000;

1/25/площадь объекта на ед. изм.;    Р/100/500: реконструируемый объект/100/500;

Р/расч. кол-во на ед.изм./500;    Р/100/площадь объекта на ед. изм.

4.6  Трудовые ресурсы

Численность населения в трудоспособном возрасте Задонского сельского поселения на 01.01.2010г. составила 4882чел., или 59,7% от общей численности населения. Численность официально работающего населения сельского поселения без учета лиц занятых в личных подсобных хозяйствах и работающих за пределами сельского поселения на 01.01.10г. составила 665чел. – 8,0% от общей численности населения и 13,6% от населения в трудоспособном возрасте.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов происходит прежде всего между видами экономической деятельности. Отраслевая структура занятости населения является показателем уровня развития и степени зрелости экономики поселения.

Наибольшая доля занятого населения на территории Задонского сельского  поселения приходится на сельское хозяйство и ведение частного домашнего хозяйства – 20,6% экономически активного населения (Рис.6)

Рис. 6  Структура занятости населения Задонского сельского поселения

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности, создания новых предприятий и объектов сервиса, диверсификации отраслевой структуры занятости населения.

Рис.7  Динамика изменения численности занятого населения по отраслям экономики.

Перспективы расширения рынка труда связаны с активизацией инвестиционных процессов. Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве  реализация ФНП «Развитие АПК» так же потребует привлечения рабочих в АПК,  в частности, в крестьянско-фермерские хозяйства поселения.

## 4.7   Сфера экономики

Природно-климатические условия территории поселения благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью, влаго- и теплообеспеченностью периода вегетации (безморозный период 180 дней, увлажнённость 300мм осадков). Почвы обладают достаточным плодородием, в основном – это чернозёмы обыкновенные. Ввиду этого экономика поселения имеет выраженный аграрный профиль.

Задонское сельское поселение входит в Приазовскую природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся скотоводческо-зерновой специализацией с развитой пригородной специализацией (скотоводство молочного направления, птицеводство, овощеводство, в т.ч. закрытого грунта, свиноводство, рыбоводство). Развито также производство различных технических культур, кормопроизводство.

На 01.01.2009г. доля сельского хозяйства в совокупном объеме производства составляет 85,54%. Динамика роста объемов производства в разрезе промышленности и сельского хозяйства представлена на рисунке 8.

Рис. 8  Динамика роста объемов производства в Задонском с.п.

Общая площадь земельных угодий в 2008 году составила 20305га, в том числе пашни – 17555га (86,4%), кормовых угодий – 1900га (9,4%) и многолетних насаждений – 850га (4,2%) см.рис. 9.

Доминирование пашни в структуре посевных площадей свидетельствует о специализации сельского хозяйства на растениеводстве, что обусловлено их продуктивностью и ценностью для выращивания сельскохозяйственных культур (кадастровая стоимость сельхозземель равна 6,91 руб. за м2, тогда как среднеобластной уровень цен - 4,42 руб. за м2).

Рис. 9  Структура посевных площадей Задонского с.п.

В общей структуре обрабатываемой пашни преобладают зерновые культуры. Объем производства зерновых культур с 2006 по 2009г. стабильно превышает 16 тыс. тонн. Примечателен постепенный рост доли технических культур в общем объеме производства сельскохозяйственных культур (рис. 10).

Рис.10  Динамика производства сельскохозяйственных культур

Среднегодовая численность занятых в сельскохозяйственном производстве в 2009г. составила 259 человек. Основная доля сельскохозяйственной земли находится в частной собственности.

На 01.01.2009г. в сельском хозяйстве Задонского с.п. сформировалось три группы товаропроизводителей:

- коллективные сельскохозяйственные организации (КСХ) - 8 единиц;

- крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и индивидуальные предприниматели (ИП) - 21 единица;

- личные подсобные хозяйства (ЛПХ) - 812 единиц.

Отрицательный эффект вызван процессами чрезмерной эксплуатации почвенного покрова, ввиду чего развивались процессы его деградации, сократились площади ценных почв, уменьшился уровень плодородия почвенного покрова. Поэтому необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий.

Животноводство в поселении развито слабо. За рыночный период ликвидированы и заброшены практически все молочно-товарные фермы. Единственная функционирующая ферма по выращиванию свиней расположена близ х.Ельбузд, на ней разводят племенной скот. На данный момент поголовье свиней на свинотоварной ферме «Каяльской», принадлежащей холдингу «Юг Руси», насчитывает 736 голов. На перспективу планируется увеличение поголовья до 1000 и более голов.

Сельским хозяйством в поселении успешно занимается личный сектор. Характеристика развития сельского хозяйства в ЛПХ населения Задонского с.п. представлена в таблице 20.

Характеристика развития сельского хозяйства в ЛПХ населения

Таблица 20

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур |
| Картофель | гектар | 310 | 240 | 158 |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 142 | 200 | 91 |
| Другие культуры | гектар | 58 | 69 | 100 |
| Поголовье скота и птицы |
| Крупный рогатый скот | голова | 1027 | 1046 | 1067 |
| в т.ч. коровы | голова | 462 | 469 | 479 |
| Свиньи | голова | 1534 | 1667 | 1725 |
| Овцы | голова | 290 | 292 | 263 |
| Козы | голова | 98 | 110 | 140 |
| Птица | голова | 37300 | 37720 | 39964 |
| Лошади | голова | 1 | 3 | 3 |
| Кролики | голова | 377 | 377 | 380 |
| Пчелосемьи | семья | 489 | 540 | 540 |
| Произведено продукции животноводства |
| Молоко | тонн | 3147 | 2689 | 2750 |
| Яйца | штук | 16247 | 16250 | 16270 |

Зафиксирован устойчивый рост поголовья КРС (на 2% в год), свиней (на 2%) и птицы (на 5%.) Значительное снижение за 2006-2008гг. демонстрирует производство молока (на 13,2%). Тем не менее, личный сектор развивается стабильно и его роль в производстве сельхозпродуктов сохранится.

В собственности коллективных хозяйств находится 8694 га земли, что соответствует 42,8% всех сельскохозяйственных земель поселения. Данные по основным сельхозпредприятиям представлены в таблице 21.

Основные сельскохозяйственные предприятия Задонского с.п.

Таблица 21

| Сельскохозяйственные организации | Юридический адрес | Сельхозугодья, га | В том числе пашня, га | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО АСЮР «Каяльский» (растениеводство, животноводство) | п. Каяльский | 2800 | 2590 | 64 |
| ООО «Максима» (растениеводство) | с. Новотроицкое | 2353 | 2241 | 32 |
| СХКА «Песчаный» (растениеводство) | х. Песчаный | 1698,9 | 1616 | 24 |
| СХА «Левобережный» (растениеводство) | х. Победа | 1170 | 1120,9 | 20 |
| СХА «Центральный» (растениеводство) | х. Победа | 1122,3 | 1061 | 23 |

В земельном фонде сельхозпредприятий значительных изменений не предусматривается. Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ – в результате – повышение продуктивности сельхозугодий и рост урожайности сельхозкультур. Пашня должна полностью использоваться под посевные площади и пары. Необходимо создание улучшенных сенокосов и культурных пастбищ.

Несмотря на выгодное экономико-географическое положение поселения, его промышленный сектор представлен слабо и характеризуется неустойчивыми финансово-экономическими показателями. Основные предприятия промышленности поселения:

- Песчаный карьер (п.Каяльский, занято 15 человек).

- Мукомольный цех (с.Новотроицкое, занято 15 человек).

- Колбасный цех (п.Каяльский, занято 10 человек).

- Маслоцех (х.Задонский, занято 3 человека).

На данный момент остановлено производство в карамельном цехе, не действуют также цех стройматериалов, крупяной цех.

На территории Задонского с.п. также действует ДЗНИИСХ ОПХ «Каяльский», занимающийся научной деятельностью в сфере сельского хозяйства. На предприятии занято 6 человек.

Динамика ввода жилья отрицательная (таблица 22). В перерасчете на душу населения объем ввода жилья за год недостаточен (0,14 кв. м жилья на душу населения) и значительно уступает среднеобластному уровню (0,5 кв.м жилья на человека). Строительство нового жилья на данный момент в поселении невостребовано. На перспективу возможно более активное освоение земель под жилищное строительство жителями г.Ростова-на-Дону, учитывая современные тенденции дезурбанизации крупных городов.

Ввод жилья в Задонском с.п.

Таблица 22

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | Кв. метр общей площади | 1692 | 1411,7 | 1094 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м. общей площади | Кв. метр общей площади | 1692 | 1411,7 | 1094 |

Динамика инвестиций в основной капитал неустойчива (рис.11). Падение инвестиций в 2009г. может быть связано с общероссийским финансовым кризисом, отразившимся на общем сокращении бюджетных расходов и инвестиционных планов частных компаний.

Рис. 11  Динамика инвестиций в основной капитал в Задонском с.п.

Системный анализ влияния макроэкономических факторов внешнего окружения и учета внутреннего потенциала для интенсивного экономического развития представлен в таблице 23.

Анализ экономического потенциала Задонского с.п.

Таблица 23

| Положительные факторы | Отрицательные факторы |
| --- | --- |
| Выгодное экономико-географическое положение: вхождение в состав средней зоны Ростовской агломерации. Транспортно-временная близость к Ростову н/Д (43км), Батайску (28км) и Азову (32км) в интервале 30-50мин. Прохождение через территорию поселения федеральной автотрассы М-4 «Дон». Благоприятные природно-климатические условия для ведения сельского хозяйства. Рост демографического потенциала в большинстве населенных пунктов. Наличие резервов трудовых ресурсов. Наличие готовых производственных площадок под освоение новых видов производств. Рост производительности труда в хозяйствах поселения. Мощный сектор личных подсобных хозяйств (ЛПХ). | Заброшенность МТФ. Низкий уровень развития реального сектора экономики и сферы обслуживания. Нестабильность инвестиций и объемов производства сельскохозяйственной продукции (расположение в зоне рискованного земледелия). Недостаточные объемы строительства жилья. Низкая инвестиционная активность ввиду высокой конкуренции близлежащих муниципальных образований за реализацию инвестпроектов. |

В целом уровень развития сельского хозяйства, особенно пригородного типа, несмотря на значительные площади земель сельскохозяйственного назначения, невысок. Сельхозпроизводителям необходимо диверсифицировать структуру своей деятельности, ориентироваться на новые рынки сбыта за счет кооперации, привлечения дополнительного капитала и вхождения в региональные программы поддержки сельского хозяйства.

В целях повышения плодородия почв необходимы меры по целенаправленному и устойчивому сокращению эрозионных процессов, требуется внедрение системы почвозащитного земледелия, проведения комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и противоэрозионных мероприятий.

Необходимо создание дополнительных условий для интенсивного роста показателей сельскохозяйственного производства, в том числе:

- Проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий.

- Борьба с сорняками, прополка, провокационные посевы культур, стимулирующих прорастание семян заразихи и их уборка до созревания семян подсолнечника, обработка посевов гербицидами.

- Развитие материально-технической базы, в том числе создание сервисного центра по обслуживанию предприятий АПК (ремонт сельхозтехники, торговля запасными частями, минеральными удобрениями и ядохимикатами).

- Строительство новых животноводческих помещений, хранилищ, холодильных емкостей, складов. Реконструкция ветхих помещений, оборудования.

Проведенный комплексный анализ позволяет предложить в качестве приоритетного направления развития народного хозяйства Задонского сельского поселения - активное и качественное развитие сельского хозяйства пригородного типа, а также становление пищевого кластера по переработке сельскохозяйственной продукции на базе как собственного, так и привозного сельхозсырья.

Аргументы, обосновывающие данный выбор, следующие:

- Исторически сложившаяся специализация экономики поселения на сельском хозяйстве пригородного типа, значительные площади сельхозугодий. Наличие ценных и продуктивных земель сельхозназначения (6,91 руб. за м2, тогда как среднеобластной уровень цен – 4,42 руб. за м2).

- Близость многомиллионного потребительского рынка с высокой покупательской способностью населения, обусловленной стабильным ростом экономики Ростовской области (рост ВРП, реальных денежных доходов населения, производства и других социально-экономических показателей). Общий рост уровня жизни, который наблюдался в 2000-2009 гг., трансформировал потребительские предпочтения в сторону ужесточения требований к качеству пищевой продукции, ее экологичности и натуральности. В этой связи проявился дефицит экологически чистой пищевой продукции, требующий своего удовлетворения.

- Наличие свободных земель. У Задонского с.п. имеются территориальные возможности предложить вертикально интегрированным технологическим цепочкам агропромышленного комплекса размещать производство на удобных для промышленного освоения землях с высоким транспортно-инфраструктурным потенциалом.

- Значительный трудовой потенциал, в том числе трудовая маятниковая миграция в г.Ростов-на-Дону.

- Наличие развитой инженерно-транспортной инфраструктуры и реализация мер по ее дальнейшему обновлению и совершенствованию. Развитая транспортная сеть.

Ввиду выгодного экономико-географического положения Задонского сельского поселения большим потенциалом к развитию обладает сфера логистики. На расчетный срок вдоль трассы М-4 «Дон» предполагается строительство дополнительных объектов АЗС, СТО, гостиничных комплексов и других объектов придорожного сервиса. Так же в х.Левобережном может быть реализован инвестиционный проект по размещению холодильных установок для заморозки продукции сельского хозяйства и ее последующего сбыта на рынке Ростовской агломерации.

В перспективе возможно промышленное освоение Бирючьего месторождения газа (утверждаемые запасы - 2149 м3/сут), что даст мощный толчок к развитию добывающей промышленности в поселении, приведет к качественному изменению его хозяйственного облика и структуры занятости населения.

Планируемая экономическая политика Задонского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области, Азовского района, а также с документами территориального планирования соседних территорий.

4.8    Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Существующее положение. Задонское сельское поселение расположено в восточной части Азовского района. Поселение включает 13 населённых пунктов. Из низ семь (с.Васильево-Петровское, х.Зелёный Мыс, х.Еремеевка, х.Песчаный, х.Левобережный, х.Победа, х.Задонский) расположены на речных террасах левобережья р. Кагальник; три (с.Новотроицкое, п.Каяльский, х.Ельбузд) – на левобережье реки Эльбузд. Посёлок Васильево-Петровский у железнодорожной станции находится на водоразделе рек Кагальник и Чубурка. Хутор Галагановка расположен на правом борту балки – левого отвершка балки Бурханова, на берегу пруда; хутор Степнянский – на водоразделе небольших балок, раскрывающихся в сторону левого борта балки Цукерова (левого притока р. Эльбузд). Административный центр поселения х. Задонский.

Основными водными артериями на территории Задонского сельского поселения являются река Кагальник и её левый приток река Эльбузд. Урез воды в р. Кагальник в пределах поселения находится на абсолютных отметках 3,8 - 6,9 м, в р. Эльбузд – на 7,1 – 10,9 м. Скорость течения обеих рек порядка 0,1 м/с, поймы их заболочены и при паводках подвергаются затоплению; дно илистое, берега низкие. Паводковые уровни рек Кагальник и Эльбузд составляют при обеспеченности: 1% - 10,56 м. При западных нагонных ветрах пойма р. Кагальник покрывается водой.

В пределах хуторов по левому берегу р. Кагальник на абсолютных отметках поверхности 5-10 м грунты представлены непросадочными лёссовидными суглинками или аллювиально-деллювиальными отложениями речных террас. Грунтовые воды здесь залегают на глубинах 0,3 – 1,3 м. На абсолютных отметках поверхности более 8-10 м лёссовидные грунты проявляют просадочные свойства до глубины 4-8 м, уровень грунтовых вод находится на глубине 6-10 м, величина просадки под действием собственного веса при замачивании  не превышает 5 см, тип грунтовых условий по просадочности – первый.

На левом берегу р. Эльбузд при абсолютных отметках поверхности 10-25 м лёссовидные суглинки просадочны до глубины 2-5 м, просадка от собственного веса не превышает 5 см, тип грунтовых условий по просадочности – первый.

Посёлки Васильево-Петровский, Степнянский, Галагановка расположены на водоразделе рек Кагальник, Эльбузд и Чубурка. На абсолютных отметках поверхности 45-50 м мощность просадочной толщи достигает 8-13 м, тип грунтовых условий – первый. На более высоких отметках возможны грунтовые условия второго типа, с величиной просадки 5-40 см. Грунтовые воды на водоразделе, в зависимости от рельефа, залегают на глубинах 3-15 м (урез пруда у х. Галагановка 45-50 м).

Проектные предложения. Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

1) организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

2)  защита от опасных физико-геологических процессов:

-  противоэрозионные мероприятия (мероприятия по борьбе с оврагами и

противооползневые мероприятия; защита от ветровой дефляции);

-  мероприятия по борьбе с просадочностью;

-  мероприятия по борьбе с подтоплением.

3) Благоустройство прибрежной территории.

4) Агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

Вертикальная планировка. В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр. На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов. До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть  срезку растительного грунта.

Ниже представлена характеристика  вертикальной планировки каждого населенного пункта и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории Задонского сельского поселения, подлежащих уточнению на последующих стадиях проектирования.

х.Задонский

х.Задонский (административный центр поселения) расположен в северо-восточной части Задонского сельского поселения, на левом берегу р.Кагальник.

Рельеф селитебной территории хутора относительно сложный. В северной и юго-восточной части территории наблюдаются тальвеги.

Уклоны на проектируемой территории имеют нормативные значения и составляют от 4 до 22 ‰.

Абсолютные отметки поверхности х.Задонский  - в пределах 5-17 м.

Поперечные профили поселковых улиц в малоэтажной и усадебной застройке в хуторе имеют безбордюрный профиль. Водоотвод  решить упорядочением существующей  открытой системы с использованием лотков, канав, кюветов, оврагов. В местах приема поверхностного стока предусматривается устройство   отстойников.

х.Победа, х.Левобережный

Хутора Победа и Левобережный расположены в северо-восточной части Задонского сельского поселения, на левом берегу р.Кагальник.

Рельеф селитебной территории хутора относительно сложный с отдельными тальвегами.

Уклоны на проектируемой территории имеют нормативные значения и составляют от 4 до 14 ‰.

Поперечные профили поселковых улиц хутора имеют безбордюрный профиль. Водоотвод решается открытым способом, состоящим из лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков.

Абсолютные отметки поверхности в границах населённых пунктов изменяются в пределах:

-  х.Левобережный – 5-10 м

- х.Победа – 5-17 м

х.Песчаный, х. Еремеевка

х.Песчаный и х.Еремеевка расположены в северной части Задонского сельского поселения, на левом берегу р.Кагальник.

Территория хутора Песчаный расположена на возвышенности, рельеф х.Еремеевка имеет волнистый характер. Уклоны имеют нормативные значения от 4 до 15 ‰. Абсолютные отметки поверхности в границах населённых пунктов изменяются в пределах:

-  х.Песчаный – 5-10 м

-  х.Еремеевка – 5-15 м

Хутора частично затапливает паводковыми водами. В связи с чем проектом предусмотрено строительство защитной  дамбы вдоль канала.

Поперечные профили поселковых улиц хутора имеют безбордюрный профиль. Водоотвод решается открытым способом, состоящим из лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков.

с.Васильево-Петровское, х. Зелёный Мыс

с.Васильево-Петровское и х.Зелёный Мыс расположены в северной части Задонского сельского поселения, на левом берегу р.Кагальник.

Территория посёлков имеет сложный характер рельефа с множеством тальвегов. Уклоны имеют нормативные значения от 4 до 28 ‰.

Значительную часть территории хутора Зелёный Мыс затапливает паводковыми водами. Проектом предусмотрено строительство защитной  дамбы вдоль береговой линии.

Абсолютные отметки поверхности в границах населённых пунктов изменяются в пределах:

- с.Васильево-Петровское – 5-30 м

- х.Зелёный Мыс – 5-15 м

Поперечные профили поселковых улиц хутора имеют безбордюрный профиль. Водоотвод решается открытым способом, состоящим из лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков.

с.Новотроицкое

Село Новотроицкое расположено в восточной части сельского поселения, на левом берегу реки Эльбузд.

Село делится на западную и восточную части характером рельефа: восточная часть затапливается, а западная представлена резким подъёмом рельефа. На проектируемой территории уклоны нормативные: от 4 до 16 ‰.

Проектом предусмотрено устройство защитной дамбы вдоль реки Эльбузд в пределах линии затопления.

Абсолютные отметки поверхности в границах населённого пункта изменяются в пределах: 5-30 м

Поперечные профили поселковых улиц в малоэтажной и усадебной застройке в хуторе имеют безбордюрный профиль. Водоотвод  решить упорядочением существующей  открытой системы с использованием лотков, канав, кюветов, оврагов. В местах приема поверхностного стока предусматривается устройство   отстойников.

х.Каяльский, х.Ельбузд

Хутора Каяльский и Ельбузд расположены в восточной части поселения, на левом берегу реки Эльбузд.

Рельеф имеет сложный волнистый характер с возвышенностями и заболоченными территориями. Уклоны на проектируемой территории составляют от 4 до 22 ‰.

Абсолютные отметки поверхности в границах населённых пунктов изменяются в пределах:

-  п.Каяльский – 10-25 м

-  х.Ельбузд – 10-15 м

Поперечные профили поселковых улиц хутора имеют безбордюрный профиль. Водоотвод решается открытым способом, состоящим из лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков.

п.Васильево-Петровский

Поселок Васильево-Петровский расположен в западной части поселения вдоль железной дороги.

Рельеф имеет спокойный характер. Уклоны на проектируемой территории составляют от 4 до 10,5 ‰.

Абсолютные отметки поверхности в границах населённого пункта изменяются в пределах: 60-65 м

Поперечные профили поселковых улиц хутора имеют безбордюрный профиль. Водоотвод решается открытым способом, состоящим из лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков.

х.Степнянский, х.Галагановка

Хутора Степнянский и Галагановка расположены поотдаль от других посёлков  и занимают небольшую территорию. Рельеф спокойный с нормативными уклонами по существующей застройке.

Абсолютные отметки поверхности в границах населённых пунктов изменяются в пределах:

- х.Степнянский – 55-60 м

- х.Галагановка – 45-60 м

Поперечные профили поселковых улиц хутора имеют безбордюрный профиль. Водоотвод решается открытым способом, состоящим из лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков.

Подготовка просадочных территорий. Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т. е образование деформаций.

При проектировании и строительстве зданий на просадочных грунтах должны быть предусмотрены все мероприятия, устраняющие просадочные явления и обеспечивающие устойчивость конструкций согласно СП-11-105-97.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия. Выделяются первый и второй типы временных текущих вод, вызывающих плоскостную и линейную эрозии. Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде  эрозионных (овражная и ветровая эрозия) и просадочных процессов. Скорость размыва оврагов может достигать 1,5 м/год.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия. Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов.

При наблюдающихся оползневых явлениях в овраге предусматриваются специальные противооползневые меры:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки

территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомеллиорации;

- закрепление грунтов.

Защита от ветровой дефляции. Дефляция  (выдувание, сдувание)  на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Мероприятия по борьбе с просадочностью. Явление просадочности заключается в уменьшении прочности пород при увлажнении и доуплотнении, которое сопровождается  необратимым изменением их структуры. Неравномерные просадки  пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т.е. образования в зданиях трещин и других деформаций, вплоть до разрушения сооружений.

При проектировании зданий и сооружений для строительства на просадочных грунтах следует учитывать:

в грунтовых условиях I типа по просадочности - просадки грунтов от внешней нагрузки и собственного веса грунта.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

Защита территорий от подтопления и затопления. Инженерные мероприятия по защите территории от затопления и подтопления включают:

- устройство обвалования территории;

- повышение поверхности территории (подсыпка);

- сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока;

- применение дренажной системы в виде головного и берегового дренажа, при проектировании, которых возможно устройство насосных станций для перекачки дренажных вод.

Благоустройство прибрежной территории. На прибрежной территории рек Кагальник  и Эльбузд  проектом предусматривается устройство спортивно- рекреационной	 зоны, на которой размещаются  пляж в х.Победа, спортивно-оздоровительные объекты в х.Еремеевка, х.Левобережный, х.Каяльский. Так как часть существующей жилой застройки в х.Еремеевка, х.Песчаный и с.Новотроицкое попадает в зону затопления 1% паводком, проектом предлагается устройство защитных сооружений в виде дамбы обвалования. Дамба размещается в х.Зелёный Мыс по береговой линии, в с.Новотроицкое около уреза воды до линии затопления, а в х.Еремеевка и х.Песчаный – вдоль существующего канала. См. схему инженерной подготовки и благоустройства территории.

Для дальнейшей организации поверхностного стока и предотвращения затопления прибрежных территорий, в защитных сооружениях предлагается устройство водопропускных механизмов со шлюзозапорной системой, которая позволит производить регулирование объема сброса паводковых вод.

Для пляжей естественные местные  грунты являются неблагоприятными. Предлагается создать покрытие пляжа из  привозного материала. Так же проектом предусматривается озеленение береговой линии.

Агролесомелиорация. Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и зон отдыха.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями на следующих стадиях проектирования.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов, разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

4.9  Санитарная очистка территории

Существующее положение. Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

В настоящее время на территории Задонского сельского поселения несанкционированные свалки располагаются:

- В хуторе Задонский  на пересечении ул. Ленина и асфальтированной дороги, ведущей к трассе М-4 «Дон». Твёрдые бытовые отходы с преобладанием стеклобоя и строительных отходов располагаются на пустыре очагами. Общий объём размещённых отходов составляет порядка 20 м3;

- В хуторе Победа на бывшей территории МТФ организована свалка, площадью порядка 1га. Складирование отходов производится в 2 бывшие силосные ямы (не имеющие твёрдого покрытия в основании), а также вдоль грунтовой дороги, ведущей к ямам. Общий объём размещённых отходов составляет порядка

150 м3;

- При въезде в хутор Песчаный вдоль оросительной системы  размещены ТБО, строительные отходы, донные отложения после чистки оросительного канала, общим объёмом порядка 20 м3;

- На западном въезде в село Новотроицкое, на территории бывшей животноводческой фермы в заброшенных силосных ямах размещено порядка 200 м3 отходов (ТБО, навоз, полиэтиленовая плёнка);

- На восточной окраине села Новотроицкое, на расстоянии 0,05 км от жилой застройки на землях, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям, на пощади порядка 0,75 га зафиксирована несанкционированная свалка, на которой производится размещение ТБО, строительных отходов, пенопласта, отработанных автомобильных шин, навоза, остатков сухой растительности и т.д. Общий объём размещённых отходов составил порядка 300 м3.

Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов на территории поселения не организована.

Свалки ТБО эксплуатируются с нарушением санитарно-эпидемиологических требований: учёт поступающих на свалки отходов не ведётся, обваловка и ограждения свалок отсутствуют, перечень складируемых на свалках ТБО, согласованный органом Роспотребнадзора отсутствует, специализированные организации, эксплуатирующие свалки, отсутствуют. Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения свалок не осуществляется.

Проектное предложение. В данном проекте предлагается закрытие существующих несанкционированных свалок и рекультивация земель.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь  20%;  на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок. Расчет ориентировочного годового объема ТБО показан в табл.24.

Ориентировочный годовой объем ТБО

Таблица 24

| Очередность строительства | Население, чел. | Ориентировоч-ная удельная норма накопления на чел./год. | Ориентировоч-ное расчетное накопление отходов | Накопл. с учетом утилизац. 1-я очер. (20%) Расч.ср. (35%) | Накопление с учетом уплотнения компакторам 1-я очер. в 4 раза Расч.срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.10г. | 8286 | 0,450 | 1,1 | 3729/ 9115 |  |  |
| 1-я очередь 2015г. | 8652 | 0,506 | 1,24 | 4378/ 10728 | 3502/ 8582 | 876/ 2146 |
| Расчетный срок 2030г. | 9720 | 0,789 | 1,93 | 7669/ 18760 | 4985/ 12194 | 831/ 2032 |

Сбор и утилизацию, накапливаемых в поселении твердых бытовых отходов осуществляет Самарский «ЖилКомСервис» на собственной свалке ТБО с рекультивацией в глиняном карьере. Мусороуборочный парк организации состоит 3 единиц спецавтотехники.

Свалка расположена в юго-восточной части территории поселения, на расстоянии 2,5км от федеральной автодороги М-4 «Дон» на восток по дороге Самарское - Новобатайск. Площадь свалки составляет 3,7 га, а по информации администрации сельского поселения, в настоящее время используется около 0,8 га в границах отвода ее территории.

Резервные «мощности» свалки соответствуют расчетным параметрам на 1-ю очередь и на расчетный срок Самарского сельского поселения без учета показателя годового объема накопления ТБО Задонского сельского поселения.

На месте этой свалки планируется строительство полигона ТБО (усовершенствованной свалки) Азовского района (письмо № 01/1280, от 15.03.2010г). По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов (Ростоблкомприрода), готовится проектно-сметная документация полигона ТБО Азовского района:  с.Самарское – автомагистральная дорога Самарское-Новобатайск 2,8 км слева от дороги.

В настоящее время на территории  свалки отсутствуют предприятия по переработке твердых бытовых отходов, извлечению из состава ТБО вторичного сырья и дальнейшего его использования.  Проектом  предлагается в границах отвода свалки разместить  сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья.

Организацию системы обращения с отходами в Задонском сельском поселении проектом генерального плана предлагается осуществить за счет создания собственной жилищно-коммунальной службы. Формирование и оптимизация работы системы обращения с отходами  потребует разработки специального проекта, в котором, в т.ч. будет установлено количество единиц спецтехники мусороуборочного парка.

Для вовлечения в санитарную очистку всех населённых пунктов поселения проектом предлагается организация 3-х площадок временного хранения ТБО (свалка): первая  в 550м южнее х.Зеленый Мыс, вторая в 700м южнее х.Победа и третья - в 700м юго-западнее п.Каяльский (бывший песчаный карьер).

Жидкие бытовые отходы спецтранспортом Самарской организации «ЖилКомСервис» вывозятся на поля фильтрации, расположенные на территории Самарского сельского поселения, в 250 метрах восточнее федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» и севернее дороги Самарское–Воронцовка. Количество жидких отходов в неканализованных зонах принимается по СНиП 2.07.01-89* Приложение 11 и равняется  2000л или 2м³ на 1 чел. в год.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Существующее положение. На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют. В поселении осуществляет уборку территории ЖКХ с.Самарское.

Проектное предложение. В Задонском сельском поселении необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на созданные площадки временного хранения ТБО (свалки).

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета по существующему положению –15,490 т, на  расчетный срок –21,470  т.

4.10  Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть:

- Внешние связи

Существующее положение. Внешние связи поселка осуществляются двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным.

Железнодорожный транспорт.

В границах поселения проходят 2 ветки железной дороги. Одна:  Батайск – Тимашевск, Новороссийск с ж.д. станцией в п.Васильево-Петровский, остановочной платформой 1387км и остановочной платформой Еремеевка, и Восточная ветка: другая, Москва, Ростов-на-Дону – Армавир, Баку с остановочными платформами 1386 км и 1388 км.

# Автомобильный транспорт.

В границах поселения осуществляются автомобильные транспортные связи с районным центром и соседними районами. Основу транспортной сети составляют дороги федерального, регионального, межмуниципального и местного значения.

Через Задонское сельское поселение  проходят:

-  федеральная автомобильная дорога  М-4 «Дон» с направлениями на г.Ростов-на-

Дону и г. Новороссийск, протяжённостью в границах поселения - 10,5 км;

-  автодорога регионального значения «с.Кугей-пос.Новомирский-с.Гусарева Балка»,

протяжённостью в границах поселения - 2,8 км;

-   автодорога межмуниципального значения «с.Самарское – г. Азов»,

протяжённостью в границах поселения - 15,0 км;

-  автодорога местного значения «х.Задонский-с.Новотроицкое-х.Каяльский-

х.Ельбузд до федеральной автодороги М-4», протяжённостью в границах поселения

- 9,4 км.

Транспортное обслуживание населения Задонского сельского поселения осуществляется за счёт 2-х транзитных маршрутов общественного транспорта (маршрутные такси):

1)  г.Ростов-на-Дону – п.Каяльский (х.Степнянский - х.Ельбузд – п.Каяльский –

с.Новотроицкое – х. Задонский – с.Самарское – г.Ростов-на-Дону);

2)  с.Самарское – с.Васиьево-Петровское – г.Азов (с.Самарское – х.Задонский –

х.Победа – х.Песчаный – х.Еремеевка – с.Васильево-Петровское – г.Азов). Транспортное обслуживание обеспечивает предприятие ООО «Самаравтотранс».

Населенные пункты соединяются автодорогами с твердым и грунтовым покрытием.

Состояние улично-дорожной сети Задонского сельского поселения Азовского района.

Таблица 25

| № п/п | Наименование | Протяженность, м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Степнянский | 1 900 | 700м -асфальт 500м -щебень 700м -грунт |
| 2. | х. Ельбузд | 5550 | 1400м -асфальт 700м -щебень 3450м -грунт |
| 3. | п. Каяльский | 5080 | 1800м -асфальт 2600м -щебень 680м -грунт |
| 4. | с. Новотроицкое | 11600 | 4400м -асфальт 3800м -щебень 3400м -грунт |
| 5. | х. Задонский | 5300 | 2200м -асфальт 1300м -щебень 1800м -грунт |
| 6. | х. Победа | 12710 | 3160м -асфальт 1800м -щебень 7750м -грунт |
| 7. | х. Левобережный | 2900 | 300м -щебень 2600м -грунт |
| 8. | х. Песчаный | 4300 | 500м -асфальт 3600м -щебень 200м -грунт |
| 9. | х. Еремеевка | 4100 | 2100м -щебень 2000м -грунт |
| 10. | с.Васильево-Петровское | 5300 | 1100м -асфальт 1700м -щебень 2500м -грунт |
| 11. | х. Зелёный Мыс | 2200 | 1200м -асфальт 1000м -грунт |
| 12. | п.Васильево-Петровский | 400 | 400м -асфальт |
|  | Итого: по сельскому поселению | 61340 | 16860 м -асфальт 18400 м -щебень 26080 м -грунт |

Улично-дорожная сеть  на территории поселения формируется во взаимной увязке с системой улиц и дорог, обслуживающих соседние населенные пункты  с внешними транспортными связями.

Проектные предложения. Проектом генерального плана принимаются сложившиеся внешние  транспортные связи и предлагается транспортный обвод межмуниципальной автодороги. Подключение обвода предполагается у въезда в х.Победа на дороге г.Азов - Самарское. Далее в южном направлении вдоль лесополосы с устройством транспортного перехода (путепровода) над полотном железной дороги в районе остановочной платформы - 1386 км., на юг и с поворотом на восток у полигона ТБО между х.Ельбузд и п.Каяльский с последующим переходом через р.Эльбузд, пересечением М-4«Дон» и выходом на Новобатайск и с.Кагальницкую Кагальницкого района.

Транспортная схема Задонского сельского поселения выполнена с учетом схемы территориального планирования Ростовской области.

При проектировании  улично-дорожной сети учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей, а также обслуживание жилых зон общественным транспортом малой вместимости.

Проектные решения направлены на оптимизацию уличной сети, исключение движения грузового транспорта по жилым улицам, сохранение в общественном центре пешеходной зоны, определение оптимального маршрута общественного транспорта, а также создания условий для удобного передвижения инвалидов.

- Местная сеть.

В пределах существующей застройки предлагается реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным: с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное. Проектом предлагается  новое строительство улиц и дорог, позволяющих обеспечить транспортное обслуживание производственных, селитебных, спортивно-рекреационных, коммунально-складских зон, объектов транспортной и инженерной инфраструктур населенных пунктов и поселения на планируемую перспективу.

Плотность автомобильных дорог в населенных пунктах будет составлять от 1,8 до 2,5 км/кв.км, что соответствует нормативным значениям.

# Улично-дорожная сеть.

Существующая улично-дорожная сеть имеет преимущественно прямоугольную структуру, которая делит селитебную территорию на ряд кварталов и полукварталов.

Хутор Задонский является центром всего поселения и имеет развитую транспортную инфраструктуру, доступность и возможность взаимодействия поселения с другими населенными пунктами.

Проектом предусмотрено строительство дороги местного значения с твердым покрытием в обход населенных пунктов, что позволит вывести транзитные транспортные потоки из жилой зоны. Также данная дорога свяжет хутора с противоположным берегом реки Эльбузд через проектируемый транспортно-пешеходный мост по кратчайшей траектории от дороги межмуниципального значения до дороги федерального значения, ведущей в соседние поселения Азовского района.

Искусственные сооружения на уличной сети поселения.

Существующие сооружения. На территории поселения расположены 7 мостов, находящиеся в удовлетворительном состоянии.

Проектируемые сооружения:

- Развязка в одном уровне - примыкание проектируемой автодороги межмуниципального значения «г.Азов – с.Кагальницкая» к существующей автодороги межмуниципального значения «г.Азов–с.Самарское» у х.Победа.

- Развязка в разных уровнях - пересечение проектируемой автодороги межмуниципального значения с железной дорогой у ост. пл.1386 км.

- Мост - пересечение проектируемой автодороги межмуниципального значения «х.Победа – с.Кагальницкая» с рекой Эльбузд в районе п.Каяльский.

- Развязка в разных уровнях – пересечение проектируемой автодороги межмуниципального значения «х.Победа – с.Кагальницкая» с федеральной автодорогой М-4 «Дон» у х.Ельбузд.

Организация транспортного обслуживания.

Внутрипоселковый общественный транспорт. На территории поселения в настоящее время отсутствует собственный общественный автотранспорт. Проектом генерального плана предлагается организовать внутреннее маршрутное сообщение через все населённые пункты поселения. Рекомендуемый маршрут - №3, проходит через: с.Васильево-Петровское, х.Зелёный Мыс, х.Еремеевка, пос.Васильево-Петровский,  х.Песчаный, х.Левобережный, х.Задонский, с.Новотроицкое, х.Каяльский, х.Ельбузд. Его общая протяжённость составит - 48,1 км.

Расстояние до маршрута общественного транспорта  находится в пределах пешеходной доступности. Ориентировочно работу транспорта можно определить по формуле:

М = pт∙H∙Lср [пасс.км/год], где М - работа транспорта; рт - транспортная подвижность населения; H - число жителей; Lср - средняя длина пути.

150∙8286(чел)∙15(км) = 18.643.500 (пасс.км/год)

Мсут. = 18.643.500/365 = 51.078 (пасс.км/сут)

Суточная производительность единицы подвижного состава :

Но.сут = ύэ∙h∙Ω∙η, где  ύэ – эксплуатационная скорость; h – среднее число часов работы в сутки; Ω – нормальная вместимость единицы подвижного состава; η – средний коэффициент наполнения подвижного состава.

37(км/ч)∙16(ч) ∙15(чел) ∙1 = 8.880 (пасс.км/сут)

Количество подвижного состава на каждом маршруте в движении:

Nдв = Мсут/Но.сут

51.078/8.880=5,75(шт.)

Потребность в инвентарном подвижном составе с учётом ремонта:

Nинв = Nдв/αв, где αв – коэффициент использования подвижного состава

5,75/0,85 = 6,76(шт)

Исходя из расчёта работы транспорта автотранспортное предприятие запроектировано вместимостью на 7 машин и площадью 0,16га по СНиП 2.07.01-89*.

Для  3 маршрута – 7 единиц подвижного состава.

Организация транспортного обслуживания базируется на существующей и вновь создаваемой сети улиц и дорог. Дороги запроектированы  исходя из перспективных машино-потоков общественного и легкового транспорта.

Основным видом транспорта в поселении будет являться индивидуальный легковой транспорт. Существующий уровень автомобилизации Задонского сельского поселения в настоящее время составляет около 175 автомобилей на 1000 жителей.

По «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений  Ростовской области» на 1-ю очередь автомобилизация населения принята на 20% больше существующего положения  и составит  210  автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок – 252 автомобиля на 1000 человек.

В соответствии с принятой автомобилизацией  и численностью населения  количество автомобилей в Задонском сельском поселении составит:

- на 1-ю очередь: 210х8652/1000=1817 авт.;

- на расчетный срок: 252х9720/1000=2449 авт.

Велосипедное и пешеходное сообщение. Генпланом предусмотрено создание в населенных пунктах зон отдыха, спортивных площадок, которые будут связаны с жилой застройкой      пешеходными и велосипедными дорожками. Велосипедные дорожки следует совмещать с пешеходными путями сообщения по наиболее живописным и хорошо озелененным территориям. Также необходимо выделять полосы для велосипедного движения вдоль главных улиц в населенных пунктах.

Автозаправочные станции. По СНиП 2.07.01-89* Автозаправочные станции (АЗС) проектируются из расчета  одна топливозаправочная колонка на 1200 легковых автомобилей.

На данный момент на территории Задонского сельского поселения  действуют  7 АЗС на 20 колонок, перечень которых приведён в таблице 26.

Таблица 26

| № п/п | АЗС | Место расположения | Кол-во рабочих, чел. | Кол-во колонок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Лукойл» | 1109 км+100м АМ – Дон М4 | 6-10 | 3 |
| 2. | «Газпром» | 1109км+200м 1116км+200м 1116км | 46 | 10 |
| 3. | ООО«Строитель» | 1119км+300м (2шт. напротив друг друга), на границе с Краснодарским краем | 12 12 | 3ТРК 2ТРК |
| 4. | «Дон-Нефть» | х.Задонский | 10 | 2 |

Исходя из приведенной выше автомобилизации в городском поселении  для обслуживания расчетного количества автомобилей необходимо:

- на 1-ю очередь  для 1817 ед. автотранспорта – 2 колонки;

- на расчетный срок для 2449 ед. автотранспорта – 2 колонки.

Существующее количество  АЗС достаточно для обеспечения топливом  расчетного количества автомобилей.

Станции технического обслуживания. На территории Задонского сельского поселения  нет СТО. Согласно СНиП 2.07.01-89* Станции технического обслуживания (СТО)  проектируют из расчета  один пост на 200 машин.

Исходя из приведенной выше автомобилизации в поселении  для обслуживания расчетного количества автомобилей необходимо:

- на данный момент для 1450 ед. автотранспорта - СТО на 7 постов, площадью 0,7 га;

- на 1-ю очередь  для 1817 ед. автотранспорта - СТО на 9 постов площадью 0,9 га;

- на расчетный срок для 2450 ед. автотранспорта - СТО на 12 постов площадью 1,2 га.

Проектом предлагается на расчетный срок разместить  4 СТО по 3 поста  в следующих населенных пунктах:

- на выезде из Ростовской области на границе с Краснодарским краем; 2) в х. Эльбузд; 3) в  х. Победа; 4) в  х. Еремеевка.

Гаражи и автостоянки. Хранение  автомашин в индивидуальной  застройке осуществляется на приусадебных участках.

Учитывая рекомендации СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух

смежных сменах;

- больницы – 3-5 машино-мест на 100 коек;

- поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100кв.м торговой площади;

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест

- рынки – 20-25 машино-мест на 50 торговых мест.

Размещение пожарного депо. В настоящий момент пожарные депо на территории поселения отсутствуют. Обслуживание поселения пожарными машинами обеспечивает с.Самарское.

Проектом предлагается на территории х.Задонский поселения  разместить пожарное депо в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* и «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», которым  установлен порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 мин, а в сельских поселениях – 20 мин.

Допустимое значение радиуса обслуживания – 3 км.

Обеспеченность пожарными машинами и площадь земельных участков пожарных депо рассчитаны в соответствии с НПБ 101-95. Необходимое количество специальных пожарных автомобилей на данный момент – 4 единицы.

В связи с дальним расположением п.Васильево-Петровский, х.Галагановка и х.Степнянский проектом предлагается  разместить пожарные депо в х.Еремеевка на 2 машины с площадью участка – 0,55га, пожарные депо в х.Победа на 2 машины с площадью участка – 0,55га, а также пожарный пост в п.Каяльский с площадью участка – 0,2 га. Расчетное количество машин на I очередь - 4 машины, на расчетный срок - 4 машины. Транспортная связь пождепо с поселками осуществляется частично по одной из главных улиц и затем – по межпоселковым дорогам межмуниципального и местного значения.

Таблица 27

| Населённый пункт | Расстояние от пожарного депо до населенных пунктов, км | Временные затраты на перемещение, если средняя скорость передвижения техники 60 км/ч, мин. |
| --- | --- | --- |
| с.Васильево-Петровское | 4.3 | 4.3 |
| х.Зелёный Мыс | 4.3 | 4.3 |
| х.Еремеевка | 3 | 3 |
| х.Песчаный | 4.8 | 4.8 |
| х.Левобережный | 6.7 | 6.7 |
| х.Победа | 4.5 | 4.5 |
| х.Задонский | 1.5 | 1.5 |
| с.Новотроицкое | 3.4 | 3.4 |
| п.Каяльский | 1.5 | 1.5 |
| х.Ельбузд | 6.9 | 6.9 |
| х.Галагановка | 12.4 | 12.4 |
| х.Степнянский | 9.4 | 9.4 |
| п.Васильево-Петровский | 7.6 | 7.6 |

Согласно таблице 27 время прибытия подразделения к месту вызова в сельских поселениях соответствует нормативным показателям.

4.11  Инженерная инфраструктура

Настоящий раздел проекта генерального плана  Задонского сельского поселения выполнен на основании показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

Данные по населению:

| Населенный пункт | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | Существующее состояние | I-я очередь | Расчетный срок |
| х. Победа | 1526 | 1588 | 1735 |
| с. Новотроицкое | 1491 | 1591 | 1846 |
| х. Задонский (центр) | 1093 | 1143 | 1280 |
| п. Каяльский | 981 | 981 | 984 |
| х. Песчаный | 734 | 784 | 962 |
| х. Еремеевка | 620 | 699 | 937 |
| с. Васильево-Петровское | 517 | 541 | 621 |
| х. Ельбузд | 385 | 389 | 405 |
| п. Васильево-Петровский | 304 | 291 | 254 |
| х. Степнянский | 285 | 281 | 270 |
| х. Левобережный | 212 | 222 | 263 |
| х. Зеленый Мыс | 128 | 134 | 158 |
| х. Галагановка | 10 | 8 | 5 |
| Итого по поселению: | 8286 | 8652 | 9720 |

Данные по жилищному фонду:

| Населенный пункт | Структура жилой застройки | Жилищный фонд, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние | I-я очередь | Расчетный срок |
| х. Победа | Индивид. и мало-этажные много-квартирные жи-лые дома | 30,88 | 31,86 | 34,8 |
| с. Новотроицкое | « | 24,40 | 26,07 | 31,09 |
| х. Задонский (центр) | « | 16,89 | 18,06 | 20,7 |
| п. Каяльский | « | 18,94 | 19,23 | 19,23 |
| х. Песчаный | « | 12,01 | 13,09 | 16,31 |
| х. Еремеевка | « | 7,28 | 8,97 | 13,44 |
| с. Васильево-Петровское | « | 5,73 | 6,22 | 7,68 |
| х. Ельбузд | « | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
| п. Васильево-Петровский | « | 9,26 | 7,26 | 9,26 |
| х. Степнянский | « | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| х. Левобережный | « | 3,57 | 3,81 | 4,53 |
| х. Зеленый Мыс | « | 2,7 | 2,84 | 3,27 |
| х. Галагановка | « | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Итого по поселению: |  | 145,49 | 151,24 | 171,14 |

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Азовского района, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург;

-  Материалы предоставленные администрацией Задонского сельского поселения, организациями эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в сельском поселении, а так же информация, полученная в результате натурных обследований.

- Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 г., утвержденная постановлением Администрации Ростовской области № 186 от 16.09.2010 г.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении проекта планировки сельского поселения, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Водоснабжение.

Существующее состояние. Источником водоснабжения Задонского сельского поселения являются подземные воды водоносного комплекса понтических и азово-кубанских отложений участка недр, расположенного в Азово-Кубанском артезианском бассейне.

Артезианские скважины есть во всех населенных пунктах поселения, кроме х.Галагановка. Централизованные системы водоснабжения имеются только в п.Васильево-Петровский, с.Васильево-Петровское, п.Каяльский, с.Новотроицкое, х.Победа, х.Степнянский, х.Ельбузд. Лицензия ВЭ №01947 серия РСТ на право пользования недрами выдана УМП «Самарский ЖилКомХозсервис» на добычу подземных вод для коммунально-бытового водоснабжения населения только для участков недр, расположенных в пределах территорий сел Новотроицкое, Васильево-Петровское, поселков Каяльский, Васильево-Петровский и х. Победа. Срок окончания действия лицензии 14 декабря 2033года.

Качество подземных вод по сухому остатку, общей жесткости, содержанию сульфатов не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  По микробиологическим показателям подземные воды соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. Использование подземных вод для водоснабжения населения согласовано Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском, Кагальницком, Зерноградском районах. В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют. Эксплуатацией систем водоснабжения, за исключением хуторов Степнянский и Ельбузд, занимается УМП «Самарский ЖилКомХозсервис». Годовой объем водопотребления и характеристика водопроводных сооружений по населенным пунктам приведены в таблице 28.

Таблица 28

| Наименование населенного пункта | Объем водопотребления, м3/год | Характеристика водопроводных сооружений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Артезианские скважины | Водонапорные башни | Резервуары для привозной воды |
|  | Всего | Население | Комбыт. | Кол. | Производительность, м3/сут | Кол. | Объем резер-вуара, м3 | Кол. | Объем, м3 |
|  |  |  |  |  | Проек-тная | Факт. |  |  |  |  |
| п. Васильево-Петровский | 10,77 | 10,2 | 0,57 | 1 | 50,0 | 27,9 | - |  | 2 | 20, 50 |
| с. Васильево-Петровское | 6,2 | 6,2 | - | 1 | 25,0 | 16,9 | 1 | 25 | - |  |
| п. Каяльский | 38,03 | 36,9 | 1,13 | 2 | 200 | 64 | 1 | 25 | - |  |
| с. Новотроиц-кое | 43,45 | 42,57 | 0,88 | 3 | 240,0 | 98,0 | 3 |  | - |  |
| х. Победа | 32,0 | 30,08 | 1,92 | 2 | 200,0 | 67,0 | 1 | 25 | - |  |
| Итого: | 130,45 | 125,95 | 4,5 | 9 |  |  | 6 |  | 2 |  |

Всего на территории сельского поселения эксплуатируется 10 артезианских скважин и 8 водонапорных башен. Артезианские скважины эксплуатируются с 1990 года и требуют капитального ремонта. В 2007-2009 годах были капитально отремонтированы 3 артезианские скважины, требуют капитального ремонта еще 5 скважин. Из 8 водонапорных башен три находятся в удовлетворительном состоянии, одна башня заменена в 2009 году, остальные башни требуют замены. Артезианские скважины и водонапорные башни не имеют оборудованных зон санитарной охраны,  устройство которых регламентировано СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Из артезианских скважин вода подается в разводящие сети водопровода и водонапорные башни, служащие для регулирования расхода воды в течение суток. Обеззараживание воды в системах водоснабжения не производится.

Протяженность водопроводных сетей, состоящих на балансе УМП «Самарский ЖилКомХозсервис» составляет 28,7 км. Протяженность водопроводных сетей в хуторах Степнянский и Ельбузд составляет 5,1 км.  Сети выполнены из стальных, чугунных и асбестоцементных труб, срок эксплуатации которых превышает 45 лет. Степень износа сетей водопровода составляет 70-80%.

Процент охвата централизованным водоснабжением населения хуторов составляет:

п.Васильево-Петровский   - 81 %

с.Васильево-Петровское    - 15%

п.Каяльский                         - 55%

с.Новотроицкое                   - 35%

х.Победа                               - 18%

х.Степнянский                     - 84%

х.Эльбузд                              - 82%.

Водоснабжение в хуторах Задонский, Песчаный, Левобережный, Еремеевка, Зеленый мыс осуществляется из индивидуальных колодцев.

Обеспечение питьевой водой населения осуществляется путем подвоза питьевой воды автоцистернами из приморского водопровода. Вода сливается в бассейны или емкости, предназначенные для хранения питьевой воды.

Решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения Азовского района Ростовской области (№5 от 1 марта 2010г.) утверждена муниципальная программа «Чистая вода» на период 2011-2015 годы. Программа предусматривает формирование партнерства с привлечением денежных средств частных инвесторов, средств населения, бюджета сельского поселения, бюджетов района и Ростовской области для финансирования проектов строительства и реконструкции объектов водоснабжения и канализации.

Проектные предложения. Проектом генерального плана прогнозируется увеличение численности населения и строительство нового благоустроенного жилья. Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении на I очередь и расчетный срок, принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного160л (п.п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*). Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (примечание1 таблица 3 СНиП 2.04.02.84*).  Согласно примечанию 4 к таблице 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водопотребления в поселении приведен в таблице 29.

Таблица 29

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водопотребления на одного жителя л/сут | Численнос-ть населения, чел | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питьевые нужды | Полив | Сельскохозяй-ственные нужды 10% | Про-изводст-венные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего м3/сут |
| I очередь |
| х. Победа | 160,70 | 1588 | 254,0 | 111,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 440,0 |
| с. Новотроицкое | « | 1591 | 255,0 | 112,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 442,0 |
| х. Задонский (центр) | « | 1143 | 183,0 | 80,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 317,0 |
| п. Каяльский | « | 981 | 157,0 | 80,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 285,0 |
| х. Песчаный | « | 784 | 125,0 | 55,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 219,0 |
| х. Еремеевка | « | 699 | 112,0 | 49,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 194,0 |
| с. Васильево-Петровское | « | 541 | 87,0 | 38,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 152,0 |
| х. Ельбузд | « | 389 | 62,0 | 27,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 107,0 |
| п. Васильево-Петровский | « | 291 | 47,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 82,0 |
| х. Степнянский | « | 281 | 45,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 80,0 |
| х. Левобережный | « | 222 | 36,0 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 64,0 |
| х. Зеленый Мыс | « | 134 | 21,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 36,0 |
| х. Галагановка | « | 8 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 2,0 |
| Итого по поселению: | 8652 | 1385,0 | 618,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 2420,0 |
| Расчетный срок |
| х. Победа | 160,70 | 1735 | 278,0 | 121,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 483,0 |
| с. Новотроицкое | « | 1846 | 295,0 | 129,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 514,0 |
| х. Задонский (центр) | « | 1280 | 205,0 | 90,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 358,0 |
| п. Каяльский | « | 984 | 157,0 | 69,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 274,0 |
| х. Песчаный | « | 962 | 154,0 | 67,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 266,0 |
| х. Еремеевка | « | 937 | 150,0 | 66,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 261,0 |
| с. Васильево-Петровское | « | 621 | 99,0 | 43,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 172,0 |
| х. Ельбузд | « | 405 | 65,0 | 28,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 114,0 |
| п. Васильево-Петровский | « | 254 | 41,0 | 18,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 71,0 |
| х. Степнянский | « | 270 | 43,0 | 19,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 74,0 |
| х. Левобережный | « | 263 | 42,0 | 18,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 72,0 |
| х. Зеленый Мыс | « | 158 | 25,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 45,0 |
| х. Галагановка | « | 5 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 2,0 |
| Итого по поселению: | 9720 | 1555,0 | 680,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 2706,0 |

Генеральным планом предлагается проведение разведочных работ на участке недр Азово-Кубанского артезианского бассейна в границах Задонского сельского поселения, подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов. Предлагается выполнение следующих мероприятий по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения:

1) выполнение работ по реконструкции существующих систем водоснабжения, включающих перекладку трубопроводов, замену водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах. Для хранения требуемых объемов воды на пожаротушение зданий и сооружений в с. Васильево-Петровское, п.Васильево-Петровский, с.Новотроицкое, п.Каяльский,  хуторах Ельбузд, Степнянский предлагается строительство новых водонапорных башен по типовому проекту 901-5-41.87 со стальными баками емкостью 100-200 м3. Емкость баков должна быть рассчитана на хранение в  них аварийного и 3-х часового противопожарного запасов воды. Объем баков водонапорных башен и высота ствола башни  уточняется на последующих стадиях проектирования после уточнения объемов водопотребления в населенных пунктах. Количество таких башен в каждом населенном пункте, кроме с.Новотроицкое должно быть две. Рядом с водонапорной башней предлагается разместить оборудование для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия с подачей водного раствора насосом дозатором в бак водонапорной башни. Подачу воды в баки предлагается осуществлять из существующих и вновь построенных артезианских скважин;

2) строительство централизованных системы водоснабжения, объединяющих группы населенных пунктов: хутора Зеленый Мыс, Еремееевка, Песчаный , хутора Левобережный, Победа, Задонский. Централизованная система водоснабжения группы населенных пунктов должна состоять их артезианских скважин, двух водонапорных башен для хранения в них аварийного и противопожарного запасов воды и разводящих трубопроводов.

Все водопроводные сооружения должны иметь оборудованную зону санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002.

Количество артезианских скважин и производительность насосов определяется после подсчета  эксплуатационных запасов подземных вод и проведения государственной экспертизы материалов подсчета запасов. В связи с малой численностью населения, водоснабжение х.Галагановка предлагается осуществлять по существующей схеме, из индивидуальных дворовых колодцев.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы. На существующих и проектируемых водопроводных сетях следует устанавливать колодцы с пожарными гидрантами.

Учитывая, что поступающая в систему водоснабжения населенных пунктов вода не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 по сухому остатку, общей жесткости, содержанию сульфатов, проектом генерального плана предлагается, на расчетный срок, выполнить подключение систем водоснабжения сельского поселения к водоводу подземных вод от южных территорий, строительство которого предусмотрено схемой территориального развития Ростовской области для водоснабжения юго-западной части области.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- оснащение приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий;

- разработка лимитов на потребление воды;

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

Разработка проектов реконструкции и нового строительства систем водоснабжения сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

Водоотведение.

Существующее  состояние. Централизованная канализация имеется только в х.Победа и п.Васильево-Петровский. Канализационные сети построены более 30 лет назад и находятся в ветхом состоянии. Стоки отводятся по канализационным сетям в септики, расположенные за территорией населенных пунктов. Процент охвата населения централизованной канализацией в населенных пунктах составляет:

п.Васильево-Петровский - 81 %;                            х.Победа - 12%

Отведение  канализационных стоков от жилых и административных зданий, на территории где отсутствуют сети централизованной канализации, осуществляется в выгребные ямы. Эксплуатацией систем канализации в указанных населенных пунктах занимается УМП «Самарский ЖилКомХозсервис». Годовой объем стоков составляет:

п.Васильево-Петровский - 10305,98 м3/год;       х.Победа - 8882,25 м3/год.

В остальных населенных пунктах поселения отвод канализационных стоков от жилых и административных зданий осуществляется в выгребные ямы. Жидкие бытовые отходы из выгребных ям, спецтранспортом УМП «Самарский ЖилКомХозсервис», вывозятся на поля фильтрации, расположенные вдоль автодороги в поселок Воронцовка Новобатайского сельского поселения Кагальницкого района. Объем жидких отходов за 2009 год, согласно информации УМП «Самарский ЖилКомХозсервис», составил 0,197 тыс.м3.

Проектные предложения. В соответствии с п.п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного  водоотведения в поселении представлен в таблице 30.

Таблица 30

| Наименование населенного пункта | Уд.нома водо-отведе- ния на 1 жит. л/сут | Численность населения, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Производст-венные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего м3/сут |
| I очередь |
| х. Победа | 160 | 1588 | 254,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 329,0 |
| с. Новотроицкое | « | 1591 | 255,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 330,0 |
| х. Задонский (центр) | « | 1143 | 183,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 237,0 |
| п. Каяльский | « | 981 | 157,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 205,0 |
| х. Песчаный | « | 784 | 125,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 164,0 |
| х. Еремеевка | « | 699 | 112,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 145,0 |
| с. Васильево-Петровское | « | 541 | 87,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 114,0 |
| х. Ельбузд | « | 389 | 62,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 80,0 |
| п. Васильево-Петровский | « | 291 | 47,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 62,0 |
| х. Степнянский | « | 281 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| х. Левобережный | « | 222 | 36,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 48,0 |
| х. Зеленый Мыс | « | 134 | 21,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 27,0 |
| х. Галагановка | « | 8 | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| Итого по поселению: | 8652 | 1385,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 1802,0 |
| Расчетный срок |
| х. Победа | 160 | 1735 | 278,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 362,0 |
| с. Новотроицкое | « | 1846 | 295,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 385,0 |
| х. Задонский (центр) | « | 1280 | 205,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 268,0 |
| п. Каяльский | « | 984 | 157,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 205,0 |
| х. Песчаный | « | 962 | 154,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 199,0 |
| х. Еремеевка | « | 937 | 150,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 195,0 |
| с. Васильево-Петровское | « | 621 | 99,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 129,0 |
| х. Ельбузд | « | 405 | 65,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 86,0 |
| п. Васильево-Петровский | « | 254 | 41,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 53,0 |
| х. Степнянский | « | 270 | 43,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 55,0 |
| х. Левобережный | « | 263 | 42,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 54,0 |
| х. Зеленый Мыс | « | 158 | 25,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 34,0 |
| х. Галагановка | « | 5 | 1,0 | - | - | - |  |
| Итого по поселению: | 160 | 9720 | 1555,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 2026,0 |

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов поселения, проектом генерального плана предлагается строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением, очищенные стоки фильтруются в грунт. Размещение ЛОС на территориях населенных пунктов подлежит, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

В связи с малой численностью населения, канализование х.Галагановка предлагается осуществлять по существующей схеме, из выгребных ям.

Разработка проектов строительства систем канализации сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

Электроснабжение.

Существующее состояние. Источниками электроснабжения объектов, расположенных на территории Задонского сельского поселения является ПС110/35/6-10кВ «НС-3» филиала (ОАО «МРСК Юга»)- «Ростовэнерго». Подстанция «НС-3» расположена в районе х.Еремеевка и подключена к ЛЭП 110 кВ, которая соединяет ПС 220/110 кВ «А30» и «Койсуг». В подстанции установлено 2 трансформатора: Т1-16 МВа и Т2-6,3 МВа. Резервная  мощность трансформаторов составляет 6,23 МВа. По сведениям, представленным администрацией Азовского района, потребление электрической энергии в поселении за 2009 год составило 9,72 млн.кВт.час, в том числе на производственные и сельскохозяйственные нужды -5,56 млн.кВт.час. Снабжение электроэнергией потребителей поселения осуществляется ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» совместно с ООО «Донэнергосбыт».

Проектные предложения.  Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных ориентировочных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на расчетный срок реализации генерального плана, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.)  Удельная расчетная нагрузка учитывает нагрузки  жилых домов, и уличное освещение. Результаты расчетов по сельскому поселению в целом приведены в таблице 31.

Таблица 31

| Структура застройки | Ед. измерения | Количество | Уд.показатна ед.изм. | Планир.увелич. элек..нагрузки, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I- я оч. | Расч.срок |  | I-я оч. | Расч.срок |
| Малоэтажные квартирные жилые дома и дома усадебного типа | тыс.м2 | 5,75 | 25,65 | 15,0 х 1,3* Вт/м2 | 112,0 | 500,0 |

*/ 1,3- коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения сельского поселения. Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет резерва мощности на электрических подстанциях. В связи с предполагаемым размещением новых объектов жилищного и общественного назначения предусматривается развитие сетей 10 кВ с установкой, при необходимости, в центрах нагрузок новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Все  овые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода. Уточненные расчетные электрические нагрузки объектов нового строительства определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном  исполнении. Управление освещением автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Основным из приоритетных направлений, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии является проведение следующих мероприятий:

-  завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и

общественных зданий;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения

зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в

местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении.

Теплоснабжение.

Существующее состояние. Теплоснабжение жилой и общественной застройки газифицированных населенных пунктов на территории Задонского сельского поселения осуществляется от автономных газовых теплогенераторов. Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели,  двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. В хуторе Победа располагается котельная, характеристика которой приведена в табл.32.

Таблица 32

| Место размещения котельной | Вид топлива | Год.рас-ход топл. м3 | Установ. мощн. Гкал/час | Присоед. нагрузка, Гкал/час | Годов. вы-работ. теп- ла, Гкал | Присоединен- ные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Победа, ул.Филипченко | газ | 304014 | 0,4 | 0,27 | 2110 | Население, дет.сад, ДК, школа искусств |

Протяженность тепловых сетей составляет около 1500 м, степень износа трубопроводов -80%.

Теплоснабжение не газифицированной застройки осуществляется печами на твердом топливе.

Проектные предложения. Проектом генерального плана предусматривается газоснабжение всех населенных пунктов сельского поселения, в связи с чем предлагается произвести замену котельного оборудования в автономных котельных объектов административного назначения.

Теплоснабжение новых объектов административного назначения предлагается осуществить от автономных источников, в качестве которых возможно применение газовых блочно-модульных автоматизированных котельных и индивидуальных газовых теплогенераторов. Отопление и горячее водоснабжение перспективной индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных газовых теплогенераторов и проточных водонагревателей. При перекладке  тепловых сетей в х.Победа, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. К таким мероприятиям относятся:

- оснащение приборами учета тепловой энергии систем теплоснабжения

многоквартирных жилых и общественных зданий;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях, не

подлежащих капитальному ремонту;

- внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии бюджетными

учреждениями в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов;

- восстановление или внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения,

проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной баланси-

ровки распределительных систем отопления и стояков в многоквартирных жилых

и общественных зданиях;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений

современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим

сроком эксплуатации;

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем

модернизации энергетически неэффективных котельных.

Газоснабжение.

Существующее состояние. Источником газоснабжения Задонского сельского поселения является ГРС «с.Самарское», расположенная за пределами села Самарское с южной стороны. Подача газа на ГРС производится по газопроводу отводу от магистрального газопровода «Ростов-Майкоп-I» диаметром 1020 мм рабочим давлением 5,4 МПа проходящего с восточной стороны села вдоль автодороги М4. Подача газа в хутора Задонский, Эльбузд, Победа, п.Каяльский, с.Новотроицкое осуществляется по газопроводам высокого давления диаметрами 150 мм рабочим давлением до 0,6 МПа. Подача газа в населенные пункты поселения осуществляется по газопроводам высокого давления диаметрами 150 мм рабочим давлением до 0,6 МПа. Газораспределительные сети поселения представляет собой трехступенчатую систему газопроводов  высокого, среднего и низкого давления, с установленными на них газорегуляторными пунктами для последовательного снижения давления газа перед газоиспользующим оборудованием потребителей. Эксплуатацией систем газоснабжения поселения занимается Самарский районный участок ОАО «Азовмежрайгаз». Информация о степени газификации, годовом потреблении газа на индивидуальные, коммунально-бытовые нужды и отопление, протяженности газовых сетей населенных пунктов поселения представлена в таблице 33.

Таблица 33

| Наименование населенного пункта | Степень газифи-кации, (%) | Расход газа на индивид. коммун.-бы-товые нужды и отопление, тыс.м3/год | Протяженность газовых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  |  | Высоко-го давления | Средне-го давле-ния | Низкого давления |
| х. Победа | 94 | 1937,8 | 16938,6 | 5243,25 | - | 11695,3 |
| с. Новотроицкое | 82 | 1802,1 | 11426,3 | 2514,0 | 313,9 | 8598,4 |
| х. Задонский | 90 | 1320,3 | 4543,5 | 16,0 | - | 4527,5 |
| п. Каяльский | 88 | 1317,1 | 12563,0 | 5490,1 | - | 7072,9 |
| х. Ельбузд | 45 | 350,5 | 6204,0 | 1143,0 | 4202,3 | 858,7 |
| Итого по поселению: |  | 6727,8 | 51675,4 | 14406,35 | 4516,2 | 32752,8 |

В декабре 2010 года была завершена прокладка межпоселкового газопровода высокого давления для газоснабжения хуторов Левобережный, Песчаный, Еремеевка, Зеленый Мыс, с.Васильево-Петровское.

Объем потребления газа, определенный для поселения в «Схеме газоснабжения Ростовской области» (ОАО «Гипрониигаз» 2006) приведен в таблице 33 и на 55% превышает объем существующего газопотребления поселения.

Таблица 34

| Газоснабжаемое население | Годовые расходы, тыс.м3 | Максимальные часовые расходы, м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Индивид.и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | пром. нужды и энергетика | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | пром. нужды и энергетика | итого |
| х.Победа |
| 1292 | 325,8 | 1390,0 | - | - | 1715,8 | 181,0 | 724,0 | - | - | 905,0 |
| х.Новотроицкое |
| 1228 | 309,7 | 1321,1 | 1141,6 | - | 2772,4 | 172,0 | 688,0 | 571,0 | - | 1431,0 |
| х.Задонский |
| 911 | 229,7 | 980,1 | 846,9 | - | 2056,7 | 128,0 | 510,0 | 423,0 | - | 1061,0 |
| п.Каяльский |
| 928 | 234,0 | 998,4 | 862,7 | - | 2095,1 | 130,0 | 520,0 | 431,0 | - | 1081,0 |
| х.Песчаный |
| 601 | 151,6 | 646,6 | - | - | 798,2 | 84,0 | 337,0 | - | - | 421,0 |
| х.Еремеевка |
| 466 | 117,5 | 501,3 | - | - | 618,8 | 65,0 | 261,0 | - | - | 326,0 |
| с.Васильево-Петровское |
| 446 | 112,5 | 479,8 | - | - | 592,3 | 62,0 | 250,0 | - | - | 312,0 |
| х.Эльбузд |
| 353 | 89,0 | 379,8 | - | - | 468,8 | 49,0 | 198,0 | - | - | 247,0 |
| п.Васильево-Петровский |
| 307 | 77,4 | 330,3 | - | - | 407,7 | 43,0 | 172,0 | - | - | 215,0 |
| х.Степнянсктй |
| 263 | 66,3 | 282,9 | - | - | 349,2 | 37,0 | 147,0 | - | - | 184,0 |
| х.Левобережный |
| 181 | 45,6 | 194,7 | - | - | 240,3 | 25,0 | 101,0 | - | - | 126,0 |
| х.Зеленый Мыс |
| 108 | 27,2 | 116,2 | - | - | 143,4 | 15,0 | 60,0 | - | - | 75,0 |
| Итого по поселению: |
| 7084 | 1786,3 | 7621,2 | 2851,2 |  | 12258,7 |  |  |  |  | 6384,0 |

Проектные предложения. Расчеты потребления газа, на стадии разработки генерального плана, выполнены на прогнозируемый прирост численности населения, пользующегося газом и увеличение площадей жилищного фонда в сравнении с данными, приведенными в Схеме ОАО «Гипрониигаз».

Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе выполнены в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99* «Строительная климатология», СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», Ориентировочные расчетные показатели тепловой нагрузки и объемы потребления природного газа по населенным пунктам приведены в таблице 35.

Таблица 35

| Наименование населенного пункта | Тепловая нагрузка на отопление и вентиля-цию зданий, Гкал/час | Часовой расход газа, м3/ час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, вентиляция | Пищеприготовле- ние, горячее водо-снабжение |
|  | I-я очередь | Расчет-ный срок | I-я очередь | Расчет-ный срок | I-я очередь | Расчет-ный срок |
| х. Победа | 1,5 | 12,02 | 207,0 | 1657,0 | 46,0 | 68,0 |
| с. Новотроицкое | 0,69 | 1,56 | 95,0 | 215,0 | 56,0 | 94,0 |
| х. Задонский (центр) | 0,28 | 0,75 | 40,0 | 106,0 | 38,0 | 60,0 |
| п. Каяльский | 0,44 | 0,44 | 61,0 | 61,0 | 9,0 | 9,0 |
| х. Песчаный | 0,4 | 0,96 | 56,0 | 134,0 | 30,0 | 60,0 |
| х. Еремеевка | 0,01 | 0,17 | 14,0 | 25,0 | 38,0 | 78,0 |
| с. Васильево-Петровское | - | - | - | - | 16,0 | 29,0 |
| х. Ельбузд | 0,41 | 0,41 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | 9,0 |
| п. Васильево-Петровский | 0,3 | 0,66 | 43,0 | 93,0 | 3,0 | 9,0 |
| х. Степнянский | - | - | - | - | 3,0 | 1,0 |
| х. Левобережный | 0,01 | 0,22 | 14,0 | 31,0 | 7,0 | 14,0 |
| х. Зеленый Мыс | 0,17 | 0,24 | 23,0 | 34,0 | 4,0 | 8,0 |
| Итого по поселению: |  |  | 582,0 | 2407,0 | 256,0 | 439,0 |

Прогнозируемое увеличение часового расхода газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции жилых и общественных зданий поселения составляет:

- I очередь – 838,0 м3/час

- Расчетный срок – 2846,0 м3/час

Прогнозируемое увеличение годового расхода газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции жилых и общественных зданий поселения составляет:

- I очередь - 1586,0 тыс.м3/год

- Расчетный срок - 5265,0 тыс.м3/год

Проектом генерального плана, на расчетный срок, предлагается выполнить 100% газификацию населенных пунктов поселения, за исключением х.Галагановка, газификация которого нецелесообразна по экономическим соображениям. В I очередь реализации проекта генерального плана предлагается завершить газификацию хуторов Задонский, Эльбузд, Победа, п.Каяльский, с.Новотроицкое, хуторов Левобережный, Песчаный, Еремеевка, Зеленый Мыс, с.Васильево-Петровское. Газификацию хутора Степнянский и п.Васильево-Петровский  предлагается осуществить, на расчетный срок.

При строительстве газораспределительной сети поселения в новых районах строительства рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

В связи с прогнозируемым увеличением объема газопотребления на отопление и  коммунально-бытовые нужды жилого фонда и общественных зданий, в сравнении с данными приведенными в Схеме ОАО «Гипрониигаз», предлагается, после утверждения генерального плана поселения, заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Азовского района.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем газоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления природного газа. Такими мероприятиями являются:

- оснащение приборами учета газа систем газоснабжения жилых и общественных

зданий;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление природного газа.

На последующих стадиях проектирования, силами специализированной организации необходимо разработать проекты строительства межпоселковых газопроводов и проекты газоснабжения  населенных пунктов.

Связь.

Телефонная связь. На территории Задонского сельского поселения услуги проводной телефонной связи осуществляет Ростовский филиал ОАО «ЮТК». На территории сельского поселения функционирует 5 автоматических телефонных станций. Станции имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Параметры существующих АТС фиксированной связи представлены в таблице 36.

Таблица 36

| Наименование населенного пункта | Тип АТС | Монтированная емкость | Задействованная емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Каяльский | Протон ССС | 115 | 101 |
| с.Новотроицкое | Протон ССС | 130 | 108 |
| х.Песчаный | Протон ССС | 70 | 42 |
| х.Победа | Протон ССС | 85 | 41 |
| х.Победа | Протон ССС | 160 | 156 |
| Итого по поселению: |  | 560 | 448 |

Для телефонизации объектов на территориях планируемого строительства необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости. Проектом генерального плана предлагается задействовать монтируемую емкость АТС на 100%. Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют 4 основных оператора: «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле 2». Предлагается продолжить развитие системы сотовой связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий.

Радиовещание. Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует. Это вызвано развитием эфирного вещания, прежде всего в диапазонах УКВ и FM.

Телевидение. Охват населения эфирным телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. Вещание ведется через ретрансляторы установленные на территории поселения. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, «Россия», НТВ, «Южный регион», «Спорт», «Культура», «Звезда», СТС, REN-TV. Кроме этого в настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания;

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывают подразделения филиала ФГУП «Почта России» - Управление федеральной почтовой связи Ростовской области. На территории поселения функционирует четыре отделения почтовой связи, которые расположены: п.Каяльский ул.Мира,46, х.Победа ул.Филипченко,176, с.Васильево-Петровское ул.Азовская,37, с.Новотроицкое,17в. Почтовые отделения обслуживаются Азовским почтамтом. Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием коммунальных платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России. В отделениях почтовой связи, в рамках общероссийской программы, предлагается оборудовать пункты коллективного доступа в Internet, которые позволят отправлять и принимать сообщения электронной почты и факсимильной связи, а так же осуществлять функции обучения пользователей сети.

Основные технико-экономические показатели по разделу инженерная

инфраструктура

Таблица 37

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Существующее состояние | I-я очередь | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление | тыс.м3/сут. | 0,357 | 2,42 | 2,7 |
| 1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. « | 42 - | 279 160 | 279 160 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем хозяйственно-бытовых стоков | тыс.м3/сут. | 0,052 | 1,8 | 2,0 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Расчетная нагрузка на шинах 10кВ | тыс.кВт | нет данных | дополнительная нагрузка |
|  |  |  |  | 0,11 | 0,5 |
| 3.2 | Годовое потребление электроэнергии | млн.кВт.час | 9,72 | 9,86 | 10,1 |
| 3.3 | Источники покрытия нагрузок |  | ПС 110/35/6-10 кВ «НС-3», ПС 35/6 кВ «НС7-3» |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Степень газификации | % | 31 | 62 | 100 |
| 4.2 | Годовое расчетное потребление газа | тыс. м3/год | 6727,8 | 13845 | 17524 |
| 4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС «с.Самарское» |
| 5 | Связь |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество абонентов стационарной фиксированной связи | шт. | 448 | 560 | 560 |
| 5.2 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Наличие отделений почтовой связи | шт. | 4 | 4 | 4 |

5.  Охрана окружающей среды

Ландшафт.  Территория Задонского сельского поселения, как и сам Азовский район к которому относится это поселение, входит в зону Кагальницкого ландшафта, который характеризует своеобразие природно-климатических условий характерных для этой территории. Кагальницкий ландшафт – аккумулятивные лессовые ступенчатые и плоские равнины на моноклинально и горизонтально залегающих породах с богатой разнотравно-дерновиннозлаковой степью на обыкновенных черноземах.

Формирование ландшафта происходило в условиях новейших опусканий Азово-Кубанской впадины, компенсированных накоплением плиоценовых и плейстоценовых осадков различного генезиса. Средняя высота Доно-Егорлыкской равнины 80-100 м, поверхность ее пересечена долинами рек Кугоея, Кагальник с притоком Мечетка, Кавалерка, Егорлычек, Ср. Егорлык. Междуречные водоразделы широкие и плоские с умеренным долинно-балочным расчленением, просадочно-суффозионными формами на пологих длинных приводораздельных склонах. Склоны водоразделов в верхней части слабо пологие, спокойные. Они также расчленены балками на ряд межбалочных водоразделов. Эти склоны в верхней части слабопологие, к низу крутизна увеличивается, самые нижние части склонов пологие. Водоразделы часто имеют асимметричное строение: северные склоны более длинные, южные – короткие. Балки неглубокие с пологими и покатыми хорошо задернованными склонами и неширокими замкнутыми понижениями и потяжинами шириной до 20 м и глубиной 1-1,5 м.

Территория сложена лессовидными суглинками, супесями и песками, на водоразделах – эолово-делювиальными, на склонах – эолово- и эолово-делювиальными. Лессовидные породы характеризуются желто-бурой или желто-палевой окраской, неплотным сложением, хорошей водо- и воздухопроницаемостью и мелкопризматической структурой. Породы высокарбонатны и содержат 12-20% углекислого кальция. Механический состав глинистый и тяжелосуглинистый. Содержание физической глины колеблется от 60 до 72%. Важным свойством лессовидных отложений является их относительное богатство фосфором и калием.

Основной речной системой является р.Кагальник. В верховьях она мелководна и протекает в неширокой долине, берега низкие высотой 1,5-2 м. После слияния с левым притоком Эльбуздом становится более многоводной, у устья делится на два рукава Сухой и Мокрый Кагальник. Наиболее крупными притоками являются Мечетка и Эльбузд с притоком Россошь.

Лессовидные породы в связи с их благоприятными физическими свойствами, высокой карбонатностью и значительным содержанием фосфора и калия, являются хорошим субстратом для формирования почв. Наиболее распространенным типом является теплая южно-европейская фация обыкновенных карбонатных черноземов (Предкавказских). Они характеризуются большой мощностью гумусового горизонта (150-160 см) относительно невысоким содержанием гумуса (3,3-4,6%), но большим запасом гумуса до 415-485 т/га. Имеет зернистую и ореховато-комковатую, рыхлую или рассыпчатую структуру. Механический состав глинистый, местами тяжелосуглинистый, с содержанием физической глины у глинистых почв 50-68%, у тяжелосуглинистых 46-49%. Среди фракций преобладает крупная пыль и ил. Отличительной особенностью является повышенная карбонатность.

Ландшафт характеризуется умеренно-жарким летом (сумма активных температур 32630) , засушливостью (коэффициент увлажнения 0,54) и относится к благоприятным с пониженной влагообеспеченностью (коэффициент биологической эффективности климата 17,5) и естественной биологической продуктивностью выше средней областной (10,8 т/га).

Засушливый подтип имеет наибольшую площадь, образует полосу, пересекающую среднюю часть области с севера на юг, и занимает менее высокие водоразделы и пологие склоны на Доно-Донецкой равнине, западную менее засушливую часть Сало-Манычской и восточную часть Доно-Егорлыкской равнины. Этому подтипу соответствуют южные и менее мощные обыкновенные черноземы южно-европейской фации с обедненной разнотравнозлаковой степью. По условиям увлажнения и теплообеспеченности его можно разделить на два варианта: северный и южный.

Северный вариант более холодный (средняя годовая температура  7,30, сумма активных температур 30410), здесь более суровая зима (средняя температура января –7,70) и более прохладное лето (средняя температура июля 22,30). Испаряемость 908 мм, коэффициент увлажнения 0,47. На его территории развиты южные черноземы.

Южный вариант более теплый (средняя годовая температура 8,60, сумма активных температур 32900), зима более мягкая (средняя температура января –7,70), лето более теплое (средняя температура июля 23,00). Испаряемость увеличивается до 986 мм, а коэффициент увлажнения уменьшается до 0,44. Осадков выпадает примерно столько же, что и в северном варианте. Для рассматриваемого варианта характерны менее мощные и более карбонатные черноземы южно-европейской фации. Растительность обеих вариантов сходна, отличается лишь повышением кальцефильности растений в южном варианте из-за повышения карбонатности почв.

Планировочные предложения настоящего проекта не противоречат Закону об охране окружающей среды.

5.1  Охрана атмосферного воздуха.

Состояние атмосферного воздуха. Состояние воздушного бассейна на рассматриваемой территории оценивается как удовлетворительное и не является ограничением для развития производственной, жилой и рекреационной функций Задонского сельского поселения. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется величиной атмохимической нагрузки, ландшафтными особенностями территории и климатическими факторами.

При разработке документации на последующих стадиях проектирования необходимо осуществлять проведение оценки состояния и прогноз изменения качества атмосферного воздуха в результате реализации проектных решений путем расчетов уровней загрязнения атмосферы от совокупности всех видов источников загрязнения, с учетом рельефа, планировочной организации и микроклиматических условий рассматриваемой территории. Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов.

Задонское сельское поселение расположено в южной зоне умеренно континентального климата. Климат на территории степной, умеренно континентальный с недостаточным и неустойчивым увлажнением. Для  территории характерны поверхности с преобладанием в основном ветровой эрозии. Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции атмосферы. В течение года преобладает широтное направление ветра.

Основным источником переноса загрязненного воздуха является ветер, который характерен для этой территории повсеместно, но интенсивность и скорость его отличается по мере удаления от побережья Азовского моря вглубь континентальной части района.

# Стационарные источники загрязнения. В пределах сельского поселения хорошо развита автодорожная транспортная сеть. Качество атмосферного воздуха поселения во многом определяется планировочной структурой поселения и характером размещения в нем источников загрязнения.

Основными веществами, формирующим загрязнение атмосферного воздуха сельского поселения являются: взвешенные вещества (пыль), оксид углерода и оксиды азота (их удельный вес в общих выбросах составляет 64%). Набор указанных примесей в значительной степени определяется выбросами от автотранспортных средств и частично от предприятий.

Наряду с этим, в атмосферный воздух выбрасывается так же оксиды азота и серы, токсичные соединения, бензопирен и др. Концентрация загрязняющих веществ на рассматриваемой территории составляет по взвешенным веществам – до 0,17 мг/м3, по диоксиду серы – до 0,015мг/м3, по оксиду углерода – до 1,5 мг/м3, по диоксиду азота – до 0,05 мг/м3, по оксиду азота – до 0,02 мг/м3.

Основная концентрация источников вредных выбросов в атмосферу сосредоточена в хуторах Задонского сельского поселения и на автотрассах соединяющие поселки и хутора поселения между собой и внешними (транзитными) транспортными магистралями. Внешние связи поселка осуществляются двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным. В границах поселения проходят 2 ветки железной дороги: Батайск – Тимашевск - Новороссийск, и  Москва - Ростов-на-Дону – Армавир, Баку.

В границах поселения осуществляются автомобильные транспортные связи с районным центром и соседними районами. Основу транспортной сети составляют дороги федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Через Задонское сельское поселение  проходят: федеральная автомобильная дорога  М-4 «Дон» с направлениями на г.Ростов-на- Дону и г. Новороссийск, протяжённостью в границах поселения - 10,5 км; автодорога регионального значения «с.Кугей - пос.Новомирский - с.Гусарева Балка», протяжённостью в границах поселения - 2,8 км; автодорога межмуниципального значения «с.Самарское – г. Азов», протяжённостью в границах поселения - 15,0 км; автодорога местного значения «х.Задонский - с.Новотроицкое - х.Каяльский - х.Ельбузд до федеральной автодороги М-4», протяжённостью в границах поселения - 9,4 км. Общая протяженность улично-дорожной сети Задонского сельского поселения составляет - 79 км, а проектная - 109 км.

Поскольку автомобиль является источником выбросов, соразмерным человеческому росту, выброс загрязняющих веществ производится на уровне дыхания человека, что способствует их быстрому проникновению в органы дыхания и усугубляет тем самым вредное воздействие на человека.

Снижение негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду возможно за счет снижения уровня токсичности выхлопных газов автомобилей в соответствии с европейскими стандартами как за счет технологического совершенствования продукции автопрома, так и за счет улучшения качества  бензинового и дизельного топлива.

Согласно Специальному техническому регламенту «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской  федерации, вредных (загрязняющих) веществ» введение в действие технических нормативов выбросов в отношении автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, осуществляется в следующие сроки:

- экологического класса 2 –  с даты вступления в силу настоящего регламента;

- экологического класса 3 –  с 1 января 2008 г.;

- экологического  класса 4 – с 1 января 2010 г.;

- экологического класса 5 –  с  1 января 2014 г.

В настоящее время 60% отечественного автопарка соответствует лишь требованиям Евро-1, еще примерно треть – экологического класса 2 и 3 (Евро -2 и Евро-3), на долю же экологического класса 4 (Евро-4) пока приходится лишь десятая часть всех российских автомобилей. На территории России планируется прекращение производства бензина и дизельного топлива стандарта ниже Евро-2.

Для объектов имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо предусматривать организацию санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и другими нормативными документами. Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха следует предусматривать внедрение новых усовершенствованных технологий и оборудования снижающих выбросы ЗВ, а также применять высокоэффективные пыле-газоулавливающие устройства.

# Выводы: основными источниками загрязнения воздуха в Задонском сельском поселении Азовского района являются в наибольшей степени автотранспорт, а также с/х предприятия хуторов. Основными загрязняющими веществами являются: азота диоксид, азота оксид, диоксид серы, оксид углерода, бензин, пыль комбикормовая, сажа, керосин, бензапирен, пыль древесная, пыль меховая, пыль мучная, пыль хлопковая, пыль зерновая, микроорганизмы.

# Для реализации принятых в проекте генерального плана мер по охране воздушного бассейна необходимо выполнение следующих мероприятий:

- ликвидация стационарных и неорганизованных источников загрязнения

атмосферного воздуха, оказывающих влияние на жилую застройку;

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны;

- вынос жилой застройки из СЗЗ предприятиями загрязнителями воздушного

бассейна;

- доведение технического уровня существующих региональных,  межмуниципальных

и местных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- формирование и развитие на территории района сети скоростных дорог;

- максимальное озеленение поселковых территорий, в том числе санитарно-

защитных зон;

- улучшение рекреационных условий проживания населения путем сохранения и

создания зеленых зон, что имеет важнейшее значение для улучшения

экологической обстановки и создания более привлекательного облика поселков;

- ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики

природного газа;

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна;

- использование нетрадиционных источников энергии;

- и др.

# Защита от шума и вибраций.  Из физических факторов состояния окружающей среды наиболее значимым по степени воздействия является акустический шум за счет автомагистралей, улиц с интенсивным движением, железнодорожных путей. Основным  источником шума в Задонском сельском поселении Азовского района является железнодорожный и автомобильный транспорт. Уровни шума на участках железных дорог, улицах и прилегающей территории зависят от интенсивности и структуры транспортных потоков, состояния дорожного полотна. Участок автодороги главной федеральной автотрассы Ростов – Баку, где проходит основной грузопоток машин, проходящий через всю территорию поселения и севера на юг, оказывает негативное влияние на акустический режим прилегающей к дороге территории.

Уровень шума в основном связан с наложением шумов от предприятий, железных и автомобильных дорог, скоплений торговых точек и т.п. За пределами этих участков уровень шума существенно ниже допустимого уровня.

Объектами защиты от источников внешнего шума являются жилые и общественные здания, спортивные и лечебные учреждения, рекреационные и курортные зоны и прилегающие к ним территории. Величина воздействия шума и вибраций на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума и вибраций, их продолжительности, периодичности и т.п.

Мероприятия по снижению шума на территории жилой застройки следует предусматривать при разработке планировочных, технологических и архитектурно-строительных решений согласно требований СНиП 11-12-77. Архитектурно-планировочные решения основываются:

- на удалении источников шума от объектов, защищаемых от шума;

- ориентации источников шума в сторону, противоположную защищаемым от шума

объектам;

- расположении между источниками шума объектами зданий и сооружений, не

являющимися источниками шума.

- строительстве шумозащитных искусственных сооружений (шумозащитных экранов

и защитных лесополос)  вдоль транспортных дорог  со стороны жилой застройки.

Допустимые уровни шума и инфразвука в помещениях различного назначения и на застраиваемой территории, а также допустимые уровни вибрации приведены в СНиП 11-12-77; «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», ГН 2.2.4/2.1.8.562-96; «Гигиенические нормативы инфразвука на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96; «Допустимые уровни вибрации на рабочих местах в помещениях жилых и общественных зданий», ГН 2.2.4./2.1.8566-96.

# Электромагнитная обстановка. Интенсивное влияние на население оказывают электромагнитные загрязнения антропогенной природы. Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующим санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот по согласованию с органами  Роспотребнадзора.

# Радиационная обстановка. В Ростовской области действует стратегия радиационной защиты населения, обеспеченность которой заключается в том, что требования обеспечения радиационной безопасности распространяются на все источники ионизирующего излучения – техногенные и природные.

По данным радиоционно-гигиенической паспортизации основными дозообразующими факторами являются природные источники ионизирующего излучения (85%) и медицинское облучение (16%). Вклад других видов облучения в частности профессиональное использование источников  ионизирующего облучения  и глобальные выпадения, обусловленные прошлыми радиационными авариями, составляет менее 1%.

Уровень гамма-фона на территории ростовской области определяется природными источниками ионизирующего излучения и составляет 0,10-014 мк3в/час и не превышает значений многолетних наблюдений.

Радиоактивное загрязнение почвы техногенными радионуклидами (137Cs, 90Sr) обусловлено глобальными выпадениями прошлых лет и составляет по 137Cs - 1,56 кБк/м2, 90Sr - 0,36 кБк/м2, что значительно ниже средних значений, характерных для территорий Российской Федерации.

5.2  Охрана водных ресурсов.

Состояние водных ресурсов. Положение территории поселения в пределах степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети. По северной, северо-восточной и восточной границе Задонского сельского поселения протекают р.Кагальник и р.Эльбузд. Реки имеют равнинный характер. Долины рек широкие, с пологими склонами, с отчетливо выраженными поймами, которые местами заболочены. Русла преимущественно прямые, не расчлененные, с озерными расширениями на плёсовых участках. Скорость течения рек 0,1-0,2м/с в межень и 1,0-1,5 м/с в половодье. Берега высотой 1-1,5 м, зачастую крутые, обрывистые. Дно покрыто вязким илом, в прибрежной части поросло тростником и осокой.

Источником водоснабжения Задонского сельского поселения являются подземные воды водоносного комплекса понтических и азово-кубанских отложений участка недр, расположенного в Азово-Кубанском артезианском бассейне.

Артезианские скважины есть во всех населенных пунктах поселения, кроме х.Галагановка. Централизованные системы водоснабжения имеются только в п.Васильево-Петровский, с.Васильево-Петровское, п.Каяльский, с.Новотроицкое, х.Победа, х.Степнянский, х.Ельбузд. Лицензия ВЭ №01947 серия РСТ на право пользования недрами выдана УМП «Самарский ЖилКомХозсервис» на добычу подземных вод для коммунально-бытового водоснабжения населения только для участков недр, расположенных в пределах территорий сел Новотроицкое, Васильево-Петровское, поселков Каяльский, Васильево-Петровский и х. Победа.

Артезианские скважины и водонапорные башни не имеют оборудованных зон санитарной охраны,  устройство которых регламентировано СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Из артезианских скважин вода подается в разводящие сети водопровода и водонапорные башни, служащие для регулирования расхода воды в течение суток. Обеззараживание воды в системах водоснабжения не производится.

Охрана поверхностных и подземных вод. Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны

водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12.2001 г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.07.2005 г.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- оснащение приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий;

- разработка лимитов на потребление воды;

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

Для обеспечения водой сельских населённых пунктов предлагается выполнение следующих мероприятий по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения:

- выполнение работ по реконструкции существующих систем водоснабжения, включающих перекладку трубопроводов, замену водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах в с. Васильево-Петровское, п. Васильево-Петровский, с.Новотроицкое, п.Каяльский,  хуторах Ельбузд, Степнянский. Строительство в указанных населенных пунктах резервуаров для хранения аварийного и противопожарного запасов воды, насосной станции II подъема с установкой современного оборудования для обеззараживания воды и разводящих трубопроводов. Подачу воды в резервуары предлагается осуществлять из существующих и вновь построенных артезианских скважин;

- строительство централизованных системы водоснабжения, объединяющих группы населенных пунктов: хутора Зеленый Мыс, Еремееевка, Песчаный, хутора Левобережный, Победа, Задонский. Централизованная система водоснабжения группы населенных пунктов должна состоять их артезианских скважин, резервуаров для хранения аварийного и противопожарного запасов воды, насосной станции II подъема с установкой современного оборудования для обеззараживания воды и разводящих трубопроводов.

Все водопроводные сооружения рекомендуется разместить на отдельной площадке, которая должна иметь оборудованную зону санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002.

Другим водоохранным мероприятием по предотвращению загрязнения водоёмов является строительство систем водоотведения в сельских населённых пунктах и зонах отдыха. Централизованная канализация имеется только в х.Победа и п.Васильево-Петровский.    В остальных населенных пунктах поселения отвод канализационных стоков от жилых и административных зданий осуществляется в выгребные ямы.

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов поселения, проектом генерального плана предлагается строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации. Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением, очищенные стоки фильтруются в грунт. Размещение ЛОС на территориях населенных пунктов подлежит, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

# Необходимо отметить, что многие реки на территории Ростовской агломерации загрязняются в сопредельных регионах, и качество воды в них будет определяться соблюдением водоохранного законодательства и соглашения о совместном использовании и охране водных объектов в регионах, где протекали эти водотоки.

При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения минимальные размеры водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяются санитарными правилами и нормами.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты Ростовской области и являются экологическими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть региона.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. устанавливаются водоохранные зоны для водных объектов. Размер (ширина) водоохраной зоны  реки Кагальник составляет 200 метров, а ее притока р. Эльбу́зд - 200 метров.

В границах водоохранных зонах запрещается:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления;

- радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых

веществ;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по

дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих

твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация  хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,   ванн.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей;

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны;

- проведение лесопосадок и залужение пашни;

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

Перечень мероприятий определяются в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями. При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения минимальные размеры водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяется санитарными правилами и нормами.

Действенный контроль за использованием и охраной водных ресурсов. Важным мероприятием в деле охраны водных ресурсов является действенный контроль качества воды на всей территории бассейнов рек.

Для контроля над общей ситуацией необходимо создание водохозяйственного экологического мониторинга поверхностных и подземных вод, включающего создание системы мониторинга окружающей среды и развитие геоинформационной системы, восстановление и оборудование геохимических постов, оснащение их приборами, программным обеспечением обработки данных наблюдений. Характеристика этих систем приводится в разделе «Санитарное состояние водоёмов».

Мониторинг качества поверхностных вод осуществляется по согласованным с МПР России бассейновым и территориальным программам, разработанным в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.03.97г. №307 «Об утверждении Положения ведения государственного мониторинга водных объектов макетами программ по ведению государственного мониторинга водных объектов».

Координация и методическое руководство мониторинговых работ осуществляется управлением и отделом аналитической службы и водного кадастра ФГУ «Донводинформцентр».

Мероприятия по охране подземных вод  включают в себя два аспекта: охрану от истощения и загрязнения.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо проведение целого ряда мероприятий:

- на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- для контроля за количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура;

- водоотбор должен быть ограничен лимитами, установленными лицензиями на недропользование Комитетом природных ресурсов по Ростовской области, и не превышать их в каждом конкретном случае;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимы:

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса ЗСО;

- вынос из II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения. В пределах ЗСО не допускается размещение свалок, скотомогильников и других источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- организация и оборудование мест складирования бытовых отходов.

## Экологическая ситуация. В связи с воздействием нагонных ветров с моря, во время которых происходит затопление поймы, связанное с заболачиванием и засолением, водохозяйственная проблема Кагальника сводится к устройству обвалования, предохраняющего от нагонов с моря, переустройству мелких прудов, для создания местного подъездного водного пути, осуществлению правильного орошения поймы и уничтожению заболоченности.

В 2002—2007 годах проводилась очистка реки в районе села Самарского Азовского района, что безусловно способствовало оздоровлению части реки Кагальник.  А этот пример даст толчок дальнейшему развитию программы очистки малых рек в Азовском районе и в частности  на территории Задонского  сельского поселения, где имеются много естественных и искусственных водоемов, и есть все условия для любительского рыболовства.

5.3  Охрана недр, геологической среды и рациональное использование

почвенного слоя.

Оценка состояние почв. Почва, как объект антропотехногенного загрязнения и как один из факторов среды обитания, оказывает прямо и опосредованно влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

В результате проведенной комплексной эколого-геохимической оценки Азовского района были получены данные по загрязнению почв тяжелыми металлами. Обстановка на рассматриваемой территории характеризуется как напряженная, то есть наличие в почвенном покрове 1-2 контаминантов (свинец, медь), причем площадь загрязнения достигает 50%, а уровень – 2 ПДК.

По показателям микробиологического загрязнения почвы в 2005году Азовский район отнесен к неблагополучным территориям – доля нестандартных проб составила 25% (источник: «Экологический вестник Дона»).

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека:

- выбросы промышленных предприятий,

- автотранспорт,

- средства химизации сельского хозяйства (ядохимикаты, удобрения),

- отходы производства и потребления.

Охрана и рациональное использование почвенного слоя.   Территория поселения расположена в зоне распространения черноземов обыкновенных карбонатных. По содержанию гумуса черноземы относятся к малогумусным (4,6%), мощность гумусового горизонта – 70 см, запасы – 325 т/га.

Оценка состояния почв населенных мест проводится в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 42-128-4433-87, ГОСТ 17.4.3.06-86) и направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного загрязнения, требующих санации для соответствующих видов функционального пользования. При оценке состояния почв определяются: физико-химическое и микробиологическое загрязнение почвы; радиоактивность почвы; влияние загрязнения почвы на качество поверхностных и подземных вод; пылеобразующие свойства почвы; способность почвы к самоочищению. Параметры схемы снятия плодородного слоя почвы определяются технологией и графиком проведения строительных работ и для каждого объекта подготавливаются индивидуально.

Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) промышленных и

бытовых отходов.

Оценка состояния обращения с отходами. При разработке планировки и застройки рассматриваемой территории должны предусматриваться мероприятия по сбору, удалению, захоронению, переработке промышленных и бытовых отходов. Необходимо провести оценку возможного воздействия отходов проектируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды и подготовить их характеристику с указанием сырья и условий образования. Характеристика отходов должна содержать наименование мест, периодичность образования и способ удаления, класс опасности, количество, физико-химические свойства и способы дальнейшего использования отходов. Мероприятия по созданию экологически безопасных условий размещения и утилизации отходов разрабатываются комплексно (от системы сбора и транспортировки от источника их образования до места переработки, захоронения). Также разрабатываются мероприятия по предотвращению неконтролируемого вывоза токсичных отходов на полигоны ТБО и образования несанкционированных свалок.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются: ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

# На территории Задонского сельского поселения существуют несанкционированные свалки:  в х. Задонский, с общим объемом - 20 м3; в  х.Победа, площадью 1,0 га и с общим объемом размещенных отходов - 150 м3;  в х.Песчаный, с общим объемом размещенных отходов - 20 м3; в с.Новотроицкое 2 свалки, одна объемом – 200м3, вторая площадью 0,75га и общим объемом размещенных отходов 300м3. Проектом предлагается закрытие несанкционированных свалок, с последующей рекультивацией земель.

# Несанкционированные свалки.

Статья 51. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления

1. Комментируемая статья содержит экологические требования при обращении с отходами производства и потребления. Выделение в отдельную группу таких требований обусловлено увеличивающимися объемами образования отходов и, как следствие, все возрастающим их негативным воздействием на окружающую среду. Сложившаяся стране ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений страны. Ежегодно в Российской Федерации образуется около 7 млрд. тонн отходов, из которых используется лишь 2 млрд. тонн, или 28,6%. На территории страны в отвалах и хранилищах накоплено около 80 млрд. тонн только твердых отходов. Особую тревогу вызывает накопление в отвалах и свалках токсичных, в том числе содержащих канцерогенные вещества, отходов, общее количество которых достигло 1,6 млрд. тонн.

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базель, 22 марта 1989 г.) понимает под отходами вещества или предметы, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с положениями национального законодательства. В законодательстве Российской Федерации, отходы определяются как остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства (ст. 1 Закона об отходах).

Для улучшения существующей ситуации обращения с твердыми отходами производственных предприятий необходимы следующие мероприятия:

- организация учета агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность;

- контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений;

- приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

- территории скотомогильников (в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4м и шириной не менее 1,5м с устройством вала из вынутого грунта. Скотомогильники  расположены: один - в 1,5км севернее х. Степнянский, другой в 3,5 км северо-западнее х.Ельбузд.

Проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение загрязнения почвы.

На территории района накопленных пестицидов нет.

Нарушений санитарно-гигиенических требований использования биотермических ям не отмечено.

Экологичным подходом является накопление этих отходов до объёмов промышленного сырья и передача их на последующую переработку или обезвреживание специализированными предприятиями в области или регионе.

Для улучшения существующей ситуации обращения с твердыми бытовыми отходами (отходами производства и потребления) необходимы следующие мероприятия:

- создание жилищно-коммунальной службы и предприятий по сбору и утилизации

твердых бытовых отходов;

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым

специализированным транспортом;

- организация  мытья и дезинфекции  мусоросборочных контейнеров и ящиков;

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах;

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещение, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП 2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м3/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Панфилова увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ю очередь 20%, на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1-ю очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Очередность строительства | Население, чел. | Ориентировоч-ная удельная норма накопления на чел./год. | Ориентировоч-ное расчетное накопление отходов | Накопл. с учетом утилизац. 1-я очер. (20%) Расч.ср. (35%) | Накопление с учетом уплотнения компакторам 1-я очер. в 4 раза Расч.срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.10г. | 8286 | 0,450 | 1,1 | 3729/ 9115 | - | - |
| 1-я очередь 2015г. | 8652 | 0,506 | 1,24 | 4378/ 10728 | 3502/ 8582 | 876/ 2146 |
| Расчетный срок 2030г. | 9720 | 0,789 | 1,93 | 7669/ 18760 | 4985/ 12194 | 831/ 2032 |

В настоящее время на территории Задонского сельского поселения нет санкционированных объектов размещения ТБО. Сбор и утилизацию, накапливаемых в поселении ТБО осуществляет Самарский «ЖилКомСервис» на собственной свалке ТБО с рекультивацией в глиняном карьере, расположенном в юго-восточной части территории поселения, на расстоянии 2,5км от федеральной автодороги М-4 «Дон» на восток по дороге Самарское - Новобатайск. Площадь свалки составляет 5 га. Санитарно-защитные зоны удовлетворяют  требованиям нормативной документации. Резервные мощности существующей свалки соответствуют расчетным параметрам на 1-ю очередь и на расчетный срок Самарского сельского поселения без учета показателя ориентировочного годового объема накопления ТБО Задонского сельского поселения.

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов (Ростоблкомприрода), готовится проектно-сметная документация полигона ТБО Азовского района:  с.Самарское – автомагистральная дорога Самарское-Новобатайск 2,8 км слева от дороги.

Организацию системы обращения с отходами в Задонском сельском поселении проектом генерального плана предлагается осуществить за счет создания собственной жилищно-коммунальной службы. Для создания и оптимизации системы обращения с отходами  потребуется разработка специального проекта, в котором, в т.ч. будет установлено количество единиц спецтехники мусороуборочного парка.

Для вовлечения в санитарную очистку всех населённых пунктов поселений проектом предлагается организация 3-х площадок временного хранения ТБО (свалка): первая  в 550м южнее х.Зеленый Мыс, вторая в 700м южнее х.Победа и третья - в 700 м юго-западнее п.Каяльский (бывший песчаный карьер).

Для окончательного выбора площадок необходимы более детальные рассмотрения и геологические изыскания, проведение экологической экспертизы, а также, административные согласования и согласования всех заинтересованных организаций.

Технология захоронения твердых бытовых отходов должна отвечать действующим санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Складирование ТБО допускается только на рабочей карте, обязательным требованием является последовательная эксплуатация и рекультивация карт.

Регулярное проведение промежуточной или окончательной изоляции уплотненного слоя ТБО. В качестве изолирующего материала можно использовать грунт, строительные отходы, битый кирпич, известь мел, штукатурку, древесину и др.

На территории свалки не допускается сжигание ТБО и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Осуществление контроля над содержанием отходов, привезённых на свалки. Недопустимость вывоза на них токсичных промышленных, крупных строительных и медицинских отходов.

На территории полигона должен быть предусмотрен приём твёрдых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01). Проблема санитарной очистки решается очень медленно. Составляющие этой проблемы:

- контейнерное хозяйство;

- недостаток техники;

- погрузка и транспортировка;

- переработка отходов;

- утилизация на полигоне.

В каждом муниципальном образовании проблема санитарной очистки и благоустройства должна решаться комплексно, скоординировано и системно — на основе разрабатываемых мероприятий и программ.

Оптимальная эксплуатация свалки ТБО будет обеспечиваться за счёт изъятия утильной фракции (пластмасса, стекло, цветные металлы и др.) и соответственно уменьшения объема размещаемых ТБО на 20-35%. Для этого потребуется усовершенствование селективного сбора ТБО.

Одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Для организации системы обращения с отходами в Задонском сельском поселении потребуется создание собственного мусороуборочного парка.

Необходимо расширение пропаганды среди всех слоёв населения о чрезвычайной важности для экологии и экономики района раздельного сбора ТБО. Сортировку мусора начинать на месте его образования, т.е. населением, что потребует проведение разъяснительной работы, как на местах (в жилищных участках), так и в средствах массовой информации; организацию контейнерных площадок, а в частном секторе организацию сбора и хранения мусора в мешках (например, разного цвета) и вывоз по расписанию или по заявке. Уплотнение мусора может осуществляться на местах сбора отходов мусороуборочной машиной, оборудованной специальными компакторами. Компакторы позволяют снизить объем отходов в 4-6 раз.

Необходима организация контроля над содержанием отходов, привезённых на полигон. Недопустимость вывоза на них токсичных промышленных отходов крупных строительных отходов.

Что касается токсичных промышленных отходов, то предлагается, по мере их накопления на территории предприятий до объёмов промышленного сырья передача их на последующую переработку или обезвреживание специализированными предприятиями в области или регионе.

Таким образом, политика в сфере управления отходами должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий проектом предусматривается:

- Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон предусматривается ликвидация стационарных и неорганизованных источников загрязнения атмосферного воздуха, оказывающих влияние на состояние воздушного бассейна на рассматриваемой территории.

- Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства;

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильников, канализационных очистных сооружений, свалок).

- Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от магистральных газопроводов (в соответствии с диаметром труб СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 п 2.19):

- при объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами (в рамках и ниже нормативных требований) по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

Указанные меры направлены на комплексное решение задач по созданию устойчивой эко-структуры в экологическом каркасе рекреационно-туристической зоны Ростовской области.

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов из неканализованных домовладений.. На данный момент централизованный водоотвод в большинстве населенных пунктов поселения отсутствует. Централизованная канализация имеется только в х.Победа и п.Васильево-Петровский. Процент охвата населения централизованной канализацией в населенных пунктах составляет: п.Васильево-Петровский - 81 %;  х.Победа - 12%. Годовой объем стоков составляет: п.Васильево-Петровский - 10305,98 м3/год;       х.Победа - 8882,25 м3/год.

Очистка неканализованной части населенных пунктов осуществляется методом вывозной системы.   В остальных населенных пунктах поселения отвод канализационных стоков от жилых и административных зданий осуществляется в выгребные ямы.

Жидкие бытовые отходы из выгребных ям спецтранспортом УМП «Самарский ЖилКомСервис», вывозятся на поля фильтрации, расположенные вдоль автодороги на  п.Воронцовка Новобатайского сельского поселения, в 250 метрах на восток от автодороги федерального значения М-4 «Дон», на территории Самарского сельского поселения.

На текущий момент выгребные ямы надворных уборных рекомендуется выполнять с водонепроницаемыми стенами и дном. Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» неканализованные уборные и выгребные ямы должны дезинфицироваться растворами состава: хлорная известь (10%), гидрохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метаселикат натрия (10%). Нагрузка на заливные участки полей ассенизации принимается 1 м3 нечистот на 10 м участка. Количество жидких отбросов в неканализованных зонах принимается по СНиП 2.07.01-89* Приложение 11 и равняется 2000л или 2 м3 на 1 чел.в год.

Согласно информации УМП «Самарский ЖилКомХозсервис», объем жидких отходов за 2009 год, составил 0,197 тыс.м3.

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов поселения, проектом генерального плана предлагается строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением, очищенные стоки фильтруются в грунт. Размещение ЛОС на территориях населенных пунктов подлежит, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Разработка проектов строительства систем канализации сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

Охрана геологической среды. Планировка и застройка территории должна осуществляться на основе инженерно-геологического районирования территории и сопоставительной оценки районов по степени благоприятности для градостроительного освоения с учетом прогноза изменения геологической среды строительства и эксплуатации объектов. При строительстве и эксплуатации объектов различного назначения происходят изменения рельефа, нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий. Нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий территории выражаются в повышении или понижении уровня грунтовых вод, в изменении их химического состава, перемещение областей питания и разгрузки подземных вод. Изменение состояния и свойств грунтов происходит в результате передачи нагрузок от сооружений, загрязнения грунтов различными веществами, при их увлажнении или обезвоживании, термическом воздействии. Эти изменения приводят к снижению прочностных характеристик грунтов, требуют специальных мероприятий по стабилизации и упрочнению оснований и фундаментов сооружений. Экзогенные геологические процессы при строительстве различных объектов могут активизироваться и требуют проведения определенных защитных мероприятий. Активизация этих процессов зависит от особенностей рельефа, геологического строения территории, гидрологических условий, параметров сооружений и характера их размещения на местности. Мероприятия по инженерной защите и поготовки территории разрабатываются в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 2.01.15-90, СНиП 11-02-96).

Охрана недр. При проведении земляных работ в случае обнаружения полезных ископаемых необходимо представить информацию в федеральный и соответствующие территориальные органы.

Требования по рациональному использованию и охране недр при проектировании:

- соблюдение установленного законодательства порядка предоставления недр в

пользование и недопущения самовольного использования недр;

- учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними

залегающих полезных и попутных компонентов;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с

ними залегающих полезных и попутных компонентов;

- обеспечение полноты геологического изучения и рационального комплексного

использования недр;

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и

других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную

ценность месторождений или осложняющих их разработку.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных

покрытий.

В Задонском сельском поселении необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на площадку временного хранения (свалку).

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, его вывоз и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89* в размере 5-15 кг в год. Ориентировочно количество смета по существующему положению – 15,5 тыс.т, на  расчетный срок – 21,5 тыс.т.

Мероприятия повышения уровня санитарного состояния сельского поселения.

- Организовать водоотведение с территории объектов размещения ТБО согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на сельских объектах размещения ТБО.

- Разработать генеральную схему очистки территории Задонского сельского поселения.

- До установки систем локальных очистных сооружений осуществлять вывоз жидких отходов с территории неканализованных домовладений.

# Экологические мероприятия по охране окружающей среды.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Задонского сельского поселения  Азовского района направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен с учетом требований основных руководящих документов:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. От 05.02. 2007 г.);

- Федеральный закон  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52 –ФЗ» (ред. от  30.12.2006 г.);

- Водный кодекс  РФ от 03.07.2006 г. № 74 –ФЗ;

- Градостроительный кодекс  РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 29.12.2006)

- Земельный кодекс  РФ  от 25.10.01. г. №136-ФЗ (ред. от 10.05.2007);

- Федеральный закон « Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. №96-ФЗ (ред. от 31.12.2005 г.);

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. №89-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г.);

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 г. № 174-ФЗ  (ред. от 18.12.2006 г.).

Основной целью раздела «Охрана окружающей среды» является обеспечение приоритетных вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

К числу приоритетных задач, направленных на решение проблем охраны окружающей среды и здоровья населения, относятся:

- обеспечение гармоничного развития физических и духовных сил, здоровья, высокого уровня трудоспособности и длительной активной жизни граждан

- снижение заболеваемости и смертности населения, сокращение инвалидности;

- обеспечение высокого уровня комфортности проживания населения и др.

Проектные решения Генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание устойчивой  и благоприятной среды с учетом перспективного социально-экономического развития района.

Предложения по градостроительному развитию базируются на анализе предыдущей проектной документации, результатах комплексной оценки территории, учитывающей зонирование территории и регламенты  градостроительной деятельности.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры.

Снижение сверхнормативного уровня шума  достигается  при  использовании в строительстве  шумозащитных искусственных сооружений – шумозащитных экранов и защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки.

Согласно действующему законодательству не допускается размещение жилой застройки и садоводств в санитарно-защитных зонах предприятий и иных объектов. Предлагается возможность сокращения санитарно-защитных  зон предприятий за счет внедрения новейших технологий или перепрофилирование предприятий с  уменьшением класса опасности.

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды приведены в табл.38.

Таблица 38

| № | Компоненты окружающей среды | Проектные решения и рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Атмосферный воздух | - разработка комплексной системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ; - создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленению улиц; - разработка проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) на предприятиях и СЗЗ. |
| 2 | Поверхностные и подземные воды | - организация отведения поверхностных стоков с территории жилых и производственных зон и устройство дождевой канализации с очисткой поверхностных стоков с территории баз по техобслуживанию, ремонту и хранению сельхозтехники; - предотвращение аварийных сбросов и переливов сточных вод путем разработки дополнительных инженерных мероприятий (аварийные насосы, напорные коллекторы в 2 линии и т.д.); - применение конструкций и материалов, исключающих утечку и фильтрацию сточных вод в грунт; - контроль над балансом водопотребления и водоотведения и сокращение безвозмездных потерь воды путем введения оборота и ее повторного использования (котельная, мойка с/х машин и автотранспорта); - организация зон санитарной охраны; - установка оборудования по очистке промышленно-бытовых сточных вод; - проведение мероприятий по очистке реки Кагальник. |
| 3 | Почвы | - укрепление склонов оврагов, балок посредством озеленения и прокладки по дну открытых ливнестоков; -восстановление нарушенных земель (в местах карьерных развалов); - создание единой системы озеленений с организацией и благоустройством специализированных зон. - осуществлять комплекс мероприятий, который включает замену почвенного слоя на особенно загрязненных участках. |
| 4 | Шумовая обстановка | - удаление источников шума от объектов, защищаемых от шума; - использование в строительстве шумозащитных искусственных сооружений; - защитных лесополос вдоль дорог. |
| 5 | Отходы производства и потребления | - внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение производственных отходов; -разработка и внедрение схемы санитарной очистки территории поселения от ТБО (I очередь) |

В целях снижения  уровня загрязнения территории Задонского сельского поселения  Азовского района и улучшения условий проживания  населения в пределах расчетного срока  планируется реализация следующих организационно-технических, инженерно-технических и планировочных мероприятий:

- ликвидация проблемных эколого-градостроительных зон и ситуаций на территориях жилой застройки.  В случае недостижения нормативных требований по санитарно-защитным зонам – расселение жилищного фонда и вывода объектов социальной инфраструктуры из СЗЗ.

- усиление защитных зеленых зон между промышленными и жилыми территориями.

- экологическая реабилитация водных объектов города путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства ливневых очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон и т.д.

-  снижение шумового загрязнения в жилой застройке, сокращение жилой застройки в зонах акустического дискомфорта;

- защита зданий и сооружений от негативных инженерно-геологических процессов;

- снижение техногенной нагрузки на территорию сельского поселения за счет создания системы управления движением отходов, расширения системы вторичного использования и переработки отходов, строительства сооружений размещения и переработки ТБО;

- улучшение состояния атмосферного воздуха за счет проведения атмосфероохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры  сельского поселения;

- реконструкция природно-экологического каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению территории; сохранение лесов.

А также для улучшения экологической обстановки предлагается проведение ряда мероприятий, которые бы улучшили природу  в Задонском сельском поселении:

1) Создание экологических сельских поселений с использованием передовой технологии в переработке сельскохозяйственного сырья и животноводства  и возобновляемых источников энергии:

а) Животноводческие и овцеводческие  комплексы с  безотходным передовым производством;

б)  Учитывая специфику на территории (природные условия) Задонского сельского поселения  здесь возможно использовать энергию солнца, ветра и навоза или отходов агропромышленного производства (биотопливо) на базе местного животноводства.

Потенциал Ростовской области для развития нетрадиционных источников энергии достаточно велик. Не исключением является и  территория  Задонского сельского поселения Азовского района, где есть все условия для развития и использования нетрадиционных источников энергии.

2) Учитывая климатические условия территории Задонского сельского поселения (недостаточное и неустойчивое увлажнение, с преобладанием ветровой эрозии, из-за постоянных ветров) здесь необходимо:

а) Проведение безотвальной обработки почвы, т.к. почвозащитная технология возделывания с/х культур успешно защищает почву от ветровой эрозии и не снижает, а в отдельных случаях повышает урожаи;

б) Почвы территории, которые здесь распространены, необходимо удобрять для  повышения их плодородия;

в) Использовать капельное орошение для выращивания с/х культур, используя опыт других стран (например, Израиль) для более рационального использования водных ресурсов района.

Капельное орошение — метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Позволяет получить значительную экономии воды и других ресурсов (удобрений, трудовых затрат, энергии и трубопроводов). Капельное орошение также даёт другие преимущества (более ранний урожай, предотвращение эрозии почвы, уменьшение вероятности распространения болезней и сорняков). Изначально получило распространение в тепличном производстве, но на сегодня уже широко используется и в открытом грунте для выращивани овощей, фруктов и винограда…. Наибольший эффект применение капельного орошения дает в зонах недостаточного увлажнения.

3) Для медицинской географии территории Задонского сельского поселения характерно влияние: ветра, качество воды и засушливость климата (недостаточное увлажнение).

а) Качество поверхностных вод Донского бассейна характеризуется  своей жесткостью. Потребление  такой воды с общей минерализацией 10 мг/л чревато возникновением сердечнососудистой патологии и мочекаменной болезни. Прежде всего, такая проблема распространена в Ростовской области, о чем  сообщил главный санитарный врач РФ Г.Онищенко. А также для данной территории характерно дефицит йода, что тоже характерно для ростовской области. Йододефицит ведет к заболеваниям щитовидной железы (патология эндемичного зоба).   Необходимо для населения в рацион употреблять в пищу йодсодержащую воду и пищу;

б) Сухость климата и наличие ветра способствует переносу  загрязненного воздуха от выхлопных газов от автомобилей  и с почв, что вызывает   различные болезни легких, интоксикация, респираторные заболевания и т.д. Здесь необходимо учитывать выбор месторасположения  жилых построек, которые должны быть построены по нормативам  с учетом розы ветров, а также применение новых видов бензина и дизеля, которые соответствуют мировым стандартам. А также строгое соблюдение правил экологии на дорогах и АЗС.

в) Применение хим. удобрений (возрождение сейчас этого дела) для повышения урожая и добавки в питание в корм животных всяких пищевых добавок для быстрого набора веса ведет к раку, вызывает отравления, хронические заболевания желудка и т.д. через пищу и через воздух, разносимый ветром. Пестициды загрязняют окружающую среду не только при их применении на полях, но и в процессе производства, хранения, перевозки и уничтожения. Они провоцируют рак, наследственные нарушения иммунной системы, болезни почек и печени, заболевания нервной системы, расстройства зрения и т.д. Поэтому здесь необходимо грамотно разрабатывать и применять  минеральные удобрения, а также использовать  переработанные отходы животноводства в качестве удобрений.

Территория Азовского района богата возможностями для восстановления здоровья для людей не только нашего региона , но и  других, т.к.  воздух Приазовья насыщен кальцием, йодом и бромом, что придаёт ему целебные свойства и компенсирует нехватку йода на территории Ростовской области. Считается, что он благотворно влияет на нейроэндокринную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, на терморегуляционные и обменные процессы, повышает тонус. Прибрежная часть Азовского моря мелководна, поэтому прекрасно подойдёт для отдыха с детьми. Из Азова можно отправиться к пляжным зонам Таганрогского залива, наиболее популярные места - окрестности города Таганрог (50 км севернее Азова по побережью), Павлово-Очаковская коса и Чумбур-Коса (60 км южнее Азова).

5.4  Охрана памятников истории и культуры

В целях обеспечения сохранности (защиты и восстановления) объектов культурного наследия и памятников археологии от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.02 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выделение охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности при разработке проектов размещаемых объектов капитального строительства.

Планируемое развитие территории при соблюдении данных мероприятий, приведет к улучшению состояния окружающей природной среды и даст возможность более рационально использовать ресурс данной  территории.

На территории Задонского сельского поселения расположены объекты культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), регионального значения, расположенных на территории Задонского сельского поселения Азовского района Ростовской области отражен в табл.39.

Таблица 39

| № № п/п | Местонахождение объекта культурного наследия | Наименование объекта культурного наследия | Номер и дата документа постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с-з Задонский, центральная усадьба | Памятник ветерана труда трактору ДТ-75 | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |

Перечень памятников археологии регионального значения (состоящих на государственной охране),  расположенных на территории Задонского сельского поселения Азовского района Ростовской области отражен в табл.40.

Таблица 40

| №№ по поста-новле-нию | Название объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Наименование нормативно-правового акта о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 112 | Курганный могильник «Васильево-Петровка – I» (2 кургана) | Южная окраина Васильево-Петровки | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 113 | Курганный могильник «Васильево-Петровка – II» (1 курган) | В 200 – 1000 к северо – востоку от х. Васильево - Петровка | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 114 | Курганный могильник «Зеленый мыс – I» (9 курганов) | В 350 км к югу от с. Зеленый мыс | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 115 | Курганный могильник «Зеленый мыс – II» (2 кургана) и многослой-ное поселении«Зеленый мыс» | На востоке - северо – востоке окраине с. Зеленый мыс | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 116 | Курганный могильник «Еремеевка – I» (14 курганов) | На западе окраине с. Еремеевка | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 126 | Курганный могильник «Васильево-Петровка – III» (6 курганов) | В 300 м к югу от водокачки у остановочной площадки Васильево - Петровкая | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 127 | Курганный могильник «Еремеевка – II» (3 кургана) | В 2,5 км к югу от с. Еремеевка | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 128 | Курганный могильник «Еремеевка – III» (4 кургана) | В 2,5 км к югу от глиняного карьера с. Еремеевка | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 129 | Курганный могильник «Еремеевка – IV» (4 кургана) | В 2,5 км к югу от МТФ на окраине с. Еремеевка | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 130 | Курганный могильник «Еремеевка – V» (1 курган) | В 4,5 км к югу от ПТФ с. Еремеевка | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 131 | Курганный могильник «Задонский - I» (2 кургана) | В 200 км к югу от МТФ на левом берегу б. Бирючья | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 132 | Курганный могильник «Захарий – I» (1 курган) | В 1 км к югу от пруда Захарий | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 187 | Курганный могильник «Степнянский – II» (1 курган) | В 400 м к западу от пос.Степнянский | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 189 | Курганный могильник «Эльбузд – II» (1 курган) | В 2 км к юго – востоку от фермы №2 ГПЗ « Каяльский» | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 190 | Курганный могильник «Эльбузд – III» (2 кургана) | В 2 км к югу от фермы №2 ГПЗ « Каяльский» | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 191 | Курганный могильник «Эльбузд – IV» (3 кургана) | В 1.5 км к северу от устья Цукеровой балки, в 2,5 км к северо – востоку от пос. Степнянский | Решение малого совета Ростов-ского област. Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 66 | Курганная могильник «Новотроицкое – I» (2 кургана) | с. Новотроицкое, на въезде в село со стороны с. Самарское | Пост. Главы администр. РО от 14.03.1994 №69 «О принятии на гос. охрану памятников истории и культуры области» |
| 77 | Курганная могильник «Эльбузд – V» (11 курганов) | Центр.усадьба совхоз «Плодовод» слева и справа от дороги на ГПЗ «Каяльский» | Пост. Главы администр. РО от 14.03.1994 №69 «О принятии на гос. охрану памятников истории и культуры области» |
| 282 | Стойбище «Эльбузд – I» | 5,0 км к югу от н.п.Самарское | Постановление Главы Адми-нистр. РО от 21.03.2000 №96 «О принятии на гос. охрану памятников археологии области» |

Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными  на территории Задонского сельского поселения объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.22004 г. № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия. В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-AP. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Задонского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Задонского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Задонского сельского поселения и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Задонского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

- Архитектурно-планировочная организация территории

Проектом предложены решения по общей планировочной организации территории, которые обеспечивают совершенствование планировочной основы поселения, с учетом анализа градостроительной, социально-экономической и демографической ситуации, особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий Задонского сельского поселения.

Проектом предусмотрено развитие системы расселения, культурно-бытового обслуживания, размещение головных инженерных сооружений и магистральных коммуникаций, определены мероприятий по охране окружающей среды и охране объектов культурно-исторического наследия. Проектные предложения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры.

Территория  Задонского сельского поселения является важным звеном в составе населенных пунктов Юго-Западного района Ростовской области и южного пояса Ростовской агломерации, что было определено  проектными решениями схем территориального планирования Азовского района.

В основе планировочной структуры поселения сохраняется система существующего территориально-пространственного  размещения и архитектурно - планировочной организации населенных пунктов. Развитие населенных пунктов происходит неравномерно в силу их территориальной разобщенности - территория поселения вытянута вдоль русел рек Кагальник и Эльбузд более чем на 30 км и разрезана тремя транспортно-коммуникационными коридорами - автомобильной дорогой федерального значения М-4 «Дон» и двумя ветками железной дороги «Север-Юг».

Одной из важнейших, в концепции генерального плана, является идея упорядочения внутрихозяйственных связей, создание стройной системы обслуживания населения Задонского сельского поселения, определение направлений ее дальнейшего совершенствования. Именно поэтому, предложения по архитектурно-планировочной организации как территории поселения в целом, так и каждого населенного пункта основаны на создании трех подцентров - в хуторе Еремеевка, хуторе Победа и поселке Каяльский, обслуживающих отдельные группы населенных пунктов с радиусом доступности в 3 км. В первую группу входят населенные пункты, расположенные на северо-западе поселения, на планировочной оси – автодороге Азов – Самарское. Это -с.Васильево-Петровское, х.Зеленый Мыс, х.Еремеевка и п. Васильево-Петровский. В границы территории этой группы включается спортивно-рекреационная зона, расположенная  между х.Зеленый Мыс и х.Еремеевка.

Вторая группа населенных пунктов расположена на севере поселения, рядом с первой группой и на той же планировочной оси. В нее входят: х.Песчаный, х.Левобережный, х.Победа и х.Задонский. На территории группы предлагается создание культурно-рекреационной и спортивной зон на участках прибрежной территории между х.Победа и х.Задонский, севернее автодороги у моста через р.Кагальник. Третья группа населенных пунктов расположена на востоке поселения на планировочной оси – автодороге местного значения, на участке  М-4 «Дон» - х.Задонский. В нее включены - с.Новотроицкое, п.Каяльский, х.Ельбузд. Спортивно-рекреационную зону этой группы предлагается создать в п.Каяльский на пойменных участках р.Эльбузд.

Северная и северо-западная группы населенных пунктов  ограничены в освоении свободных земель под жилищное строительство с двух сторон: с севера – затопляемыми участками поймы р.Кагальник, с юга – автомобильной дорогой межмуниципального значения г.Азов – с.Самарское.  Проектом генерального плана предлагается перспективное развитие этих населенных пунктов  в основном за счет освоения земельных участков, расположенных вдоль дороги, за исключением х.Зеленый Мыс, х.Левобережный и частично х.Победа. Освоение новых территорий последних возможно за счет использования пойменных участков на безопасных от затопления и подтопления отметках.

Планировочное развитие третьей группы населенных пунктов незначительное, осуществляется в восточном – для  с.Новотроицкое и п.Каяльский направлении, а х.Ельбузд в северном и южном направлениях.  Существующее планировочное решение населенных пунктов этой группы отличает наличие в их структуре участка автомобильной дороги М-4 «Дон» - х.Задонский,  проходящей через общественные центры с.Новотроицкое, х.Каяльский и х.Ельбузд. Этот участок дороги категорирован как автодорога местного значения, тогда как фактически,  она выполняет функции автодороги межмуниципального значения.

Расчленение населенного пункта дорогой транзитного движения создает ряд негативных условий для развития территории и экологического состояния среды населенных мест. Проектом генерального плана принимаются сложившиеся внешние  транспортные связи и предлагается транспортный обвод межмуниципальной автодороги.

Это решение позволит: во-первых, устранить проблемы транспортной перегрузки в часы пик участка дороги в с.Самарское; во-вторых, провести транзитный поток транспорта, следующий из г.Азова на Юг или в соседнее сельское поселение Ростовской области минуя х.Задонский, с.Новотроицкое и х.Ельбузд; в-третьих, создать условия и возможности для формирования целостной планировочной структуры выделенных населенных пунктов и организации их общественных центров с более комфортной средой.

Проектируемая жилая застройка населенных пунктов Задонского сельского поселения размещена на свободной территории и представлена комплексами малоэтажной усадебной застройкой квартального типа.

Основные проектные решения по всем населенным пунктам заключаются в рациональном использовании территории при формировании границ кварталов существующей усадебной застройки,  размещения элементов структуры социального и культурно-бытового обслуживания населения, формирования системы общественных центров.

Выбор направлений и масштабов развития отдельных населенных пунктов поселения предусматривается на основе сбалансированной совокупности общесистемных экономических, социальных и экологических целевых критериев.

7.  Функциональное зонирование территории

Проектом предусматривается зонирование территории на основные виды функциональных зон:

- жилая зона на территории населенных пунктов представлена двумя подзонами. Часть  жилой зоны размещается на свободных территориях, представляет собой проектируемые кварталы малоэтажной усадебной застройки. Кроме того существующие жилые  кварталы усадебной застройки, урегулированные  проектными красными   линиями получили дополнительные участки жилой застройки;

- общественно-деловая зона населенных пунктов сформирована участками объектов социально-бытового и культурного обслуживания.

- коммерческая зона размещается преимущественно вдоль автомобльных дорог: М-4 «Дон» и г.Азов – с.Самарское и представлена участками многофункциональных комплексов, состоящих из объектов производственного, коммунального, культурно-бытового назначения и объектов придорожного сервиса;

- рекреационная зона размещается вдоль акваторий рек Кагальник и Эльбузд и представлена территориями спортивных, рекреационно-развлекательных и ландшафтных объектов;

- зоны сельскохозяйственного назначения в проекте генерального плана сохраняют основные направлениями по видам деятельности.

- зоны особо охраняемых территорий сельского поселения в основном обуславливают сохранность памятников археологии в виде курганных могильников, курганных групп, многослойного поселения и стойбища;

- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры представлены в виде территорий под линейными и локальными объектами, как на территории населенных пунктов так и между ними;

- зоны специального назначения на территории поселения, в том числе проектируемые кладбища и существующие развивающиеся до расчетных величин;

- охранные зоны проектом обозначены от акваторий, линейных и локальных объектов инженерной и производственной инфраструктур, в соответствии с действующими нормативами.

Общая площадь земель Задонского сельского поселения составляет 239,0 кв. км. В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения составляют 21879,14га. Земли населенных пунктов - 1043,28га, земли промышленности - 32,18га, транспорта – 417,57га, земли лесного фонда - 263,38га, водного фонда –257,18га,  земли особо охраняемых территорий - 4,13га, земли специального назначения отсутствуют. Генеральный план Самарского сельского поселения предусматривает развитие функциональных зон поселения на 1-ю очередь и на расчетный срок, а также резервирует территории различных зон за расчетный срок.

Баланс территории Задонского сельского поселения по целевому назначению

Таблица 40

| № п/п | Показатели | ед.изм | Современное состояние на (01.01.2010 г.) | 1-я очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 23900 | 23900 | 23900 |
| 1 | В том числе: Земли сельскохозяйствен-ного назначения | га | 21882,28 | 21358,68 | 20957,52 |
| 2 | Земли населенных пунктов | га | 1043,28 | 1545,21 | 1545,21 |
| 3 4 | Земли промышленности | га | 32,18 | 32,18 | 32,18 |
|  | Земли транспорта (+ ж/д отвод) | га | 417,57 | 417,57 | 457,73 |
|  | Земли специального назначения | га | - | - | - |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | га | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| 5 | Земли лесного фонда | га | 263,38 | 255,47 | 250,21 |
| 6 | Земли водного фонда | га | 257,18 | 257,18 | 257,18 |
| 7 | Иных зон - резервные | га | - | 29,58 | 395,84 |

Баланс территории населенных пунктов Задонского сельского поселения по видам

функционального использования

Таблица 41

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на (01.01.2010 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель, населенных пунктов – функциональные зоны, | га | 1043,28 | 1545,21 | 1545,21 |
| 1 | в том числе: Жилые зоны | га | 154,89 | 168,04 | 183,87 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | га | 12,39 | 18,74 | 29,48 |
| 3 | Производственные зоны | га | 8,35 | 8,35 | 13,70 |
| 4 | Зоны инженерной и транспортной структур | га | 121,40 | 147,20 | 166,91 |
| 5 | Рекреационные зоны | га | 2,17 | 69,09 | 206,84 |
| 6 | Зоны сельскохозяй-ственного использова-ния | га | 594,53 | 595,98 | 633,24 |
| 7 | Зоны специального назначения (кладбища) | га | 2,02 | 5,77 | 6,76 |
| 8 | Резервные территории (жилые, общественно-деловые зоны, промышленные) | га | 147,54 | 532,05 | 304,41 |

8. Перечень и характеристика основных факторов риска

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

Цель раздела: определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на территории Задонского сельского поселения Азовского района.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- привести принятую классификацию чрезвычайных ситуаций с описанием характера их возможного негативного воздействия на условия жизнедеятельности населения, нанесенного материального ущерба и ущерба здоровью человека;

- определить источники и характер действия их поражающих факторов в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера, провести оценку опасности природных процессов на территории Задонского сельского поселения;

- установить перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории с указанием возможных последствий воздействия поражающих факторов;

- определить состояние существующей системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории;

- разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- разработать мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемой территории с учетом требований соответствующих технических регламентов и действующего законодательства в области безопасности;

- определить основные положения обеспечения защиты населения от воздействия опасного радиоактивного заражения.

Цели и задачи настоящего раздела определяют его состав и структуру:

8.1 Введение

Основанием для разработки раздела являются: Задание на разработку Генерального плана Задонского сельского поселения, Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера №4-1сфд/4935 от 05.05.2011г. ГУ МЧС России по Ростовской области.

Настоящий раздел разработан в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.04 г. №190-ФЗ (ред.21.04.11);

Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ (ред. 29.12.10.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 22.07.08. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» и др.

8.2 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В настоящем разделе используется классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, утвержденная постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007г. №304.

Таблица 42

| Класс ЧС | Зона ЧС | Количество пострадавших, чел. | Либо размер материального ущерба, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Локального характера | Не выходит за пределы территории объекта | Не более 10 | Не более 100 тыс. |  |
| Муниципального характера | Не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения | Не более 50 | Не более 5 млн. | А также, данная ЧС, не может быть отнесена к ЧС локального характера. |
| Межмуниципального характера | Затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию | Не более 50 | Не более 5 млн. |  |
| Регионального характера | Не выходит за пределы территории одного субъекта РФ | Свыше 50, но не более 500 | Свыше 5, но не более 500 млн. |  |
| Межрегионального характера | Затрагивает территорию двух и более субъектов РФ | Свыше 50, но не более 500 | Свыше 5, но не более 500 млн. |  |
| Федерального характера |  | Свыше 500 | Свыше 500 млн. |  |

Примечания: 1. Количество пострадавших – количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью; 2. Размер материального ущерба – размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь; 3. Зона ЧС – территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей.

На основе критериев информации о чрезвычайных ситуациях (Приказ МЧС России №329 от 08.07.2004г. «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях») в зависимости от количества пострадавших, количества людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба можно определить масштаб чрезвычайной ситуации.

8.3  Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут

оказывать воздействие на территорию Задонского сельского поселения

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Опасные геологические процессы:

В качестве опасных геологических процессов на территории Задонского сельского поселения установлены:

- суффозия: в пределах Доно-Егорлыкской равнины наибольшее развитие получили эоловые и суффозионно-просадочные процессы;

- оползни: приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов;

- овражная эрозия: скорость размыва оврагов может достигать 1,5 м/год;

- просадка в лессовых грунтах: просадочные грунты представлены суглинками. Глубина проявления просадочных свойств достигает 12,67м. Просадка грунта под собственным весом при замачивании составляет 3,12-4,72см. При проектировании необходимо учитывать возможность замачивания просадочных грунтов, что приведет к ухудшению деформационных и просадочных характеристик грунтов. Тип грунтовых условий по просадочности – первый;

Инженерно-геологическая оценка территории приведена в подразделе 3.3.

Инженерно-геологические условия территории Задонского сельского поселения относятся к III категории сложности.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории Задонского сельского поселения имеют место следующие опасные гидрологические явления и процессы:

- подтопление: глубина залегания грунтовых вод – 11,9-14,9м на водоразделах и не глубже 5м – в долинах рек. Амплитуда сезонных колебаний по опыту наблюдений достигает 1,0-2,0м;

- наводнение, половодье, паводок: Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, уровень однопроцентной затопляемости территории поселения водами р.Кагальник и р.Эльбузд в радиусе 3-х км от слияния двух рек в период весеннего половодья  возможен в пределах до 10,97м (1% затопляемость) и 10% затопляемости – в пределах до 8,82м по Балтийской системе высот.

Опасные метеорологические явления и процессы:

Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на территории Задонского сельского поселения являются:

- сильный ветер со скоростью более 20 м/с;

- продолжительный дождь (ливень) с интенсивностью 30 мм/час и более;

- сильные снегопады превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная метель;

- гололед с диаметром отложений на линиях электропередач более 20 мм;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- заморозки;

- засуха;

- гроза.

Перечисленные метеорологические явления могут привести к авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта, нарушению жизнеобеспечения населения Задонского сельского поселения.

Экстремальные природно-климатологические характеристики проектируемой территории, принятые в соответствии с СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», «Справочником по климату СССР», и частота проявления опасных природных процессов приведены в таблице 43.

Таблица 43

| Наименование показателя | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки | 0С | –25 |
| Абсолютный минимум температуры | 0С | –33 |
| Абсолютный максимум температуры | 0С | +40 |
| Годовое количество осадков | мм | 555 |
| Суточный максимум осадков | мм | 100 |
| Максимальная скорость ветра | м/с | 34 |
| Скоростной напор ветра | кг/м2 | 38 |
| Вес снегового покрова | кг/м2 | 120 |
| Повторяемость гроз | случаев/год | 26 |
| Наибольшее число дней с градом | дней/год | 5 |
| Отложение гололеда на проводах: из них весом 81-200 г/пм | случаев/год % | 16 6 |
| Число дней с обледенением | дней/год | 12 |
| Ураганы: скорость ветра 26 м/с 31 м/с 35 м/с | 1/год | 0,2 0,05 0,02 |

Природные пожары: ландшафтный, степной пожар.

Исходя из природно-климатических условий, на территории Задонского сельского поселения имеется угроза возникновения ландшафтных пожаров, особенно в летний период. Причины возникновения природных пожаров – рост антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственные палы).

По ландшафтному районированию территория Задонского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (степных) ландшафтов.

Риски возникновения ЧС, связанных с возникновением лесных пожаров отсутствуют в связи с отсутствием лесных массивов более 25 га.

По данным Перечня основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера №4-1сфд/4935, выданного ГУ МЧС России по РО, на территории Азовского района возможны следующие опасные природные процессы: просадочность пород, оползневые явления, гололед.

Характеристика поражающих факторов опасных природных явлений и процессов, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию, приведена в таблице 44.

Таблица 44

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего факто-ра природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Оползень | Динамический | Смещение (движение) пород |
| Суффозия | Химический | Растворение пород |
|  | Гидродинамический | Разрушение структуры пород |
|  |  | Перемещение (вымывание) частиц породы |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород |
|  |  | Деформация земной поверхности |
| Просадка в лессовых | Гравитационный | Деформация земной поверхности |
| грунтах |  | Деформация грунтов |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов |
|  |  | Коррозия подземных металлических конструкций |
| Наводнение, | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| половодье, паводок | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| Сильный ветер, | Аэродинамический | Ветровой поток, ветровая нагрузка, |
| шквал, ураган |  | аэродинамическое давление, вибрация |
| Сильные осадки: |  |  |
| - продолжительный | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| дождь (ливень) |  | Затопление территории |
| - сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка, снежные заносы |
| - сильная метель | Гидродинамический | Снеговая, ветровая нагрузка, |
|  |  | снежные заносы |
| - гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| - град | Динамический | Ударная нагрузка |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Природные пожары |
| Пожар ландшафтный, степной | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха, опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

Категории опасности природных процессов по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», приведены в таблице 45.

Таблица 45

| № п/п | Наименование опасных природных процессов | Категория опасности процессов* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оползни | Опасные |
| 2 | Суффозия | Умеренно опасные |
| 3 | Просадочность лессовых пород | Весьма опасные |
| 4 | Подтопленные территории | Опасные |
| 5 | Эрозия плоскостная и овражная | Опасные |
| 6 | Наводнения | Опасные |
| 7 | Ураганы, смерчи | Умеренно опасные |

* - приведена ориентировочная оценка опасности природных процессов.

Выводы: При освоении северной прирусловой части территории Задонского сельского поселения под капитальные сооружения необходимо учитывать факторы риска, связанные с затопляемостью территории поселения, а именно: согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, уровень однопроцентной затопляемости территории поселения водами р.Кагальник и р.Эльбузд в радиусе 3-х км от слияния двух рек в период весеннего половодья возможен в пределах до 10,97м (1% затопляемость) и десятипроцентной затопляемости – в пределах до 8,82м по Балтийской системе высот. Территории для развития строительства нуждаются в подсыпке грунта до безопасных отметок.

8.4  Перечень источников ЧС техногенного характера на территории Задонского

сельского поселения, а также вблизи указанной территории.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.05-94).

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02-94).

Потенциально опасное вещество; опасное вещество – вещество, которое вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ):

Аварийно химически опасное вещество; АХОВ – опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах) (ГОСТ Р 22.9.05-95).

Заданием на разработку Генерального плана Задонского сельского поселения проектирование химически опасных объектов не предусматривается. Предприятия, использующие в своем технологическом цикле АХОВ, на территории Задонского сельского поселения отсутствуют.

Пожаровзрывоопасные объекты – пожары и взрывы:

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94).

В случае ЧС на пожаровзрывоопасных объектах возможно возникновение следующих поражающих факторов (по ГОСТ Р 22.0.07-95):

- воздушная ударная волна,

- обломки, осколки,

- экстремальный нагрев среды,

- тепловое излучение,

- токсическое действие.

Причинами возникновения аварийных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, наводнения, пожары.

К пожаровзрывопожароопасным объектам, расположенным в границах Задонского сельского поселения, отнесены следующие существующие и проектируемые объекты:

Автозаправочные станции (АЗС).  На территории Задонского сельского поселения действуют 7 АЗС на 20 колонок, перечень которых приведён в таблице 46.

Таблица 46

| № п/п | АЗС | Место расположения | Кол-во рабочих, чел. | Кол-во колонок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Лукойл» | 1109 км+100м АМ – Дон М4 | 6-10 | 3 |
| 2. | «Газпром» | 1109км+200м 1116км+200м 1116км | 46 | 10 |
| 3. | ООО «Строи-тель» | 1119км+300м (2шт. напротив друг друга), на границе с Краснодарским краем | 12 12 | 3ТРК 2ТРК |
| 4. | «Дон-Нефть» | х. Задонский | 10 | 2 |

Существующее количество АЗС достаточно для обеспечения топливом расчетного количества автомобилей на территории Задонского сельского поселения.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На АЗС имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы), запасенная механическая энергия (кинетическая – движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС.

Потенциально опасные вещества, обращающиеся на АЗС – нефтепродукты (≈45 тонн на одной АЗС). Вероятность возникновения ЧС на АЗС составляет 2*10-6.

Воздействию поражающих факторов при авариях на АЗС может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта.

На АЗС возможно возникновение техногенных ЧС локального характера.

Газовые теплогенераторы, газовые блочно-модульные автоматизированные котельные, ГРП, газораспределительные сети. Описание системы газоснабжения поселения дано в подразделе 4.11. Потенциально опасное вещество, обращающееся на объектах – природный газ.

Возникновение ЧС на объектах газопотребления может быть связано с износом производственных фондов, нарушением правил эксплуатации систем и оборудования, нарушением правил производства строительных работ, перебоями в электроснабжении, погодными явлениями.

В результате ЧС на объектах газопотребления возможно возникновение техногенных ЧС локального характера, муниципального характера.

Радиационно-опасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ.  На территории Задонского сельского поселения радиационно-опасные объекты отсутствуют.

Гидродинамически опасные объекты – аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ:

Гидродинамически опасными объектами (ГОО) называют сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней воды до (верхний бьеф) и после (нижний бьеф) него. Волна прорыва – основной поражающий фактор аварий на ГОО.

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Гидротехническое сооружение – сооружение для использования водных ресурсов, а также для борьбы с вредным воздействием вод (ГОСТ 19185-73).

Согласно реестру ГТС водохозяйственных объектов Азовского района, в Задонском сельском поселении расположены три ГТС, характеристика которых представлена в таблице 47.

Потенциальная опасность при аварийном разрушении объектов определена как потенциально неопасен.

Для защиты территорий населенных пунктов проектом предлагается устройство защитных сооружений в виде дамбы обвалования. Дамба размещается в    с. Новотроицкое около уреза воды до линии затопления, а в х. Еремеевка и х. Песчаный – вдоль существующего канала.

Дамба, (в случае аварии) представляет потенциальную опасность для застройки Задонского сельского поселения.

В связи с планируемым освоением и застройкой территории Задонского сельского поселения необходимо учитывать основные факторы риска возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях.

Наиболее вероятные аварии и чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях могут возникнуть при частичном или полном разрушении дамбы.    Причинами возникновения аварий и ЧС могут быть:

- обрушение верхнего или низового откосов дамбы;

- промыв дамбы фильтрационным потоком воды;

- промыв тела дамбы вследствие развития оврагообразования на низовом откосе;

- размыв дамбы при переполнении водоема;

- появление прорана на теле дамбы (с последующим размывом).

Разрушительное действие волны прорыва является результатом:

- резкого изменения уровня воды в нижнем и верхнем бьефах при разрушении напорного фронта;

- непосредственного воздействия массы воды, перемещающейся с большой скоростью;

- изменения прочностных характеристик грунта в основании сооружений вследствие фильтрации и насыщения его водой;

- размыва и перемещения больших масс грунта;

- перемещения с большими скоростями обломков разрушенных зданий и сооружений и их таранного воздействия.

Реестр ГТС водохозяйственных объектов, раположенных на территории Задонского сельского поселения.

Таблица 47

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение | Администра-тивная принадлеж-ность территории створа ГТС и водохрани-лища (пруда) | Собствен-ник | Эксплуатирующая организация | Функциональное назначение (использование) | Емкость водохранилища (пруда) | Характеристика уровня безопасности эксплуатационного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный) | Оценка потенциальной опасности при аварийном разрушении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бассейн реки | река, балка | расстоя-ние от устья или истока водо-тока до створа ГТС | расстояние от ближай-шего населенного пункта до створа ГТС |  |  |  |  | Объем при НПУ, млн. м3 | Площадь водного зеркала при НПУ, га | Максималь-ный напор, м |  |  |
| 0501001 | пруд балочный | Кагальник (А) | река Эльбузд - балка Бурханова | 9 км от устья | 13 км ЮЗ п.Задонский, СВ окраина х.Бурхановка | Азовский район, Задонское сельское поселение | бесхозяйное | администрация с/п | переезд, водопой скота | 0,75 | 4,4 | 2,3 | неудовлетворительный | потенциально не опасен |
| 0501002 | пруд балочный "Калья-новский" | Кагальник (А) | река Эльбузд - балка Бурханова | 7 км от устья | 10 км ЮЗ п.Задонский, 3,5 км ЮЗ х. Эльбузд | Азовский район, Задонское сельское поселение | бесхозяйное | отсутствует | не имеет | 0,12 | 5 | нет воды | проран | потенциально не опасен |
| 0501003 | пруд балочный "Захарий" | Кагальник (А) | река Эльбузд - балка Бирючья | 8 км от устья | 8 км ЮЗ п.Задонский | Азовский район, Задонское сельское поселение | бесхозяйное | аренда Лукьянченко В.М. | рыбо-хозяйственное (любительское рыболовство) | 0,504 | 21,0 | 3 | неудовлетворительный | потенциально не опасен |

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов:

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС в результате опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов на территории Задонского сельского поселения, можно отнести существующие и проектируемые объекты транспортной инфраструктуры (в границах поселения проходят 2 ветки железной дороги, автодороги федерального, регионального, межмуниципального, местного значения. На территории поселения расположены 7 мостов. Проектируются 3 транспортные развязки, один мост). Характеристика транспортной инфраструктуры приведена в разделе 4.10.

В случае ЧС в результате опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов возможно возникновение следующих поражающих факторов (по ГОСТ Р 22.0.07-95):

- воздушная ударная волна,

- обломки, осколки,

- экстремальный нагрев среды,

- тепловое излучение,

- токсическое действие.

1) аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории поселения, где проходят автомобильные дороги. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Через Задонское сельское поселение проходят:

- федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» с направлениями на г. Ростов-на-Дону и г. Новороссийск, протяжённостью в границах поселения – 10,5 км;

- автодорога регионального значения «с. Кугей - пос. Новомирский - с. Гусарева Балка», протяжённостью в границах поселения – 2,8 км;

- автодорога межмуниципального значения «с. Самарское - г. Азов», протяжённостью в границах поселения – 15,0 км;

- автодорога местного значения «х. Задонский-с. Новотроицкое-х. Каяльский-х. Ельбузд до федеральной автодороги М-4», протяжённостью в границах поселения – 9,4 км.

Проектом генерального плана сохраняются сложившиеся внешние транспортные связи и предлагается, для улучшения транспортных связей между населенными пунктами,  строительство участка автодороги от х. Победа в юго-восточном направлении до автодороги «М-4» с устройством автодорожного путепровода через железную дорогу в районе остановочной площадки «1386 км».

По автодорогам могут перевозиться: ГСМ в автоцистернах 16,3 м3, СУГ в автоцистернах емкостью 8,10,11,20 м3, аварийно-химические опасные вещества (АХОВ) в цистернах емкостью 2-6 т и другие опасные грузы.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров в населенных пунктах Задонского поселения.

Возможно возникновение ЧС локального, муниципального характера.

2) аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов. Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ; износ железнодорожных путей; нарушения Правил железнодорожных перевозок; ошибки диспетчеров; умышленная порча железнодорожных путей; нарушение правил пересечения железнодорожных переездов; технологический терроризм и др.

В границах Задонского сельского поселения проходят 2 ветки железной дороги: 1. Батайск – Краснодар – Новороссийск с ж.д. станцией в п. Васильево-Петровский, и остановочными платформами «1387 км» и «Еремеевка»;

2. Батайск – Армавир – Баку с остановочными платформами «1386 км» и «1388 км».

По железной дороге могут перевозиться: ГСМ, СУГ, АХОВ и другие опасные грузы.

Грузоподъемность железнодорожных цистерн: для хлора – 47,6; 55,8; 57,0 т; для аммиака – 30,7 и 45,3 т; для соляной кислоты – 52,2 и 59,4 т; для фтора – 20 и 25 т.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии на ж/д транспорте возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров в населенных пунктах Задонского поселения.

Возможно возникновение ЧС локального, муниципального характера.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ:

В границах территории Задонского сельского поселения вдоль федеральной автодороги М4 «Дон» проложены:

-участок  магистрального газопровода «Ростов-Майкоп-I» диаметром 1020 мм, рабочим давлением 5,4 МПа;

- участок нефтепровода Лисичанск-Тихорецк диаметром 820 мм.

Причины аварий на магистральных трубопроводах:

- отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении; усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании; нарушение режимов эксплуатации);

- ошибки персонала (при эксплуатации автоцистерн, проведении ремонтных и профилактических работ, локализации аварийных ситуаций);

- нерасчетные внешние воздействия природного и техногенного характера (оползни, механические повреждения, диверсии).

Потенциально опасные вещества, обращающиеся на объектах – природный газ, нефть.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначально возможен взрыв газа и разлет осколков. При аварии на магистральном газопроводе возможно возгорание зданий и поражение людей, при пожаре струевого типа – на значительном удалении от места аварии.

ЧС на магистральном нефтепроводе – внезапный вылив или истечение нефти (утечки) в результате полного разрушения или повреждения нефтепровода, его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, сопровождаемые одним или несколькими из следующих событий: смертельным травматизмом людей, травмированием людей с потерей трудоспособности, воспламенением нефти или взрывом её паров, загрязнением рек, водоемов и водотоков сверх пределов, установленных стандартом на качество воды,

утечками нефти объемом 10 м3 и более.

В результате ЧС на магистральных трубопроводах возможно возникновение техногенных ЧС локального, муниципального характера.

8.5 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории (при наличии данных источников ЧС)

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация; биосоциальная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации; источник биосоциальной ЧС – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

На территории Задонского поселения имеется два сибиреязвенных скотомогильника (около х. Степнянский и х. Эльбузд). Характеристика дана в таблице 48.

Угрозы подтопления указанных объектов нет.

Таблица 48

| Азов-ский район | Ближайший населенный пункт | Сибиреязвенный скотомогильник |
| --- | --- | --- |
|  |  | Удален ность от населенного пункта | Годы захоронений | Соответствие санитарно-ветеринарным нормам и правилам содержания (да/нет) | Принад-лежность Определена/ не определена | Угроза подтопле-ния |
|  | х. Степнян- ский | 1,5 км | 1967 | да | нет | нет |
|  | х. Эльбузд | 3,5 км | 1967 | да | нет | нет |

На территории существует угроза заражения животных и птиц особо опасными болезнями:

- ящуром, бешенством, лептоспирозом;

- гриппом птицы.

Азовский район является неблагоприятным в отношении эпизоотии гриппа птиц.

На всей территории области сохраняется вероятность возникновения вспышек африканской чумы свиней при заносе возбудителя с кормами, живыми свиньями и продукцией свиноводства, не прошедшей термическую обработку, а также в результате миграции больных особей дикого кабана с неблагополучных территорий.

Среди населения Ростовской области возможны единичные случаи заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в том числе ботулизмом. (Источник ЧС – недоброкачественная питьевая вода, нарушение санитарно-гигиенических норм и правил при хранении продуктов питания, несоблюдение правил личной гигиены, употребление недоброкачественных овощей и фруктов, закупленных на стихийных рынках, продукты, закупленные от частных лиц).

В связи с весенней активацией клещей и массовым выходом населения на природу возможны случаи пострадавших от укусов клещей.

8.6  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории.  Всего на территории сельского поселения эксплуатируется 10 артезианских скважин и 8 водонапорных башен. Артезианские скважины эксплуатируются с 1990 года и требуют капитального ремонта. Из артезианских скважин вода подается в разводящие сети водопровода и водонапорные башни, служащие для регулирования расхода воды в течение суток. Сети выполнены из стальных, чугунных и асбестоцементных труб, срок эксплуатации которых превышает 45 лет. Степень износа сетей водопровода составляет 70-80%.

Водоснабжение в хуторах Задонский, Песчаный, Левобережный, Еремеевка, Зеленый мыс осуществляется из индивидуальных колодцев.

Резервуары для хранения противопожарного запаса воды имеются на территориях объектов соцкультбыта.

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо. В настоящий момент пожарные депо на территории Задонского сельского поселения отсутствуют. Тушение пожаров в поселении обеспечивает пожарная часть   ПЧ-94, расположенная в с. Самарское.

Проектом предлагается разместить пожарные депо в х. Еремеевка на 2 машины с площадью участка – 0,55 га, пожарные депо в х. Победа на 2 машины с площадью участка – 0,55 га, а также пожарный пост в п. Каяльский с площадью участка – 0,2 га.

Расчетное количество машин на I очередь – 4 машины, на расчетный срок – 4 машины. Транспортная связь пождепо с поселками осуществляется частично по одной из главных улиц и затем – по дорогам межмуниципального и местного значения.

Подробные сведения по пожарным депо приведены в подразделе 4.10.

Другие практические мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.  Проектом предусмотрены мероприятия в соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., раздел II, гл. 15, 16, 17.

Мероприятия по пожарной безопасности, предусмотренные Генпланом:

Во всех населенных пунктах Задонского поселения (кроме х. Галагановка) – выполнение работ по реконструкции существующих систем водоснабжения (включающие замену водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах), строительство централизованных систем водоснабжения, строительство резервуаров для противопожарного запаса воды, насосных станций II подъема с установкой современного оборудования.

Все водопроводные сооружения рекомендуется разместить на отдельной площадке.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы. На существующих и проектируемых водопроводных сетях следует устанавливать колодцы с пожарными гидрантами.

На дальнейших стадиях разработки планировочной и проектной документации на застройку территории Задонского сельского поселения необходимо предусмотреть следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

- при размещении проектируемых объектов необходимо соблюдать противопожарные разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов;

- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения предусмотреть согласно требованиям ст. 66 №123-ФЗ от 22.07.08г.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений;

- по всей длине – к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 724272079таблицей 11 приложения#S к №123-ФЗ от 22.07.08г.

8.7  Мероприятия по защите территории от опасных природных процессов.

В проекте предусмотрены мероприятия по инженерной защите территории Задонского сельского поселения, направленные на максимальное снижение негативных последствий особо опасных природных явлений.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Мероприятия по защите от опасных геологических процессов:

Противооползневые мероприятия. Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов.

При наблюдающихся оползневых явлениях в овраге предусматриваются специальные противооползневые меры:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомеллиорации;

- закрепление грунтов.

Мероприятия по борьбе с просадочностью. При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах должны быть предусмотрены все мероприятия, предотвращающие просадочные явления (армирование грунтов бетонными растворами, полная прорезка сваями просадочной толщи, предварительное уплотнение грунтов и т.д.).

Мероприятия по защите от опасных гидрологические явлений и процессов:

Мероприятия по защите территорий от подтопления и затопления. Инженерные мероприятия по защите территории от затопления и подтопления включают:

- устройство обвалования территории;

- повышение поверхности территории (подсыпка);

- сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока;

- применение дренажной системы в виде головного и берегового дренажа, при проектировании которых возможно устройство насосных станций для перекачки дренажных вод;

- расчистку русел водотоков.

Часть существующей жилой застройки в х. Еремеевка, х. Песчаный и                        с. Новотроицкое попадает в зону затопления 1% паводком. Проектом предлагается устройство защитных сооружений в виде дамбы обвалования. Дамба размещается в с.Новотроицкое около уреза воды до линии затопления, а в х.Еремеевка и х. Песчаный – вдоль существующего канала.

Для организации поверхностного стока и предотвращения затопления прибрежных территорий, в защитных сооружениях предлагается устройство водопропускных механизмов со шлюзозапорной системой, которая позволит производить регулирование объема сброса паводковых вод.

На схеме комплексного анализа территории нанесены зоны затопления паводками 1% обеспеченности от существующих водотоков, зоны возможного потенциального затопления.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предлагается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков. Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных зданий и сооружений на проектируемой территории.

Противоэрозионные мероприятия. Проектом предлагается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполняется укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов:

Для защиты проектируемой территории от сильных осадков проектом предлагается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов предусматриваются на последующих стадиях проектирования объектов Задонского сельского поселения в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», РД 34.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Мероприятия по защите от природных пожаров:

С целью предупреждения ландшафтных, степных пожаров необходимо совершенствование контрольно-профилактической работы с населением, надзорной деятельности, сил и средств предупреждения и тушения пожаров, технических мероприятий противопожарной защиты населённых пунктов, расположенных вблизи пожароопасных территорий.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о ЧС природного характера.  Мониторинг опасных природных процессов ведется службами Росгидромета с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов. Результаты мониторинга опасных природных явлений передаются в Управление по делам ГО и ЧС г.Ростова-на-Дону. Территориальные органы Росгидромета обеспечивают предупреждение (оповещение) глав администраций соответствующих территорий и работников ЕДДС о возникновении стихийного гидрометеорологического явления и экстремально высокого загрязнения воздуха.

Доведение информации до населения Задонского сельского поселения  осуществляется по каналам радиовещания и телевидения. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых объектов осуществляется по телефонной связи объектов.

8.8 Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера (предусмотренные генпланом)

На территории Задонского сельского поселения функционируют производственные предприятия: ООО АСЮР «Каяльский» – животноводство (разведение свиней); песчаный карьер п. Каяльский; мясопереработка (колбасный цех) в п. Каяльский; маслоцех в х.Задонский; мукомольный цех в с. Новотроицкое; карамельный цех в х. Победа и др.

На схеме анализа комплексного развития территорий (лист ГП-3) выделены санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных предприятий, иных объектов, воздействующих на среду обитания человека.

Мероприятия по предупреждению ЧС на пожаровзрывоопасных объектах:

- соблюдение при размещении объектов капитального строительства застройки Задонского сельского поселения требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов;

- предлагаются мероприятия по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения, сделаны предложения по размещению новых пожарных депо.

Мероприятия по предупреждению ЧС на ж/д и автотранспорте (при перевозке опасных грузов):

- соблюдение при размещении объектов капитального строительства застройки Задонского сельского поселения требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций;

- сделаны предложения по реконструкции и развитию объектов транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по предупреждению ЧС на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ (магистральные газо- и нефтепроводы):

разрывы от существующих магистральных трубопроводов до границ населенных пунктов и других нормируемых объектов Задонского сельского поселения должны соответствовать требованиям СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

8.9  Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций

Ликвидация последствий ЧС на территории Задонского сельского поселения может осуществляться силами следующих служб (данные ГУ МЧС России по РО):

- ГУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации», г. Азов (управление), 14 поисково-спасательных подразделений;

- Азовский поисково-спасательный отряд, с. Самарское, 28 человек;

- Аварийно-спасательная служба МУ «Управление ГОЧС г. Азова Ростовской области», г.Азов;

- 94 ПЧ 2 ОФПС по Ростовской области, с. Самарское.

Первая медицинская помощь может быть оказана в следующих существующих медицинских учреждениях: 5 фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в х.Песчаный, с. Васильево-Петровское, х. Победа, с. Новотроицкое, х. Степнянский.

8.10  Обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, территория Задонского сельского поселения находится в зоне возможного опасного радиоактивного заражения.

Население Задонского сельского поселения подлежит укрытию в противорадиационных укрытиях (ПРУ) с Кз=200. Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта необходимо вести с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

8.11 Перечень мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и уменьшению их последствий (на перспективу развития территории Задонского сельского поселения)

1. Предусмотреть размещение объектов капитального строительства Задонского сельского поселения с учетом санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного и железнодорожного транспорта. Размещение объектов капитального строительства на проектируемой территории в СЗЗ предусматривается в соответствии с перечнем объектов, определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

2. Вновь строящиеся объекты размещать по отношению к существующим объектам и прилегающим территориям с учетом установленных противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон.

3. Размещение всех зданий и сооружений следует предусматривать с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм.

4. Подъезды к зданиям и сооружениям планировать с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения на проектируемой территории.

5. Размещение проектируемых зданий предусмотреть с учетом зон возможного распространения завалов (СНиП 2.01.51-90, приложение 3) на прилегающие улицы местного значения для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей.

6. Участки зеленых насаждений и не застраиваемые площади увязать с проектируемой улично-дорожной сетью в целях увеличения пропускной способности территории для эвакуации людей при разрушении зданий и сооружений в случае воздействия современных средств поражения.

7. Для предупреждения населения о ЧС на территории Задонского сельского поселения целесообразно предусмотреть подключение к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения (ТАСЦО) для передачи сигналов и сообщений об угрозе ЧС. Доведение сигналов об угрозе ЧС до населения может осуществляться с использованием электросирен и громкоговорителей, устанавливаемых на существующих и проектируемых зданиях соцкультбыта (зона действия сирены 300-400м), а также путем передачи речевых сообщений по каналам радиовещания, телевидения.

8. При строительстве новых жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта предусмотреть устройство подвальных помещений, используемых для укрытия населения, в особый период.

9. На расчетный срок необходимо предусмотреть увеличение резерва средств индивидуальной защиты (СИЗ) для населения Задонского сельского поселения (9720 человек).

10. В соответствии с п. 10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки белья, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, станции технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, следует предусматривать для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

11. Проектирование систем водоснабжения поселения вести с учетом требований ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Принятые в проекте решения соответствуют требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и способствуют безаварийной работе всех систем, хотя и не гарантируют надежность их работы при воздействии ударной волны ядерного или иного взрыва на головные сооружения этих систем в экстремальных условиях военного времени.

Полное выполнение всех решений проекта, с учетом рекомендаций и предложений, изложенных в разделе ИТМ ГО ЧС, позволят повысить устойчивость функционирования объектов экономики и жизнедеятельности трудоспособного населения данной территории в экстремальных условиях военного времени.

Для предупреждения возникновения возможных аварий на коммунально-энергетических сетях нужен постоянный контроль за их состоянием и своевременные регламентные и ремонтные работы.

9.  Основные технико-экономические показатели проекта Генерального плана Задонского сельского поселения

Таблица 42

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г | 1-я очередь строительста (2015г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель сель-ского поселения в установленных границах - всего, | га/м2 на чел. | 23900/ 28844 | 23900/ 27624 | 23900/ 24589 |
|  | в том числе, территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 154,89 | 168,04 | 183,87 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | среднеэтажная застройка | -“- | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными зем. участками | га | 31,33 | 31,97 | 31,97 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусад. земельными участками | -“- | 128,56 | 136,07 | 151,90 |
|  | - общественно-деловых зон | -“- | 12,39 | 18,74 | 29,48 |
|  | - производственных зон | -“- | 40,53 | 40,53 | 45,88 |
|  | - зон транспортной инфраструк- туры, в том числе магистр. про- дуктопроводы | -“- | 538,97 | 564,77 | 624,64 |
|  | - рекреационных зон | -“- | 521,90 | 584,63 | 714,78 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -“- | 22476,81 | 21954,66 | 21590,76 |
|  | - зон специалього назначения (кладбищ) | -“- | 6,97 | 7,0 | 10,34 |
|  | - режимных зон | -“- | - | - | - |
|  | - иных, резервных зон | -“- | 147,54 | 561,63 | 700,25 |
| 1.2 | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | га | 664,16 | 725,25 | 918,06 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 354,99 | 388,47 | 508,39 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площа- ди | -“- | 306,63 | 332,42 | 387,78 |
|  | - прочие территории общего поль- зования | -“- | 2,54 | 4,36 | 21,90 |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие спе-циальных инженерных меро-приятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для развития поселения | га/% | - | - | - |
| 1.5 | Использование подземного прос-транства под транспортную ин-фраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - | - |
| 1.6 | Из общего количества земель сельского поселения: | га | 23900/100% 19179/80,2% | - | - |
|  | - земли федеральной собствен- ности | -“- | - | - | - |
|  | - земли субъекта Российской Фе- дерации | -“- | - | - | - |
|  | - земли муниципальной собствен- ности | -“- | 717,0/3,0% | - | - |
|  | - земли частной собственности | -“- | 18462/77,2% | - | - |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчин.административно-террито-риальных образований - всего, | тыс.чел. | 8,286 | 8,652 | 9,720 |
|  | в том числе, собственно поселения | -“- | 8,286 | 8,652 | 9,720 |
| 2.2 | Показатели естественного движе-ния населения: |  | 0,009 | 0,030 | 0,040 |
|  | - прирост | -“- | 0,106 | 0,100 | 0,120 |
|  | - убыль | -“- | 0,097 | 0,070 | 0,080 |
| 2.3 | Показатели миграции населения: |  | 0,101 | 0,050 | 0,030 |
|  | - прирост | -“- | 0,275 | 0,225 | 0,190 |
|  | - убыль | -“- | 0,174 | 0,175 | 0,160 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% | 8,286/100 | 8,652/100 | 9,720/100 |
|  | - дети до 15 лет | -“- | 1,061/12,8 | 1,227/14,2 | 1,624/16,7 |
|  | - население в трудоспособном воз-расте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | -“- | 4,947/59,7 | 5,123/59,2 | 5,676/58,4 |
|  | - население старше трудоспособ- ного возраста | -“- | 2,278/27,5 | 2,302/26,6 | 2,420/24,9 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего из них: | тыс. чел./% | 0,665/100 | 0,750/100 | 1,300/100 |
|  | - в материальной сфере, | тыс. чел./% от числ.зан.насел. | 0,404/60,8 | 0,412/55,0 | 0,650/50,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | промышленность | -“- | 0,145/35,9 | 0,130/31,6 | 0,120/18,5 |
|  | строительство | -“- | 0 | 0,22/5,3 | 0,120/18,5 |
|  | сельское хозяйство | -“- | 0,259/64,1 | 0,260/63,1 | 0,200/30,7 |
|  | наука | -“- | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие | -“- | 0 | 0 | 0,210/32,3 |
|  | - в обслуживающей сфере | -“- | 0,261/39,2 | 0,338/45,0 | 0,650/50,0 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц | 2668/373 | - | - |
| 2.7 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс. чел. | - | - | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего, | тыс.м2 общей площ.квартир | 145,49 | 153,24 | 174,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципаль- ной собственности | тыс.м2 общей площ. квартир /% к общему объему жил. фонда | 14,32/9,8 | 15,1/9,9 | 15,1/8,7 |
|  | - частной собственности. | -“- | 131,17/90,2 | 138,14/90,1 | 159,04/91,3 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в домах средней этажности |  | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах, | -“- | 145,49/100 | 153,24/100 | 174,14/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | -“- | 49,54/34,1 | 49,54/32,3 | 49,54/28,4 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -“- | 95,95/65,9 | 103,7/67,7 | 124,6/71,6 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | -“- | нет данных | - | - |
|  | в том числе государственный и муниципальный фонд | -“- | нет данных | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего, | -“- | - | 4,05 | 2,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципаль-ной собственности | -“- | нет данных | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | тыс. м2 общей площ.квартир/ % к объему убыли жилищ. фонда | нет данных | - | - |
|  | - реконструкции | -“- | - | - | - |
|  | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, пере- оборудование и пр.) | -“- | - | 4,05/100 | 2,0/100 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площ. квартир | 145,49 | 141,44 | 139,44 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего, | -“- | - | 11,80 | 22,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - за счет средств федерального бю- джета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс.м2 общей площ. квартир/ % к общему объему нового жилищ. стр-ва | - | 4,83 | 2,0 |
|  | - за счет средств населения | -“- | - | 6,97 | 20,9 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности, |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажное, | -“- | - | 11,8 | 22,9 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажные дома с приквар- тирными земельными участками; | -“- | - | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными зем. участками | -“- | - | 11,8 | 22,9 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищ-ного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | -“- | - | 11,8 | 22,9 |
|  | - за счет реконструкции существу- ющей застройки | -“- | - | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жил. фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | -“- | нет данных | - | - |
|  | - канализацией | -“- | - | - | - |
|  | - электроплитами | -“- | - | - | - |
|  | - газовыми плитами | -“- | - | - | - |
|  | - теплом | -“- | - | - | - |
|  | - горячей водой | -“- | - | - | - |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населе-ния общей площадью квартир | м2/чел. | 17,6 | 17,6 | 17,9 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 205/24,7 | 387/44,7 | 387/39,8 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -“- | 820/99,0 | 1020/117,9 | 1270/130,7 |
| 4.3 | Учреждения начального и сред-него профессионального образова-ния | учащихся | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | - | - |
| 4.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | - | - | 98/10,1 |
| 4.6 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещ/см. | - | - | 214/22,0 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытово-го обслуживания населения - всего/1000 чел. | соответствую-щие единицы | 42/5,1 | 47/5,4 | 80/8,2 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | -“- | 6/0,7 | 8/0,9 | 11/1,1 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные соору-жения - всего/1000 чел. | -“- | 4/0,5 | 4/0,5 | 9/0,9 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и ту-ризма - всего/1000 чел. | -“- | - | - | - |
| 4.11 | Учреждения социального обеспе-чения - всего/1000 чел. | -“- | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 |
| 4.12 | Организации и учреждения управ-ления, кредитно-финансовые уч-реждения - всего/1000 чел. | -“- | 7/0,8 | 7/0,8 | 9/0,9 |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслужива-ния населения | -“- | - | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего, | км | 129,74 | 146,93 | 173,31 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральная автомобильная дорога | -“- | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|  | - автомобильная дорога регионального значения | -“- | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
|  | - автомобильная дорога межмуниципального значения | -“- | 13,07 | 13,07 | 23,53 |
|  | - автомобильная дорога местного значения | -“- | 25,03 | 25,03 | 27,96 |
|  | - главная улица | -“- | 14,37 | 15,74 | 15,74 |
|  | - улица в жилой застройке (основная) | -“- | 9,29 | 13,19 | 13,19 |
|  | - улица в жилой застройке (второстепенная) | -“- | 54,69 | 66,61 | 79,60 |
| 5.2 | Протяженность линий обществен-ного пассажирского транспорта, - всего, | км | 53,2 | 53,2 | 70,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - электрифицированная железная дорога | км двойного пути | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
|  | - автобус | км | - | - | - |
|  | - микроавтобус | км | 31,0 | 31,0 | 48,057 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети, (в нас. пунктах) | км | 78,95 | 96,15 | 109,13 |
|  | в том числе с усовершенствован-ным покрытием | км | 16,86 | 96,15 | 109,13 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог, улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | нет данных | - | - |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: | км/км2 | - | - | - |
|  | - в пределах застроенной террито- рии | -“- | - | - | - |
|  | - в пределах центральных районов сельского поселения | -“- | - | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развя-зок в разных уровнях | единиц | 7 | 8 | 12 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - | - |
| 5.8 | Обеспеченность населения индии-видуальными легковыми авто-мобилями (на 1000 жителей) | автомобилей, уров.автомоб. | 1451 маш. 175/1000 | 1817маш. 210/1000 | 2449 маш. 252/1000 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего, | тыс. м3/сут. | 0,357 | 2,42 | 2,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-бытовые нужды | -“- | - | - | - |
|  | - производственные нужды | -“- | - | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозабор-ных сооружений, | тыс. м3/ сут. | - | - | - |
|  | в том числе водозаборов под-земных вод | -“- | - | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное потребление воды на 1 человека, | л/сут. на чел. | 42 | 279 | 279 |
|  | в том числе, на хозяйственно-бытовые нужды | -“- | - | 160 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего, | тыс. м3/ сут. | 0,052 | 1,8 | 2,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | -“- | 0,052 | 1,8 | 2,0 |
|  | - производственные сточные воды | -“- | - | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -“- | - | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Расчетная нагрузка на шинах 10 кВ | тыс.кВт | нет данных | Дополнительная нагрузка |
|  |  |  |  | 0,11 | 0,5 |
| 6.3.2 | Годовое потребление электро-энергии | млн.кВт·ч, час | 9,72 | 9,86 | 10,1 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, | кВт·ч | - | - | - |
|  | в том числе, на коммунально-бытовые нужды | -“- | - | - | - |
| 6.3.3 | Источники покрытия электро-нагрузок |  | ПС 110/35/6-10кВ «НС-3», ПС 35/6кВ «НС7-3» |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение | - |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн Гкал/год |  |  |  |
|  | в том числе, на коммунально-бытовые нужды | -“- | - | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централи-зованных источников теплоснаб-жения - всего, | Гкал/час | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -“- | - | - | - |
|  | - районные котельные | -“- | - | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | КВт/час | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Степень газификации | % | 31,0 | 62 | 100 |
| 6.5.2 | Годовое расчетное потребление газа | тыс. куб. м/год | 6727,8 | 13845 | 17524 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | ГРС «с.Самарское» |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Количество абонентов стационар-ной фиксированной связи | шт. | 448 | 560 | 560 |
| 6.6.3 | Наличие отделений почтовой связи | шт. | 4 | 4 | 4 |
| 6.7 | Инженерная подготовка терри-тории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
|  | - площадь | га | - | 87,5 | 204,1 |
|  | - протяженность защитных соору- жений | км | - | 7,8 | 5,15 |
|  | - намыв и подсыпка | млн.м3 | - | - | - |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствую-щие единицы | - | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов - всего, | тыс. т/год | 3,73 | 0,88 | 0,83 |
|  | в том числе, дифференцирован-ного сбора отходов | % | - | - | - |
| 6.8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - | 1/5 |
| 6.8.3 | Общая площадь свалок - всего, | га | - | - | 5,0 |
|  | в том числе, стихийных | ед. | 5 | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного обору-дования территории | соответствую- щие единицы | - | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 6,97 | 6,97 | 10,34 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязнен-ных вод | млн. куб.м/год | - | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных тер-риторий | га | - | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свы-ше 65 Дб | -“- | 9,94 | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в сани-тарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,317 | 0,182 | 0,000 |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 43,37 | 52,18 | 69,79 |
| 8.8 | Защита почв и недр | -“- | - | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному при-родопользованию | соответствую- щие единицы | - | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвес-тиций по I этапу реализации проектных решений | млн.руб. | 0,300 | 12,990 | 34,500 |

- Правовая база, используемая при разработке проектной документации

Реализация генерального плана Задонского сельского поселения Азовского района Ростовской области обоснована следующими нормативно-правовыми актами и программами:

Федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства

Российской Федерации

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ

- Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ

- Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ

- Федеральный закон РФ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об определении  размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах» от 26 сентября 1997 г. № 1223

- Постановление Правительства Российской Федерации «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 1 декабря 1998 г. № 1420

- Постановление Коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.90 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.90 г. № 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.90 г. № 12(162) «Об утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР»

Законодательные  акты Ростовской области

- Областной закон «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Ростовской области» от 07 марта 2006 г. № 462-ЗС

- Областной  закон  «О местном  самоуправлении в Ростовской  области» от 28 декабря  2005 г. № 436-ЗС

- Областной  закон «О регулировании  земельных отношений  в Ростовской  области»  от  22 июля 2003 г. № 19-ЗС

- Областной закон «Об  административно-территориальном  устройстве Ростовской области» от 25 июля 2005 г. № 340-ЗС

- Областной  закон «Об учете  граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по  договору  социального  найма  на территории  Ростовской области» от 07 октября 2005 г. № 363-ЗС

- Областной  закон «О  специализированном  жилищном  фонде  Ростовской области» от 19 мая 2006 г. № 496-ЗС

- Областной  закон «Об особо охраняемых  природных  территориях  Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 426-ЗС

- Областной  закон «Об  объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» от 22 октября 2004 г. № 178-ЗС

- Постановление Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области «О принятии на государственную охрану памятников  истории и  культуры  области и мерах по их охране» от 21.02.1997 г. № 51

- «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденными Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 г. № 2